## Slide 1
Виды соединений деталей
1. Разъемные соединения
Непосредственное
свинчивание
в) Шпоночные
г) Шлицевые (зубчатые)
б) Штифтовые
Болтовое
Шпилечное
Винтовое
а) Резьбовые

## Slide 2
Некоторые неразъемные соединения
Гвоздевое
Заклепочное
Сварное
Развальцованное
Заформованное
Паяное
Клеевое
Разъемные – это такие соединения, которые можно
разобрать, не разрушая деталей,
их составляющих.
Неразъемные соединения нельзя
разобрать без разрушения
деталей

## Slide 3
Повторение. Назвать виды соединений.
Сварное
Заклепочное
Болтовое
Шпилечное
Шпоночное
О - винтовое
Н - штифтовое

## Slide 4
Параметры резьбы
д = 0,85 Д
д
д – внутренний диаметр резьбы
Д – наружный диаметр резьбы
Д
ß
ß - угол профиля
L
L – длина нарезки резьбы
Профили резьбы
Профиль – это форма зубцов
резьбы в разрезе
Прямоугольная
Треугольная
Трапецеидальная
Упорная
Круглая
s
S – шаг резьбы

## Slide 5
Болтовое соединение
1,2 – соединяемые
детали
3 – шайба
4 – гайка
5 – болт
Конструктивное
изображение
соединения
Упрощенное
изображение
соединения
1
3
5
2
4

## Slide 6
Вычерчивание болтового соединения
по условным соотношениям
d=20
d0= 1,1х20 = 22
высота
соединяемых
деталей по 30 мм
L= 90 мм
Д = 2d = 40мм
h= 0,7d = 14мм
d1 = 0,85d = 17мм
L0= 2d+6мм = 46мм
Дш = 2,2d = 44мм
S = 0,15d = 3мм
Д = 2d = 40мм
Н = 0,8d = 16мм
5 этап
Обозначение позиций
5
1
2
3
4
1,2 этапы
4 этап
3 этап