## Slide 1: МБОУ ПОСЕЛКОВАЯ СОШ Поселок Новополтавский Азовского района Ростовской области Аппликация
Выполнил:
ученик 6 класса Ямпольский Денис
Консультант: руководитель кружка «Хозяюшка»
Коврикова Валентина Васильевна.
2018 год.

## Slide 2: Понятие «аппликация»
В переводе с латинского аппликация значит прикладывание
Аппликация - это изобразительная техника, основанная на вырезании, наложении деталей на основной фон, закреплении на нём с помощью различных клеев или нитей.

## Slide 3: Виды аппликации:
Плоская и объемная(рельефная)
Постоянная и съемная
Аппликация на сетке
Аппликация из драпа
Аппликация из ткани, бумаги, соломы, цветов(флористика)
Notes: <number>
Виды

## Slide 4: Техники выполнения аппликации
Клеевая
Нашивная ручная
Нашивная машинная
Гильоширование

## Slide 5: Материалы для аппликации
Материалами для аппликации служат натуральные и синтетические ткани разной фактуры – гладкой, ворсистой, блестящей, матовой, а также кожа, мех, войлок, фетр.
Фоном для аппликации могут быть шёлк, бархат, полотно, сукно, кожа, парусина, мешковина (предпочтительны пастельные тона). Фон должен быть более плотным, чем сама аппликация. Если нет подходящих по цвету кусочков ткани, их можно окрасить. Одновременно можно окрасить и нитки.
Чтобы при вырезании изображения и обшивки края ткань не осыпались, её крахмалят. Ситец, сатин, бумазею, полотно – жидким клейстером из картофельной муки (отжимают насухо и гладят с изнанки горячим утюгом); шёлк, батист, кружева, синтетические ткани – желатином. Для этого сухие лоскутки растягивают на доске и сбрызгивают раствором желатина и сушат. Гладить их нельзя ни в коем случае!

## Slide 6: Инструменты и приспособления
Инструменты необходимые для выполнения аппликации: ножницы большие и маленькие с прямыми и загнутыми концами, иголки, карандаш, мел.
Приспособления: булавки, наперсток, пяльцы.
Белая бумага для эскизов и копировальная бумага (чёрная и жёлтая или красная) для переведения эскиза на фон.
Для выполнения машинной аппликации – швейная машина
Трафареты и шаблоны
Notes: <number>

## Slide 7: Технология выполнения аппликации
Приготовим рисунок и отглаженные кусочки ткани для фона и деталей рисунка.
Рисунок нужно подготовить соответствующим образом. Для этого на отдельном листе прорисуйте каждую деталь. Детали, у которых виден весь контур, перерисуйте без припусков. Детали, закрытые фрагментами других, т. е. нижние детали, нарисуйте с небольшим припуском в местах наложения.
(рисунок)

## Slide 8: Технология выполнения аппликации
На фоне начинаем собирать рисунок с нижних деталей, в данном случае с травки. Вырежьте травку из зеленой ткани, перенесите на фон и прикрепите булавками. Обметайте по контуру швом вперед иголка, а затем обтачайте на машине зигзагообразной строчкой.
Далее нижние и верхние лапки мишек.

## Slide 9: Технология выполнения аппликации
Затем вырезаем платьице для мишки-девочки и грудку для мишки-мальчика и прикрепляем их на фон. На платьице прикрепляем бусы. У девочки следует сначала прикрепить волосы, а только после этого головку.
Далее аналогичным образом вырезаются и прикрепляются остальные детали.

## Slide 10: Технология выполнения аппликации
Сборка глаз: Так как глаза состоят из трех мелких деталей у мишки-девочки и из двух деталей у мишки-мальчика, то их лучше собирать отдельно на бумажном эскизе, вот таким образом:
Готовые заготовки переносим и закрепляем на изделии

## Slide 11: Технология выполнения аппликации
И в завершение вышиваем мелкие детали аппликации: пальчики на лапках, брови и реснички у девочки.