## Slide 1
Политаева Наталья Владимировна.

## Slide 2
Телекоммуникация (от греч. Tele –вдаль, далеко,
лат. Communicato – связь) – обмен информацияей на расстоянии с помощью средств связи.
Компьютерные телекоммуникации – обмен информацией на расстоянии с помощью компьютера.
Компьютерная (электронная) сеть – это система обменом информацией между различными компьютерами.
Политаева Наталья Владимировна.

## Slide 3
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ
сетевая операционная система
Программное обеспечение
совместное использование
общих аппаратных средств
(накопителей, принтеров, модемов . . .)
оперативный обмен данными
информационная система
учреждения (предприятия)
Назначение
Организация
одноранговая сеть
сеть с выделенным сервером
Локальные сети
Глобальные сети
Технические средства
Компьютер - сервер
Терминал
абонента
Модем
Линия связи
ИНТЕРНЕТ: информационные услуги
Электронная
п о ч т а
World Wide Web
Другие службы
ИНТЕРНЕТа
телеконференции
файловые архивы
базы данных
chat (прямое общение)
интернет – телефония
поисковые службы
Web - страница
Web - сайт
Почтовый сервер
П о ч т о в а я
программа (клиент)
Почтовый ящик
Электронное
п и с ь м о
Политаева Наталья Владимировна.
Notes: <number>

## Slide 4

Что такое компьютерная сеть
КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ – это система компьютеров, связанных каналами передачи информации
Локальная сеть (в пределах помещения, предприятия) дает возможность пользователям не только быстро обмениваться информацией, но и более эффективно использовать ресурсы объединенных в сеть компьютеров: внешнюю память, устройство печати, сканер и другие технические устройства, а также программное обеспечение.
Линия передачи данных
Локальные сети
Глобальные сети
Глобальные сети связывают между собой многие локальные сети, а также автономные компьютеры пользователей. Размеры глобальных сетей не ограничены. Существуют корпоративные, национальные и международные глобальные сети.
Политаева Наталья Владимировна.

## Slide 5
Локальная сеть
Локальная сеть – это соединение 3-х и более компьютеров друг с другом на небольшом расстоянии (внутри одного учреждения) с помощью кабелей.
Политаева Наталья Владимировна.

## Slide 6: Виды сетей
локальные (внутри одного учреждения);
региональные (внутри города, страны, континента);
корпоративная(сеть в одной корпорации)
глобальные (между компьютерами всего мира).
Политаева Наталья Владимировна.

## Slide 7
Сервер – центральный компьютер, на котором установлено сетевое программное обеспечение. Остальные компьютеры называются
Рабочими станциями, клиентами или абонентами сети. Такая сеть называется клиент – сервер.
Одноранговая сеть – сеть, в которой нет специального сервера.
Политаева Наталья Владимировна.

## Slide 8

ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ (ЛС)
ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ – это небольшие компьютерные сети, работающие в пределах одного помещения, одного предприятия
Пользователю одноранговой сети могут быть доступны ресурсы всех подключенных к ней компьютеров (в том случае, если эти ресурсы не защищены от постороннего доступа).
Сеть с выделенным сервером организована по следующему принципу: имеется один центральный компьютер (сервер) и множество подключенных к нему менее мощных компьютеров - рабочих станций. Центральная машина обычно имеет больший объем внешней памяти, к ней подключены устройства, которых нет на рабочих станциях (принтер, сканер, модем для выхода в глобальную сеть и пр.).
ОДНОРАНГОВАЯ СЕТЬ
СЕТЬ С ВЫДЕЛЕННЫМ СЕРВЕРОМ
Сервер
Политаева Наталья Владимировна.

## Slide 9

ГЛОБАЛЬНЫЕ СЕТИ
ГЛОБАЛЬНАЯ (ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ) СЕТЬ – это объединение многих локальных сетей и отдельных компьютеров, находящихся на больших расстояниях друг от друга.
INTERNET
Архитектура глобальной сети
Региональная сеть
Отраслевая
(корпоративная)
сеть
узел 2
узел1
ШЛЮЗ
узел 3
Политаева Наталья Владимировна.

## Slide 10: Виды используемых кабелей
● Витая пара;
● Коаксиальный кабель (состоит из центрального проводника, одножильного или многожильного, и внешней экранирующей оплетки);
● Телефонный кабель (состоит из двух проводников, каждый из которых проводит световые волны в одном направлении).
Политаева Наталья Владимировна.

## Slide 11: Назначение локальных сетей
● передача информации между компьютерами;
● совместный доступ к программам и данным, совместное использование оборудования.
Единица измерения скорости передачи данных – бод (количество бит в секунду).
Максимальная скорость передачи информации в локальной сети может достигать 100 Мбит/с.
Политаева Наталья Владимировна.

## Slide 12
Для соединения компьютеров между собой нужны:
● сетевые платы для каждого компьютера;
● соединительные кабели;
● сетевое программное обеспечение.
Политаева Наталья Владимировна.

## Slide 13

МОДЕЛИ РАЗЛИЧНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ
Общая схема соединения компьютеров в локальной сети называется топологией сети. Вариант соединения компьютеров, когда кабель проходит от одного компьютера к другому, последовательно соединяя компьютеры и периферийные устройства между собой, называется ЛИНЕЙНАЯ ШИНА. Если к каждому компьютеру подходит отдельный кабель из одного центрального узла, то реализуется локальная сеть типа ЗВЕЗДА. Обычно при такой схеме соединения центральным узлом является более мощный компьютер.
Звезда
Топология сети
Линейная шина
Политаева Наталья Владимировна.

## Slide 14
Топология сетей – способ соединения компьютеров в сети.
1. Шинная
Политаева Наталья Владимировна.

## Slide 15
2. Кольцевая
Политаева Наталья Владимировна.

## Slide 16
3. Звезда
Политаева Наталья Владимировна.

## Slide 17

АППАРАТНОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕТЕЙ
Клиент-программа
Сервер-программа
Протокол
работы сети
Модем
Модем
Телефонная линия
Компьютер-сервер
Терминал абонента
Политаева Наталья Владимировна.

## Slide 18: Глобальная компьютерная сеть
Глобальная компьютерная сеть – это объединения двух и более сетей между собой
В настоящее время в мире зарегистрировано более 200 глобальных сетей, которые объединены между собой с помощью Internet.
Internet – это единое информационное пространство, сеть сетей.
Система Internet была придумана в конце 60-х годов американским военным как и надежная связь в случае вражеского нападения. Сначала в сеть входило всего 4 компьютера. В 1792 году в сеть было подключено 50 университетов, работающих над военными проектами, в 1980 году – суперкомпьютеры. В 1991году сеть Internet уже объединяла все другие сети. Подключение Росси к Internet произошло в 1993 году.
Политаева Наталья Владимировна.

## Slide 19
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ

Клиент-программа
Сервер-программа
Протокол
работы сети
Модем
Модем
Телефонная линия
Компьютер-сервер
Терминал абонента
УЗЛОВОЙ КОМПЬЮТЕР
высокая производительность
большой объем внешней памяти
постоянно включен для работы в сети
МОДЕМ - это устройство согласования цифрового сигнала с аналоговой (телефонной) линией связи (модуляция-демодуляция)
1200 бит/сек . . . 56 Кбит/сек
ЛИНИИ СВЯЗИ
Телефонные линии
Оптико-волоконные
коммутируемые
выделенные
радиорелейные
спутниковые
Беспроводные
Политаева Наталья Владимировна.

## Slide 20

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕТЕВЫХ УСЛУГ
Общие
протоколы
Клиент – программа
Сервер – программа
запрос пользователя
ответ сервер – программы
Клиент – программа электронной почты (почтовая программа)
Исходящие
Входящие
Отправленные
Адресный
справочник
РЕЖИМЫ РАБОТЫ КЛИЕНТ – ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
Настройка (установка необходимых параметров для правильной работы модема и почтовой программы во время подключения абонента к сети)
Просмотр почтового ящика (сортировка, выбор писем для просмотра)
Визуальный просмотр писем (удаление, переписывание в файл, пересылка другому адресату, печать на принтере)
Подготовка / редактирование писем в специальном рабочем поле – бланке письма с помощью встроенного текстового редактора
Отправка электронной корреспонденции
Политаева Наталья Владимировна.

## Slide 21
Internet – самая большая в мире компьютерная сеть. У нее нет президента, директора или главного инженера. Она функционирует благодаря наличию определенных стандартов взаимодействия компьютеров и установленных на них программ.
Политаева Наталья Владимировна.

## Slide 22
Глобальная сеть Internet представляет собой совокупность узлов, объединенных между собой каналами связи. Каждый узел (хост) содержит один или несколько мощных компьютеров-серверов, работающих под управлением операционной системы UNIX. Управляет узлом его собственник – организация (провайдер).
Наиболее известные провайдеры России: GlasNet, Relcom, Sovam Teleport, Демос, МТУ.
(компьютеры) – шлюзы.
Политаева Наталья Владимировна.

## Slide 23
Провайдеров можно разделить на международные, национальные (первичные) и региональные (вторичные). В России национальными провайдерами являются GlasNet, Relcom, Демос. Скорость передачи информации между ними составляет около несколько Мбит/с.
К первичным провайдерам подключается вторичные провайдеры. Скорость передачи между вторичными провайдерами составляет десятки-сотни Кбит/с.
Протокол – это правила передачи информации в сети.
Internet объединяет сети, работающие по разным правилам (протоколам). Для согласования этих правил служат специальные устройства
Политаева Наталья Владимировна.

## Slide 24
Два типа протоколов:
● базовый (TCP/IP), отвечающий за физическую пересылку электронных сообщений. TCP (Transmission Control Protocol) - транспортный протокол (управляет передачей данных). IP (Internet Protocol) – протокол маршрутизации (доставляет информацию по назначению).
● прикладные, отвечающие за работу специализированных служб Internet (http – протокол передачи гипертекстовых сообщений, ftp – протокол передачи файлов, telnet – протокол удаленного доступа и пр.)
Политаева Наталья Владимировна.

## Slide 25
Каждый компьютер имеет свой уникальный IP – аддрес, состоящий из 4 байтов (четыре десятичных чисел в интервале от 0 до 255,разделенные точками). Адрес читается справа налево.
Пример IP – адреса: 128.250.33.199
Различных IP – адресов может быть:
= 4 294 967 296.
IP – адрес человеку трудно запомнить, поэтому у каждого компьютера есть доменное (символьное) имя.
Политаева Наталья Владимировна.

## Slide 26
Домен – область сети. Домены в имени отделяются точками. Имя читается слева направо.
Пример доменного имени:
moon.match.msu.ru
Домен верхнего уровня ru означает, что компьютер с этим именем находится в России, домен второго уровня msu – Московский университет, домен третьего уровня math – кафедра математики, домен четвертого уровня moon – реальный компьютер, за которым числится данное доменное имя.
Политаева Наталья Владимировна.

## Slide 27
В имени компьютера может быть любое число доменов, но, как правило,
2-4.
Примеры доменов:
географические:
● us – США;
● uk – Великобритания;
● fr – Франция;
● de – Германия;
● ru – Россия;
● ua – Украина.
Политаева Наталья Владимировна.

## Slide 28: Примеры доменов:
Административные:
● gov – правительственнные организации;
● mil – военные ;
● com – коммерческие;
● edu – учебные;
● net – сетевые;
● org – организационные;
● int – международные.
Политаева Наталья Владимировна.

## Slide 29
Выдачей IP – адресов и доменных имен занимается международный сетевой информационный центр InterNIC.
Серьезной проблемой при работе в сети является защиты информации от несанкционированного доступа. По этой причине локальные сети банков и оборонных предприятий защищают от проникновений в них со стороны internet. Для этих целей используют брандмауэр.
Политаева Наталья Владимировна.

## Slide 30: World Wide Web
Служба World Wide Web предназначена для доступа к электронным документам особого рода, которые называются Web-документами или, упрощенно, Web-страницами. Web-страница — это электронный документ, в котором кроме текста содержатся специальные команды форматирования, а также встроенные объекты (рисунки, аудио- и видеоклипы и др.).
Просматривают Web-страницы с помощью специальных программ, называемых браузерами, так что браузер — это не просто клиент WWW, служащий для взаимодействия с удаленными Web-серверами, это еще и средство просмотра Web-документов.
Web-страницы имеют не абсолютное, а относительное форматирование.
Политаева Наталья Владимировна.

## Slide 31
Брандмауэр – аппаратно – программное средство (межсетевой экран), которое предотвращает несанкционированный доступ (вход) в защищаемую сеть. Межсетевой экран контролирует все информационные потоки между этими двумя сетями, анализируя, пропустить поступающую извне информацию или нет. Брандмауэр фиксирует все «незаконные» попытки доступа к информации и сигнализирует о ситуациях, требующих немедленной реакции (поднимает тревогу).
Политаева Наталья Владимировна.

## Slide 32
В зависимости от своих финансовых возможностей пользователь выбирает один из двух основных способов подключения к Internet:
● удаленный доступ по коммутируемой (временной) телефонной линии;
● прямой доступ по выделенному (постоянному) каналу.
Первый способ значительно дешевле, однако менее удобен. Скорость обмена информации невысокая, низкое качество связи (частые прерывания связи). Удобнее работать ночью, когда телефонные линии меньше «шумят».
Политаева Наталья Владимировна.

## Slide 33
Второй способ гораздо эффективнее, но и дороже, поэтому используется он коллективными или состоятельными пользователями. В качестве выделенных каналов могут использоваться коаксиальные и оптические кабели, радиорелейные линии, спутниковая связь.
Политаева Наталья Владимировна.

## Slide 34: Задачи ГИА
    Скорость передачи данных через ADSL соединение равна 256000 бит/ сек. Передача файла через данное соединение заняла 16 сек. Определите размер файла в Кбайт .
    объем файла= скорость передачи * на время
    Решение:
    256000*16=4 096 000 бит ( скорость умножили на время)
    4096000/ 8/1024=500 Кбайт ( 8-бит в байте, 1024 байт в Кбайт)
    Ответ: 500
Политаева Наталья Владимировна.

## Slide 35
Скорость передачи данных через WAP соединение равна 512000бит/сек. Через данное соединение было предано 500 Кбайт. Сколько потребовалось секунд для передачи файла. В ответе укажите число- длительность передачи в секундах.
Политаева Наталья Владимировна.

## Slide 36
Решение:
500*1024*8=4 096 000 (бит)
4096000/512000= 8
Ответ: 8
Политаева Наталья Владимировна.

## Slide 37: Домашнее задание
§1
вопросы 1-6
Политаева Наталья Владимировна.