## Slide 1: Презентация урока
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 117

## Slide 2: предмет
ТЕХНОЛОГИЯ
КАМЕННЫХ РАБОТ

## Slide 3: Тема 2 Общие сведения о каменной кладке
Разработал: мастер п/о ФКПОУ №117 Мягконосов Ю.В.

## Slide 4: Повторение пройденного материала предыдущего урока по теме:
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ КЛАДКИ

## Slide 5: Вопрос 1
Инструменты для проверки вертикальности стен и углов

## Slide 6: Правильный ответ
Вертикальность стен и углов проверяется с помощью отвеса, уровня, теодолита

## Slide 7: Вопрос 2
Допускаемые отклонения стен и углов от вертикали

## Slide 8: Правильный ответ
Допускаемые отклонения от вертикали стен и углов:
На высоту одного этажа 10 мм
На высоту всего здания З0 мм

## Slide 9: Вопрос 3
Допускаемые отклонения по ширине простенков и оконных проёмов

## Slide 10: Правильный ответ
Допускаемые отклонения :
По ширине простенков -15 мм
По ширине проёмов +15 мм

## Slide 11: Тема урока: ПРИЁМЫ УКЛАДКИ КИРПИЧА В КЛАДКУ
Урок № 18

## Slide 12: Основные понятия, используемые при каменной кладке
Ложок - длинная боковая грань камня.
Тычок - короткая боковая грань камня.
Постель - нижняя и верхняя грани.
Ложковый ряд - ряд камней в стене, уложенных ложком вдоль стены.
Тычковый ряд- ряд камней, уложенных поперек стены наружу тычком.
Наружной верстой называется наружный, по отношению к фасаду, ряд камней.
Внутренней верстой называется внутренний, по отношению к фасаду, ряд камней.

## Slide 13: Основные понятия, используемые при каменной кладке
Забуткой называется заполненное пространство между верстами (при кладке стен толщиной в 2 или более кирпичей.
Швом называется заполненное полностью или частично раствором пространство между укладываемыми камнями.
Кладка в пустошовку. При этом шов на 1 – 1,5 см с наружной стороны не заполняется раствором для лучшего сцепления кладки.
Кладка под расшивку - ведется со специальной обработкой наружной части швов. Эта часть может быть: выпуклой, вогнутой, прямоугольной, треугольной. В этом случае пространство между камнями полностью заполнено раствором, и стенка не штукатурится.

## Slide 14: УКЛАДКА КИРПИЧА ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРИЁМАМИ:
1. ВПРИСЫК
2. ВПРИСЫК С ПОДРЕЗКОЙ РАСТВОРА
3. ВПОЛУПРИСЫК
4. ВПРИЖИМ

## Slide 15: ПРИЁМ ВПРИСЫК
1. ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ КЛАДКЕ В «ПУСТОШОВКУ»
2. РАСТВОР РАССТИЛАЕТСЯ ГРЯДКОЙ ДЛЯ «ПУСТОШОВКИ»
3. КЛАДКА ВЕДЁТСЯ НА ПЛАСТИЧНЫХ РАСТВОРАХ
4. ВОЗМОЖНО ВЕСТИ КЛАДКУ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ КЕЛЬМЫ

## Slide 16: Технология приёма вприсык
1. При кладке тычкового ряда раствор захватывается ложковой гранью, а при кладке ложкового – тычковой гранью кирпича с грядки раствора на стене
2. Укладываемый кирпич прижимается к ранее уложенному. Захваченным раствором создаётся вертикальный шов.
3. Кирпич руками осаживается до нужного положения

## Slide 17: ПРИЁМ ВПРИСЫК для тычкового ряда
Раствор с
грядки зах-
ватывается
ложковой
гранью

## Slide 18: ПРИЁМ ВПРИСЫК для ложкового ряда
Раствор с
грядки
захваты-
вается
тычковой
гранью

## Slide 19: ПРИЁМ ВПРИСЫК
Кирпич
прижи-
мается
к ранее
уложен-
ному

## Slide 20: ПРИЁМ ВПРИСЫК
Кирпич
осажива-
ется
рукой до
нужного
положения

## Slide 21: ПРИЁМ ВПРИСЫК С ПОДРЕЗКОЙ РАСТВОРА
1. Применяется при кладке «под расшивку»
2. Раствор расстилается грядкой для кладки «под расшивку»
3. Кладка ведётся на пластичных растворах
4. Для подрезки раствора применяется кельма

## Slide 22: Технология приёма вприсык с подрезкой раствора
1. Укладка кирпича производится также, как при кладке «вприсык»
2. Кирпич осаживается до нужного положения руками или с помощью кельмы
3. Выступивший на стене раствор подрезается кельмой

## Slide 23: ВПРИСЫК С ПОДРЕЗКОЙ РАСТВОРА для тычкового ряда
Ложковой
гранью
захватывается
раствор с
грядки

## Slide 24: ВПРИСЫК С ПОДРЕЗКОЙ РАСТВОРА для тычкового ряда
Кирпич
прижимается
к ранее
уложенному

## Slide 25: ВПРИСЫК С ПОДРЕЗКОЙ РАСТВОРА для тычкового ряда
Выступивший
раствор
подрезается
кельмой

## Slide 26: ВПРИСЫК С ПОДРЕЗКОЙ РАСТВОРА для ложкового ряда
Кирпич
прижимается к
ранее
уложенному

## Slide 27: ВПРИСЫК С ПОДРЕЗКОЙ РАСТВОРА для ложкового ряда
Кирпич
осаживается
до нужного
положения
рукой или
кельмой

## Slide 28: ПРИЁМ ВПОЛУПРИСЫК
1. Применяется для кладки забутки
2. Кладка ведётся на пластичных растворах
3. Раствор расстилается между вёрстами

## Slide 29: ТЕХНОЛОГИЯ ПРИЁМА вполуприсык
1. Кирпичи укладываются также, как и приёмом «вприсык»
2. Кладка выполняется двумя руками по два кирпича одновременно
3. До нужного положения кирпичи осаживаются руками

## Slide 30: ПРИЁМ ВПОЛУПРИСЫК для тычкового ряда
Кирпичи укла
дываются
двумя руками
по две штуки

## Slide 31: ПРИЁМ ВПОЛУПРИСЫК для тычкового ряда
Кирпичи
осажива-
ются до
нужного
положе-
ния двумя
руками

## Slide 32: ПРИЁМ ВПРИЖИМ
Применяется для кладки «под расшивку»
Жёсткость раствора применяется в зависимости от вида кирпича
Раствор расстилается грядкой для кладки под расшивку
Для подрезки раствора применяется кельма

## Slide 33: ТЕХНОЛОГИЯ ПРИЁМА вприжим
Раствор с грядки с помощью кельмы прижимается к ранее уложенному кирпичу
Укладываемый кирпич подводится к кельме, прижимается к ранее уложенному и одновременно убирается кельма
Кирпич осаживается до нужного положения кельмой
Выступивший раствор подрезается кельмой

## Slide 34: ПРИЁМ ВПРИЖИМ
С помощью
кельмы
раствор
прижи-
мается к
ранее
уложен-
ному
кирпичу

## Slide 35: ПРИЁМ ВПРИЖИМ
Кирпич
прижима-
ется к ранее
уложен-
ному и одно-
временно
убирается
кельма

## Slide 36: ПРИЁМ ВПРИЖИМ
Кирпич
осажива-
ется с
помощью
кельмы

## Slide 37: ПРИЁМ ВПРИЖИМ
Выступивший
раствор
подрезается
кельмой

## Slide 38: Контрольные вопросы
Назовите приёмы укладки кирпича
Какая кладка выполняется приёмом «вприсык»
Какой инструмент применяется при кладке приёмом «вприсык»
Как расстилается раствор при кладке приёмом «вприсык с подрезкой раствора»
Какая часть ряда выполняется при кладке приёмом «вполуприсык»

## Slide 39: Контрольные вопросы
Какой вид кладки выполняется приёмом «вприжим»
Как расстилается раствор при кладке приёмом»вприжим»
Как создаётся вертикальный шов при кладке приёмом «вприжим»
Какая толщина швов при кладке приёмами «вприсык» и «вприжим»

## Slide 40: КОНЕЦ УРОКА