## Slide 1
Работа газа и пара при расширении.
Двигатель внутреннего сгорания.
Шаповалова Лилия Алексеевна
учитель физики
МБОУ «СОШ с. Чапаево»

## Slide 2
Тепловые двигатели – это машины, в которых внутренняя энергия топлива превращается в механическую энергию.
Цель урока:
познакомиться с устройством тепловых машин на примере двигателя внутреннего сгорания.

## Slide 3
Двигатель внутреннего сгорания – очень распространенный вид теплового двигателя. Топливо в нем сгорает прямо в цилиндре, внутри самого двигателя. Отсюда и происходит название этого двигателя.
В цилиндре такого двигателя периодически происходит сгорание горючей смеси, состоящей из паров бензина и воздуха. Температура газообразных продуктов сгорания достигает 1600 – 1800 0С.

## Slide 4
Давление на поршень при этом резко возрастает. Расширяясь, газы толкают поршень, а вместе с ним и коленчатый вал, совершая при этом механическую работу.
Крайние положения поршня в цилиндре называют мертвыми точками. Расстояние, проходимое поршнем от одной мертвой точки до другой, называют ходом поршня.
Один рабочий цикл в двигателе происходит за четыре хода поршня, или, как говорят, за четыре такта (впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск). Поэтому такие двигатели называют четырехтактными.

## Slide 5: Устройство двигателя внутреннего сгорания
1,2 – клапана
3 – поршень
4 – шатун
5 – коленчатый вал
6 – маховик
7 - свеча

## Slide 6
Работа двигателя внутреннего сгорания.
При повороте вала двигателя в начале первого такта поршень движется вниз. Объем над поршнем увеличивается. Вследствие этого в цилиндре создается разрежение. В это время открывается клапан 1 и в цилиндр входит горючая смесь. К концу первого такта цилиндр заполняется горючей смесью, а клапан 1 закрывается.

## Slide 7
Работа двигателя внутреннего сгорания.
При дальнейшем повороте вала поршень движется вверх (второй такт) и сжимает горючую смесь. В конце второго такта, когда поршень дойдет до крайнего верхнего положения, сжатая горючая смесь воспламеняется (от электрической искры) и быстро сгорает.

## Slide 8
Работа двигателя внутреннего сгорания
Образующиеся при сгорании газы давят на поршень и толкают его вниз. Под действием расширяющихся нагретых газов (третий такт) двигатель совершает работу, поэтому этот такт называют рабочим ходом. Движение поршня передается шатуну, а через него коленчатому валу с маховиком. Получив сильный толчок, маховик затем продолжает вращаться по инерции и перемещает скрепленный с ним поршень при последующих тактах. Второй и третий такты происходят при закрытых клапанах.

## Slide 9
Работа двигателя внутреннего сгорания.
В конце третьего такта открывается клапан 2, и через него продукты сгорания выходят из цилиндра в атмосферу. Выпуск продуктов сгорания продолжается и в течение четвертого такта, когда поршень движется вверх. В конце четвертого такта клапан 2 закрывается.

## Slide 10: История автомобилей.
Первый автомобиль Г.Форда (1892г.)

## Slide 11: История автомобилей.
Первый русский автомобиль с двигателем внутреннего сгорания построенный
Е. А. Яковлевым,
П. А. Фрезе (1896г.)

## Slide 12: История автомобилей.
Легковые электромобили
И. В. Романова (1899г.)

## Slide 13: История автомобилей.
Электрический омнибус
И. В. Романова (1899г.)

## Slide 14: История автомобилей.
Электрический омнибус «Дукс» (1901г.)

## Slide 15: История автомобилей.
Первый
русский
автомобиль
«Руссо – Балт» (1908г.)

## Slide 16
Домашнее задание: § 21-22.
Источники:
1.«Физика» 8 класс, авторы А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. Издательство «Дрофа» 2008 г.
2. http://www.all-fizika.com/