## Slide 1
Презентация по химии на тему:
«Пластмассы»

## Slide 2
Содержание:
Полимеры
Пластмассы
Классификация пластмасс
Термопласты
Термореактопласты
Главные характеристики пластмасс
Области применения пластмасс
Источники

## Slide 3
Полимеры
Полимеры – это высокомолекулярные вещества, молекулы которых состоят из большого числа повторяющихся структурных звеньев, соединенных между собой химическими связями.

## Slide 4
Пластмассы
Пластмасса – это конструкционный материал, содержащий полимер и способный при нагревании приобретать заданную форму и сохранять ее после охлаждения.

## Slide 5
Кроме связующего (полимера) в пластмассы часто вводят разные добавки: наполнители, красители, а также вещества, повышающие механические свойства, термостойкость и устойчивость к старению. Наполнители не только значительно удешевляют пластмассы, но и придают им многие специфические свойства. Так, пластмассы с наполнителем в виде алмазной и карборундовой пыли — это абразивы, т. е. шлифовальный материал. Широкому применению пластмасс способствует их низкая стоимость, лёгкость переработки. По свойствам пластмассы часто не уступают металлам и сплавам, а иногда даже превосходят их.
Пластмассы
Абразивы

## Slide 6
В зависимости от поведения связующего вещества при нагреве пластмассы разделяют на термореактивные и термопластичные.
Термореактивные пластмассы при нагреве до определенной температуры размягчаются и частично плавятся, а затем в результате химической реакции переходят в твердое, неплавкое и нерастворимое состояние. Термореактивные пластмассы необратимы: отходы в виде грата и бракованные детали обычно используют после измельчения только в качестве наполнителя при производстве пресспорошков.
Термопластичные пластмассы при нагреве размягчаются или плавятся, а при охлаждении твердеют. Термопластичные пластмассы обратимы, но после повторной переработки пластмасс в детали физико-механические свойства их несколько ухудшаются.
Классификация пластмасс

## Slide 7
Термопласты

## Slide 8
Термопласты
Полиэтилен
Полипропилен
Полистирол
Поливинилхлорид

## Slide 9
Термопласты
Полиметилметакрилат
Политетрафторэтилен
Полиэтилентерефталат
Полиамид

## Slide 10
Термореактопласты

## Slide 11
Термореактопласты
Полиуретан
Силиконы
Ненасыщенные полиэфиры
Фенолоформальдегидные смолы

## Slide 12
малая плотность - легкость(0,85—1,8 г/см³)
чрезвычайно низкая электрическая проводимость (электроизоляционные свойства)
достаточная механическая прочность
при нагревании (часто с предварительным размягчением) они разлагаются
не чувствительны к влажности, устойчивы к действию сильных кислот и оснований
разное отношение к органическим растворителям (в зависимости от химической природы полимера)
физиологически почти безвредны
Главные характеристики пластмасс:

## Slide 13
Области применения пластмасс

## Slide 14
Пластмассы

## Slide 15
Источники:
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/01/18/prezentatsiya-k-uroku-khimii-po-teme-plastmassy
http://188.254.49.110:9000/EOS/index.php/khimiya/52-11-klass/1395-7-polimery
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9565b362-b515-18b6-5014-1a2f66b0674e/1004368A.htm
https://www.autowelding.ru/publ/1/1/plastmassy_poluchenie_plastmass_sostav_svojstva_svarivaemost/2-1-0-349
http://delta-grup.ru/bibliot/3k/10-3.htm