## Slide 1: «Неисправности стрелочного перевода»
Выполнила: Попова В И.

## Slide 2
Стрелочный перевод – это устройство соединения путей, которое предназначено для перевода подвижного состава с одного пути на другой.

## Slide 4
2.Отставание остряка от рамного рельса:
Не допускается отставание остряка от рамного рельса, подвижного сердечника крестовины от усовика на 4 мм и более, измеряемое у остряка и сердечника тупой крестовины против первой тяги, у сердечника острой крестовины — в острие сердечника при запертом положении стрелки.
При отставании остряка от рамного рельса на 4 мм и более возможен удар подрезанного гребня колеса в торец остряка.

## Slide 5
Выкрашивание остряков возникает при неплотном прилегании остряков к рамным рельсам и подушкам, при большей высоте остряков по сравнению с рамными рельсами, плохом закреплении остряков в корне, изгибе опорных деталей, неточной регулировке стрелочных тяг и т.д.
Выкрашивание остряка или подвижного сердечника, при котором создается опасность набегания гребня, и во всех случаях на железнодорожных путях общего пользования, а на железнодорожных путях необщего пользования для стрелочных переводов марки 1/7 и положе, симметричных — марки 1/6, выкрашивание длиной:
на главных железнодорожных путях — 200 мм и более;
на приемо-отправочных железнодорожных путях — 300 мм и более;
на прочих станционных железнодорожных путях — 400 мм и более;
3. Выкрашивание остряков:

## Slide 6
Понижение остряка против рамного рельса
измеряется в сечении, где ширина головки
остряка поверху составляет 50 мм,
При понижении остряка против рамного рельса на
2 мм и более возникает отжатие и
выкантовывание рамных рельсов колесами
при пошерстном движении их по стрелочному
переводу,
что может привести к сходу подвижного состава.
4.Понижение остряка против рамного рельса:

## Slide 7
5.Расстояние между рабочими гранями сердечника, усовиков и контррельсов:
Расстояние между рабочими гранями головки контррельса и усовика не более 1435 мм, а расстояние между рабочей гранью сердечника крестовины и рабочей гранью головки контррельса – не менее 1472 мм.
Отступления в этих расстояниях обычно ликвидируются удалением накатов на сердечнике, перешивкой контррельса в сборе с контррельсовым рельсом, регулировкой стяжного узла крестовинных распорок или исправлением контррельсовых желобов.

## Slide 8
6.Изломы остряка, рамного рельса и крестовины:
К изломам остряка или рамного рельса относятся:
- трещины;
- крупные выколы;
-поперечные изломы по всему сечению.
Изломы крестовины (сердечника, усовика и контррельса) включают не только полные поперечные изломы, но и частичные — массивные выколы металла и трещины.

## Slide 9
При разрыве контррельсового болта может произойти отжатие контррельса, что вызывает резкий удар колеса в сердечник крестовины.
Оборванный контррельсовый болт немедленно заменяется, а причина, вызвавшая его разрыв, ликвидируется.
7. Разрыв контррельсового болта:

## Slide 10
8. Вертикальный износ остряков, рамных рельсов и крестовин:
При вертикальном износе рамных рельсов гребень колеса приближается к головке остряка и ответственным элементам крепления стрелки, что может привести к удару гребня в торец остряка или наезду гребня на крепления.
Поэтому допустимый вертикальный износ рамных рельсов определяется из условия предотвращения наезда гребня изношенного колеса на горизонтальную полку головки остряка, предотвращения удара гребня колеса в торец остряка, а также из условия прочности рамных рельсов. Вертикальный износ рамного рельса обычно измеряют в средней части головки не ближе 1/3 ее ширины от боковой грани против острия остряка, против сечения, где ширина остряка 50 мм.
Рамные рельсы, а также остряки с износом, превышающим допускаемые размеры, должны быть заменены.

## Slide 11
Движение по стрелочным переводам