## Slide 1: Добрый день!

## Slide 2: Яхта «Зов моря»

## Slide 3: Колосс Родосский

## Slide 4: Рухнувший мост в Квебеке

## Slide 5: Антенная мачта

## Slide 6: Коррозия металлов. Способы защиты от коррозии.

## Slide 7: Цель урока:
Сформировать представление о коррозии металлов как самопроизвольном окислительно-восстановительном процессе, ее значении, причинах, механизме и способах защиты металлов от коррозии

## Slide 8
А.Н. Несмеянов

## Slide 9: Коррозия – от лат. corrodere - разъедать
Notes: <number>

## Slide 12: Коррозия – это процесс самопроизвольного разрушения материалов и изделий из них под химическим воздействием окружающей среды.

## Slide 13
Коррозия
По виду
коррозионной средКоррозия металлов. Способы защиты металлов от коррозии.ы
По характеру
разрушения
По процессам
Газовая
Жидкостная
Атмосферная
Почвенная
Сплошная
Местная
Химическая
Электрохимическая
Межкристаллитная
Блуждающими токами

## Slide 14
По виду коррозионной среды
Газовая Атмосферная
Жидкосная Почвенная Блуждающие тока

## Slide 15: По характеру разрушений

## Slide 16: Сплошная коррозия
Равномерная
Неравномерная

## Slide 17: Местная коррозия
Язвенная
Точечная
Пятнами

## Slide 18: Химическая коррозия
Химическая коррозия – самопроизвольное разрушение металлов
в среде окислительного газа (кислорода, галогенов и т.д.) при
повышенных температурах или в жидких неэлектролитах.
2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3
4Fe + 3О2 = 2Fe2 О3
Газовая
В жидких
неэлектролитах
В нефти
В сере
В органических веществах
Cu + S = CuS
2 Ag + S = Ag2S
2Al + 6ССl4 = 3C2Cl6 + 3AlCl3

## Slide 19: Электрохимическая коррозия
Электрохимическая коррозия – самопроизвольный
процесс разрушения металлов в среде электролитов или при контакте с менее активным металлом.
4Fe + 3O2 + 6H2O = 4Fe(OH)3
Me – ne = Me +n
Fe - 3е- → Fe3+
О2
О2
2Сu + O2+ 2H2O + CO2= CuCO3∙Cu(OH)2
О2

## Slide 20
Ущерб, наносимый коррозией
Мировая потеря 20 млн. тонн металла в год
Еще более значимы косвенные потери

## Slide 22
1 стакан: Fe + H2O
2 стакан: Fe + р-р NaCl
3 стакан: Fe, Cu + р-р NaCl
4 стакан: Fe, Zn + р-р NaCl
5 стакан: Fe + р-р (NaCl + NaOH)
Факторы, влияющие на скорость коррозии
( лабораторные исследования)

## Slide 23: Защита металлов от коррозии
«Просто знать – ещё не всё, знания нужно уметь использовать»
Гёте

## Slide 24: Нанесение защитных покрытий
Пластмасса
Краска
Лак
Грунтовка
Смола
Эмаль
Масло

## Slide 25: Покрытие антикоррозионным металлом
Хромирование
Никелирование
Оцинковка

## Slide 26: Покрытие антикоррозионным металлом
Позолота
Лужение
Покрытие
алюминием

## Slide 27: Нержавеющие стали
Cr
Co
Ni
Cu

## Slide 28: Применение ингибиторов
Ингибиторы - это вещества,
способные замедлять протекание
химических процессов или
останавливать их.
Известно более 5 тысяч

## Slide 29: Протекторная защита
анод
Fe
О2
О2
Zn - 2е- → Zn2+
катод
Zn более активный металл, чем Fe
Zn
О2

## Slide 30
Делийская
железная колонна
Высота 7, 2 м,
вес около 6,5 тонн
Возраст 1600 лет

## Slide 31: Тренировочный тест
1. Слово “коррозия” в переводе с латинского означает:
а) разрушать;
б) разъедать;
в) ржаветь.
2. Требуется скрепить железные детали. Каким металлом целесообразно воспользоваться
а) медью;
б) цинком;
в) свинцом.
3. Окисление металла в среде неэлектролита:
а) электрохимическая коррозия;
б) язвенная коррозия;
в) химическая коррозия.

## Slide 32
4. Разрушение металла, находящегося в контакте с другим металлом в присутствии водного раствора электролита:
а) газовая коррозия;
б) электрохимическая коррозия;
в) химическая коррозия.
5. Эмалирование это:
а) защитное неметаллическое покрытие металла;
б) электрохимический метод защиты металлов от коррозии;
в) способ придания красоты металлическому изделию.
6. Легирование это:
а) специальное введение в сплав элементов, замедляющих процесс коррозии;
б) покрытие железного листа слоем олова;
в) создание контакта с более активным металлом.

## Slide 33
7. Вещества, замедляющие процесс коррозии называются:
а) протекторы;
б) электроды;
в) ингибиторы.
8. Присоединение к защищаемому металлу другого, более активного металла называется:
а) металлопокрытие;
б) контактная защита;
в) протекторная защита.
9. Процесс ржавления металла можно наблюдать при коррозии:
а) железа;
б) алюминия;
в) цинка.

## Slide 34
10. По характеру разрушений выделяют:
а) повсеместную коррозию;
б) сплошную;
в) разрозненную.
11. Некоторые металлы не подвергаются коррозии, т.к. они покрыты:
а) защитным покрытием;
б) водонепроницаемым покрытием;
в) оксидной плёнкой.
12. Для протекания электрохимической коррозии необходимо наличие:
а) воздуха;
б) раствора электролита;
в) органического растворителя.

## Slide 35
Ключ к тесту
1 – б
2 – б
3 – в
4 – б
5 – а
6 – а
7 – в
8 – в
9 – а
10 – б
11 – в
12 - б

## Slide 36: Домашнее задание
& 13(с. 47-51 выучить), упр. № 1, 2 с. 86 (выполнить письменно)
Дополнительное задание № 1: Склёпаны 2 металла. Укажите, какой из металлов подвергается коррозии а) Mn – Al; б) Sn – Bi
Дополнительное задание № 2: Образец латуни (медь + цинк) массой 200 грамм с массовой долей меди 60 % обработали избытком соляной кислоты. Определите объём газа, который выделится (н.у.)