## Slide 1: Тема «Правка, разметка и резание тонколистового металла»

## Slide 2: Вопросы по пройденному материалу:
1. Дать определение металла.
2.Назвать группы сплавов и привести примеры.
3.На какие 2 группы делится тонколистовой металл?
4. Где применяется фольга?
5. Что вы знаете о проволоке?

## Slide 3: металл
Простое вещество, обладающее блеском, ковкостью, теплопроводностью, электропроводностью и другими характерными свойствами.

## Slide 4: Группы сплавов
Черные Цветные
1) сталь 1) латунь
2) чугун 2) бронза
3) дюралюминий

## Slide 5: Тонколистовой металл
Жесть Кровельная сталь
от 0,2 до 0,5 мм; от 0,5 до 0,8 мм
черная черная
белая оцинкованная
(покрыта слоем (покрыта слоем
олова) цинка)

## Slide 6: Фольга
Очень тонкий листовой металл
Медная фольга применяется в радиотехнике.
Алюминиевая – для упаковки шоколада, конфет, чая.

## Slide 7: Проволока
Бывает:
1. медная (для изготовления электрических проводов и заклепок)
2. алюминиевая (для изготовления заклепок и электрических проводов)
3. стальная (гвозди, шурупы, пружины, струны)

## Slide 8: Цель урока:
Ознакомление учащихся с приемами правки, разметки и резания тонколистового металла;
Воспитание организованности и внимательности;

## Slide 9: План.
1. Правка.
2. Разметка.
3. Резание.

## Slide 10
Тема: «Зачем править металл ?»

## Slide 11
Цель исследования:
►Выяснить нужна ли правка металла при изготовлении изделий;
►Какими инструментами будем работать;

## Slide 12
Чтобы изготовить изделие нужен металл. А у нас отходы ( кривые, выпуклые, согнутые). Разметка получается неровная .
Берём мы в руки инструмент и
стучим, стучим, стучим …

## Slide 13
♦ Постучали лист из жести деревянным молотком ( киянкой), но выпуклость убегает.
♦ Нашли выход : нельзя стучать по самой выпуклости. Атакуем со всех сторон!

## Slide 14
Листовой металл толщиной до 0,2 мм тоже попробовали постучать киянкой , но увы сделали отверстие. Упростили работу – взяли деревянный брусок и погладили металл.
Неровности исчезли!

## Slide 15
☺ Разметить заготовку из металла будет легко.
Поверхность ровная и гладкая!

## Slide 16
ВЫВОД :
Мы провели исследование и увидели , что перед разметкой и изготовлением изделия из металла необходимо его выправить.
Правка - слесарная операция по выравниванию заготовок.

## Slide 17: Надо знать!

## Slide 18: Инструменты для разметки по металлу:
Водить чертилкой по одному и тому же месту более одного раза не следует!

## Slide 19
Обработка тонколистового металла резанием

## Slide 20
Это можно сделать самим!

## Slide 21
Основные приёмы резания
Инструменты :
Слесарные ножницы
прямые кривые
(для резания прямых линий ( для вырезания в заготовках
и кривых линий небольшой фасонных отверстий)
кривизны)

## Slide 22
Резание ножницами можно выполнять :
Непосредственно на столе верстака в ручную
В тисках
В приспособлении для резки

## Slide 23
Интересно знать !
На заводах для разрезания листового металла применяют механические ножницы. Они бывают гильотинные и дисковые
Резку на предприятиях выполняют резчики металла .

## Slide 24
Правила техники безопасности
Обязательно надевать рукавицу на руку , удерживающую заготовку.
Слесарные ножницы надежно закреплять в тисках
Не держать левую руку близко к ножницам, чтобы пальцы не попали под лезвие.
Подавать ножницы товарищу нужно ручками от себя , а класть на стол – ручками к себе.

## Slide 25
Выводы:
В результате изучения темы учащиеся самостоятельно могут изготовить любое изделие из тонколистового металла. Для этого нужна только их фантазия.

## Slide 26
Проверочная работа по теме:
« Способы обработки тонколистового металла»
Заполните пропуски.
Правка - это слесарная операция по _______________________ заготовок.
Листовой металл правят деревянным молотком - ____________________.
Удары наносят с ___________________ листа.
Листовой металл до 0,2 мм толщиной правят ________________________.
Тонкую фольгу распрямляют _______________________ ________________.
Вставьте пропущенные слова.
. Осторожно обходиться с заготовками, поскольку листовой металл имеет ________ кромки.
Обязательно надевать _____________________ на руку, удерживающую заготовку при её _________________________.
Работать только _________________________ молотком и киянкой.
Держать руку, которая удерживает заготовку, по возможности дальше от места удара ____________________ или ____________________.
Не ______________________ за спиной товарища, когда он _________________.

## Slide 27
. Рассмотрите рисунок
Напишите названия инструментов, используемых для разметки
а)__________________________ г) ________________________________
б) __________________________ д ) ________________________________
в) _____________________________________________________________
4. Вставьте пропущенные слова
1). Не ____________________________ чертилку и разметочный__________________
в ____________________________ халата .
2). Чтобы не поранить руки, подавать _____________ товарищу надо ручкой __________________, а класть на рабочее место - _____________________________.

## Slide 28
  Рассмотрите рисунок
В зависимости от формы лезвия слесарные ножницы бывают:
а) _________________________________________________
б)__________________________________________________
  Вставьте пропущенные слова .
1). Обязательно надевайте _______________________ на руку, удерживающую заготовку.
2) Не держать левую руку близко к _____________ , чтобы пальцы не попали под лезвие.
3) Подавать ножницы товарищу нужно ручками ______________, а класть на верстак - _________________________.
  Отгадайте загадку .
Всё из этого металла:
И труба и самокат,
Даже доменный прокат.