## Slide 1: Исследование дребезга контактов с помощью платы Intel Galileo Gen 2 и нахождение способов устранения помех
Максим Любавин, учащийся 11 класса
МБОУ ”Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова”
М. А. Авдеева, учитель физики
МБОУ ”Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова”

## Slide 2: Целью данной работы я выбрал: изучение дребезга контактов с помощью платы Intel® Galileo Gen 2 и нахождение способов устранения помех.
В связи с выбранной целью были поставлены следующие задачи:
1) Понаблюдать за дребезгом контактов на примере тактовой кнопки. 2) Изучить теорию о дребезге контактов. 3) Устранить дребезг контактов программным способом. 4) Устранить дребезг контактов аппаратным способом. 5) Сделать выводы.

## Slide 3: Описание проекта. Для этого необходимы следующие компоненты: 1) Плата Intel Galileo Gen2. Технические характеристики (приложение 1, 2). 2) Тактовая кнопка. 3) Резистор 10 кОм. 4) Резистор 220 Ом. 5) Светодиод. 6) Контактная макетная плата. 7) Соединительные провода. Подключается кнопка следующим образом: стягивающим резистором на 10кОм подключается к земле. Вторую ножку подключаем к 5 вольтам. Ножку с минусом соединяем с 8 пином платы.

## Slide 4: Программным путём
int switchPin = 8; int ledPin = 13; boolean lastButton = LOW; boolean currentButton = LOW; boolean ledOn = false; void setup() { pinMode(switchPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); } boolean debounce(boolean last) { boolean current = digitalRead(switchPin); if (last != current) { delay(50); current = digitalRead(switchPin); } return current; } void loop() { currentButton = debounce(lastButton); if (lastButton ==LOW && currentButton == HIGH) { ledOn = !ledOn; } lastButton = digitalRead(switchPin); digitalWrite(ledPin, ledOn); }

## Slide 5: Аппаратным путём

## Slide 6: Результат работы

## Slide 7: Мне удалось пронаблюдать явление дребезга контактов на примере тактовой кнопки. Мне удалось устранить дребезг контактов с использованием двух методов, программного и аппаратного, на основе платы Intel® Galileo Gen 2, которая отлично подходит для осуществления цели данной работы.
Заключение