## Slide 1: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородский политехнический колледж имени Героя Советского Союза Руднева А. П.»
Дисциплина: «Процессы формообразования и инструменты»
Тема: «Литьё. Общие сведения»
Подготовил: С. М. Жигулина,
преподаватель высшей категории
2017 г.

## Slide 2: Литьё
процесс получения изделий, называемых отливками, из расплавов различных материалов
Материалы для расплавов
металлы
горные породы
композиционные материалы

## Slide 3
Технологический процесс литья
изготовление модели
изготовление литейной формы
плавка материала
заливка литейной формы расплавом
охлаждение отливки
удаление отливки из формы
зачистка отливки

## Slide 4: Краткая характеристика процесса литья
Литейная форма (образует рабочую полость) заливается расплавленным материалом, который в последующем охлаждается и затвердевает, формируя отливку.
Состав литейной формы
форма для воспроизведения наружных поверхностей отливок
литейные стержни (образуют полости и отверстия внутри отливок)
литниковая система

## Slide 5
Формы для отливок
разовые (служат один раз, сразу разрушаются при выбивке отливки из формы)
полупостоянные (позволяют получить несколько отливок)
постоянные ( от нескольких десятков до сотен тысяч отливок)

## Slide 6: Преимущество способа литья
наиболее простой и дешёвый способ формообразования заготовок
Литье в кокиль
Литье в глиняно-земляные формы
Литье центробежное
Литье по выплавляемым моделям
  Литье под давлением

## Slide 7: Продукция, получаемая литьём
заготовки для блоков цилиндров
заготовки поршней двигателей внутреннего сгорания
заготовки рабочих колес насосов
заготовки лопастей газовых турбин
заготовки станин станков и др.

## Slide 8: Основные определения
(для самостоятельной работы)
Формовочная смесь ([1], с. 14);
Формовочный материал ([1], с. 14);
Литниковая система ([1], с. 14);
Прибыль ([1], с. 14);
Литейный стержень ([1], с. 14);
Стержневой ящик ([1], с. 14);
Литейная опока ([1], с. 14);
Литейная модель ([1], с. 14)