## Slide 1: Свойства стали
Грицаев Данил гр№23

## Slide 2
Некоторые металлы в твердом состоянии в различных температурных интервалах приобретают различную кристаллическую решетку, что всегда приводит к изменению их физико-химических свойств.

## Slide 3
СТАЛЬ – сплав железа (Fе) с углеродом (С), содержащий его до 2, 14%

## Slide 4
Сталь – это ценный конструкционный материал, из него изготавливают различные детали, зубчатые колеса, корпуса станков, трубы и т.д.
Кроме основы (железа - Fe и углерода - С) в сталях в малых количествах присутствуют примеси
Сталь =
железо (Fe)
- основной компонент
+
углерод (С)
- содержание менее 2,14%
+
примеси
+
легирующие добавки

## Slide 5
К механическим свойствам сталей относятся:
прочность,
твердость,
упругость,
пластичность,
ударная вязкость,
ползучесть,
усталость

## Slide 6
Прочность — это способность металла или сплава противостоять деформации и разрушению под действием приложенных нагрузок
Нагрузки могут быть внешними (вес, давление и др.) и внутренними (изменение размеров тела от нагревания и охлаждения, изменение структуры металла и т. д.)
Нагрузки бывают статическими, т. е. постоянными по величине и направлению действия, или динамическими, т. е. переменными по величине, направлению и продолжительности действия

## Slide 7
Действуют нагрузки на
растяжение,
сжатие,
скручивание (кручение)
изгиб,
срез

## Slide 8
Сера и фосфор
*снижают пластичность и вязкость;
*ухудшают свариваемость

## Slide 9
ЛИКВАЦИЯ — неоднородность химического состава сплава, возникающая при его кристаллизации, обусловленная обогащением жидкой части кристаллизующегося расплава элементами, растворимость которых в жидкой фазе больше, чем в твердой
К таким элементам, называемым ликвирующими, в стали относятся, например, углерод, сера, фосфор

## Slide 10
Стали являются основным конструкционным
материалом промышленности
Комплекс конструкционных свойств:
*прочность σв;
* пластичность σт;
*вязкость ψ
Необходимые конструкционные свойства стали достигаются путем изменения содержания углерода С
и легированием

## Slide 11
Легирующие элементы и примеси
Хром
в низкоуглеродистых сталях содержится до 0.3%, в конструкционных 0.7-3.5%,
в хромистых 12-18%,
в хромоникелевых 9-35%.
При сварке хром образует карбиды хрома, ухудшающие коррозионную стойкость стали и резко повышающие твердость в зонах термического влияния; содействует образованию тугоплавких окислов, затрудняющих процесс сварки.

## Slide 12
Легирующие элементы и примеси
Никель
в низкоуглеродистых сталях содержится 0.2-0.3%, в конструкционных сталях 1-5%,
в легированных сталях 8-35%.
В некоторых сплавах содержание никеля достигает 85%.
Никель увеличивает пластические и прочностные свойства стали, измельчает зерна, не ухудшая свариваемости.

## Slide 13
Легирующие элементы и примеси
содержание в стали ограничивается 0.15-0.8%.
Молибден
Он увеличивает несущую способность стали при ударных нагрузках и высоких температурах, измельчает зерно; способствует образованию трещин в наплавленном металле и в зонах термического влияния; при сварке активно окисляется и выгорает.

## Slide 14
Легирующие элементы и примеси
в специальных сталях содержится 0.2-0.8%,
в штамповых сталях 1-1.5%.
Ванадий
Он способствует закаливаемости стали, чем затрудняет сварку.
В процессе сварки активно окисляется и выгорает.

## Slide 15
Машиностроительные стали и сплавы специализированного назначения характеризуются их механическими свойствами при низ­ких и высоких температурах; физическими, химическими и технологическими свойствами. Они могут быть использованы для эксплуатации в особых условиях (при температурах ниже 0ОС, при нагреве, динамических нагрузках и т. п.).

## Slide 16
Стали и сплавы с особыми физическими свойствами получают в результате специального легирования и термической обработки. Их применяют в основном в приборостроении, электронной, радиотехнической промышленности и т. д.

## Slide 17
Стали и сплавы с особыми химическими свойствами (стойкие к коррозии) содержат не менее 12,5—13 % Сг.
Стали с высоким содержанием хрома и никеля — стойкие в агрессивных средах.

## Slide 18
Теплоустойчивые стали
Это низколегированные стали с обязательным содержанием ХРОМА и МОЛИБДЕНА, длительно работающие при температуре до 600ОС.
Они дешевы, технологичны; из них делают отливки, прокат, поковки; их используют для изготовления сварных конструкций: турбин, паропроводов, котлов и т.п.