## Slide 1
Построение аксонометрических проекций
ГБПОУ ВО «КАТ»
Преподаватель Королёва Д.с.

## Slide 2
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Аксонометрические проекции служат наглядному изображению предметов. “Аксонометрия” образовано из слов древнегреческого языка: “аксон”- ось и “метрео”- измеряю - измерение по осям.
Аксонометрия предмета получается параллельным проецированием, вместе с осями прямоугольных координат, к которым он отнесен, на одну плоскость проекций (аксонометрическая плоскость проекций или картинная плоскость).
Аксонометрия – это чертеж, на котором изображение в трех измерениях.

## Slide 3
КЛАССИФИКАЦИЯ АКСОНОМЕТРИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ
Аксонометрические проекции классифицируются в по двум признакам:
По направлению проецирования
(от направления проецирования делятся на две группы):
- Прямоугольные - направление проецирования перпендикулярно плоскости проекций.
- Косоугольные - направление проецирования не перпендикулярно аксонометрической плоскости проекций.
По коэффициентам искажения

## Slide 4: коэффициенты искажения аксонометрических проекций
- Изометрия – коэффициенты искажения по всем трем осям равны между собой (Kx = Ky = Kz)
- Диметрия – коэффициенты искажения по двум осям равны между собой, а третий им не равен (Kx = Kz  Ky)
- Триметрия – коэффициенты искажения по всем трем осям не равны между собой (Kx  Ky  Kz)

## Slide 5: СТАНДАРТНЫЕ АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ
ГОСТ 2.317-69, рекомендует применять пять стандартных аксонометрических проекций:
Прямоугольные
изометрия
диметрия
Косоугольные
фронтальная изометрия
горизонтальная изометрия
фронтальная диметрия.

## Slide 6: Прямоугольная изометрическая проекция
коэффициент искажения по всем осям ГОСТ рекомендует строить без сокращения равной единице, что соответствует увеличению изображения в 1,22 раза

## Slide 7: Прямоугольная диметрическая проекция
коэффициент искажения: Kx = Kz = 1; Ky = 0,5, При этом изображение получается увеличенным в = 1,06 раза

## Slide 8: Косоугольная фронтальная изометрическая проекция
Коэффициенты искажения по всем осям будут равны единице. Допускается применять фронтальные изометрические проекции с углом наклона оси y, равным 30 и 60.

## Slide 9: Косоугольная горизонтальная изометрическая проекция
Коэффициенты искажения по всем осям принимаются равными единице. Допускается применять горизонтальные изометрические проекции с углом наклона оси y = 45 и 60,сохраняя угол между осями x, y = 90.

## Slide 10
Коэффициенты искажения по осям x и z равны единице, а по оси y принимается равным 0,5. Допускается применять фронтальные диметрические проекции с углом наклона оси y, равным 30 и 60.
Косоугольная фронтальная диметрическая проекция

## Slide 11
Аксонометрическая проекция окружности в прямоугольной изометрии

## Slide 12
При построении диметрической проекции окружности коэффициент искажения по оси y равен 0,5.
Прямоугольная диметрическая проекция окружности

## Slide 13
Построение аксонометрических проекций из ортогональных проекций предмета рекомендуется осуществлять в такой последовательности:
На ортогональном чертеже обозначают оси прямоугольной системы координат, к которой и относят данный предмет. Оси ориентируют так, чтобы они допускали удобное измерение координат точек предмета. У поверхностей вращения эти оси целесообразно совмещать с осями симметрии, а у гранных – с ребрами.
Строят аксонометрические оси с расчетом, чтобы была обеспечена наилучшая наглядность изображения и видимость отдельных элементов предмета.
По одной из ортогональных проекций предмета чертят вторичную проекцию. Вычерчивать рекомендуется ту вторичную проекцию предмета, которая проще других. Таким образом, используют два измерения предмета.
- Создают аксонометрическое изображение, откладывая третье измерение предмета.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ АКСОНОМЕТРИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ

## Slide 14
1. Относим точку А к координатным осям x, y, z. 2. Проводим аксонометрические оси x, y, z под углом 120.
3. Строим проекцию точки А на горизонтальной проекции.
4. Строим аксонометрическую проекцию точки А. Проводим прямую, параллельную аксонометрической оси z и откладываем отрезок, равный координате z. Получим точку А – аксонометрическая проекция точки А .
Построение точки А в прямоугольной изометрии по заданным ортогональным проекциям

## Slide 15
Построение проекции окружности проецируется в эллипс.
2. Эллипс строится по 8 точкам.
3. От центра эллипса откладываем высоту конуса и получаем точку S – вершину конуса.
4. Из точки S проводим образующие касательные к эллипсу и получаем аксонометрическую проекцию прямого конуса.
Построение конуса в прямоугольной изометрии