## Slide 1: Задачи теории расписаний

## Slide 2: Теория расписаний
– это раздел исследования операций, в котором строятся и анализируются математические модели календарного планирования (т.е. упорядочивания во времени) различных целенаправленных действий с учетом целевой функции и различных ограничений.
Модели теории расписаний позволяют найти:
Наиболее дешевый порядок выполнения работы
Наиболее быстрый порядок выполнения работы
Задача о шлюзах
Задача о станках
Задача о коммивояжере

## Slide 3
Через шлюз последовательно должны пройти N судов. Известно время прохождения каждого судна – ti и ущерб от 1 часа простоя в очереди – в денежных единицах. (i- порядковый номер судна в очереди)
Обозначения:
T1 – время шлюзования 1-ого судна
T2 – время шлюзования 2-ого судна
U2 – стоимость 1 часа простоя в ожидании своей
очереди 2-ого судна
U4 = t1+t2+t3– время простоя 4-ого судна
U4 ·(t1+t2+t3) – материальный ущерб от простоя 4-ого судна

## Slide 4
Показатель экономической эффективности работы шлюза связан с суммарным ущербом от простоя судов в ожидании своей очереди
Пример:
К шлюзу одновременно подошли 4 судна, т.е. суммарный ущерб от простоя в очереди (S):
S=U2·t1+ U3 ·(t1+t2) + U4 ·(t1+t2+t3)
Задача состоит в том, чтобы определить такой порядок пропуска судов через шлюз, при котором величина S будет минимальной.

## Slide 5: Математический анализ:
Smin достигается в том случае, если судна пропускаются в порядке убывания величины
Если T1= T2, U1≠U2, то пропускается вперед судно с более дорогим простоем
Если U1=U2, T1≠T2, то пропускается вперед судно с более быстрым шлюзованием
Критерий убывания величины
≡
Критерию возрастания величины

## Slide 6: Решение в электронных таблицах
Задача.
Пять судов выстроились в очередь к шлюзу в порядке их прибытия
№ судна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Время шлюзования(усл. время) | 45 | 36 | 28 | 24 | 72
Ущерб от простоя(у. е.) | 5 | 12 | 7 | 4 | 3
Общий ущерб от простоя:
=U2·t1+U3·(t1+t2)+U4·(t1+t2+t3)+U5· (t1+t2+t3+t4)
S=1942 усл.ден.ед.(≠min)
С помощью MS Excel найти оптимальный порядок шлюзования судов, обеспечивающий минимальный ущерб от простоя

## Slide 7: Задача о двух станках
Имеются два обрабатывающих станка (токарный и шлифовальный). Требуется изготовить детали, каждая из которых сначала обрабатывается на первом станке, а затем на втором.
Время обработки i-й детали на j-м станке известно и равно tij. Необходимо выбрать такой порядок обработки(расписание работы станков), чтобы полное время Тобщ, затраченное на изготовление всех деталей, было минимальным.
Постановка задачи:

## Slide 8
Требуется изготовить 5 деталей, обрабатывая каждую поочередно на двух станках.
Расчет полного времени обработки на двух станках
№ детали | Время вытачивания | Время шлифовки
1 | 3 | 6
2 | 7 | 2
3 | 4 | 7
4 | 5 | 3
5 | 7 | 4
№ детали | Время окончания вытачивания детали | Время окончания шлифовки детали | Время простоя 2-го станка
1 | 3 | 3+6=9 | 3
2 | 3+7=10 | 10+2=12 | 1
3 | 10+4=14 | 14+7=21 | 2
4 | 14+5=19 | 21+3=24 | 0
5 | 19+7=26 | 26+4=30 | 2
 | Итого: | 30 | 8

## Slide 9: Алгоритм решения задачи
Алгоритм Джонсона: расставить очередность обработки деталей так, чтобы минимизировать время простоя 2-го станка:
Среди всех времен tij выбрать минимальное значение(если их несколько- взять любое).
Если это время обработки на 1-м станке, то переместить запись в начало списка, иначе – в конец списка.
Исключить эту деталь из рассмотрения и повторить действия 1 и 2 с оставшимися деталями.
После m шагов будет получен оптимальный порядок обработки деталей.

## Slide 10
№ детали | 1-й станок | 2-й станок
1 | 3 | 6
2 | 7 | 2
3 | 4 | 7
4 | 5 | 3
5 | 7 | 4
№ детали | 1-й станок | 2-й станок
1 | 3 | 6
3 | 4 | 7
4 | 5 | 3
5 | 7 | 4
2 | 7 | 2
№ детали | 1-й станок | 2-й станок
1 | 3 | 6
2 | 4 | 7
4 | 5 | 3
5 | 7 | 4
2 | 7 | 2
Шаг 1
Шаг 2
№ детали | 1-й станок | 2-й станок
1 | 3 | 6
3 | 4 | 7
5 | 7 | 4
4 | 5 | 3
2 | 7 | 2
№ детали | 1-й станок | 2-й станок
1 | 3 | 6
3 | 4 | 7
5 | 7 | 4
4 | 5 | 3
2 | 7 | 2
№ детали | 1-й станок | 2-й станок
1 | 3 | 6
3 | 4 | 7
5 | 7 | 4
4 | 5 | 3
2 | 7 | 2
Шаг 3
Шаг 4
Шаг 5

## Slide 11: Результат работы алгоритма Джонсона:
№ детали | Время окончания вытачивания детали | Время окончания шлифовки детали | Время простоя 2-го станка
1 | 3 | 3+6=9 | 3
3 | 3+4=7 | 9+7=16 | 0
5 | 7+7=14 | 16+4=20 | 0
4 | 14+5=19 | 20+3=23 | 0
2 | 19+7=26 | 26+2=28 | 3
 | Итого: | 28 | 6
Задание: реализовать алгоритм Джонсона в среде программирования Паскаль (учебник, стр. 259)

## Slide 12: Задача коммивояжера
На плоскости (в пространстве) расположены N городов, заданы расстояния между каждой парой городов. Требуется
найти маршрут минимальной длины с посещением каждого города ровно один раз и с возвращением в исходную точку.
В задаче коммивояжера целевой функцией, которую надо минимизировать, является стоимость обхода.
В 1859 г. У. Гамильтон придумал игру «Кругосветное путешествие», состоящую в отыскании такого пути, проходящего через все вершины (города, пункты назначения) графа, чтобы посетить каждую вершину однократно и возвратиться в исходную. Пути, обладающие таким свойством, называются гамильтоновыми циклами.

## Slide 13: Постановка задачи коммивояжера
Задача коммивояжера была поставлена в 1934 году. Ее сущность заключается в поиске оптимального маршрута движения при необходимости посетить все запланированные объекты с наименьшими финансовыми и временными издержками. Как правило, речь идет о простом перемещении по заданным точкам, либо с перевозкой груза небольшого формата на транспортном средстве.
Задача коммивояжера является одной из знаменитых задач теории комбинаторики и пользуется популярностью благодаря тому, что к ней сводится большое количество практических задач.
Среди современных практических приложений задачи можно выделить: доставку продуктов в магазин со склада, работу почтальона по разноске корреспонденции, мониторинг объектов (нефтяные вышки, базовые станции сотовых операторов), изготовление отверстий на специализированном станке.

## Slide 14
Сотруднику компании ООО «Новые технологии» Петрову Н.И. необходимо обновить программный продукт автоматизированного учета в пяти организациях: А, Б, В, Г и Д. Он решил начать свой обход с организации «А», так как она находится на первом этаже дома, в котором проживает Петров. Сотруднику необходимо, спланировать свой маршрут таким образом, чтобы к концу рабочего дня обойти все организации в определенном порядке и выполнив свою работу, вернутся домой (в пункт «А»). В каком порядке Петрову следует обходить организации, чтобы его замкнутый тур был кратчайшим? Расстояния между каждой парой организаций заданы следующей квадратной матрицей (5x5):
 | 7 | 2 | 9 | 7
5 |  | 3 | 9 | 1
4 | 8 |  | 5 | 3
5 | 6 | 4 |  | 7
7 | 6 | 3 | 7 |