## Slide 1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ “КРАСНОДАРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ”
ТЕМА ЗАНЯТИЯ: «ВЫПРЯМИТЕЛИ»
Разработал: преподаватель спец.дисциплин
Тиунов Сергей Васильевич
Краснодар
2018

## Slide 2: ВЫПРЯМИТЕЛИ
Выпрямитель (электрического тока) — преобразователь электрической энергии; механическое, электровакуумное, полупроводниковое или другое устройство, предназначенное для преобразования переменного входного электрического тока в постоянный выходной электрический ток

## Slide 3: Выпрямители переменного напряжения
используются в блоках питания радиоэлектронных устройств для преобразования переменного напряжения в постоянное.
Схема любого выпрямителя состоит из:
Силовой трансформатор – устройство для понижения или повышения напряжения питающей сети и гальванической развязки сети с аппаратурой;
Выпрямительный элемент (вентиль), имеющий одностороннюю проводимость – для преобразования переменного напряжения в пульсирующее;
Фильтр – для сглаживания пульсирующего напряжения.

## Slide 4: Классификация выпрямителей:
по схеме выпрямления – однополупериодные, двухполупериодные, мостовые, с удвоением (умножением) напряжения, многофазные и др.
По типу выпрямительного элемента – ламповые(кенотронные), полупроводниковые, газотронные и др.
По величине выпрямленного напряжения – низкого напряжения и высокого.
По назначению –для питания анодных цепей, цепей экранирующих сеток, цепей управляющих сеток, коллекторных цепей транзисторов, для зарядки аккумуляторов и др.

## Slide 5: Основные характеристики выпрямителей :
Номинальное напряжение постоянного тока;
Номинальный выпрямленный ток I0;
Напряжение сети Uсети;
Пульсация;
Частота пульсаций;
Коэффициент пульсаций;
Коэффициент фильтрации;
Колебания (нестабильность) напряжения на выходе выпрямителя

## Slide 6: Однополупериодный выпрямитель
U2 - Напряжение на вторичной обмотке трансформатора
Uн – Напряжение на нагрузке
Uн0 – Напряжение на нагрузке при отсутствии конденсатора

## Slide 7: Двухполупериодный выпрямитель с нулевой точкой
U2 - Напряжение на одной половине вторичной обмотки трансформатора
Uн – Напряжение на нагрузке
Uн0 – Напряжение на нагрузке при отсутствии конденсатора

## Slide 8: Мостовая схема выпрямителя
U2 - Напряжение вторичной обмотки трансформатора
Uн – Напряжение на нагрузке
Uн0 – Напряжение на нагрузке при отсутствии конденсатора

## Slide 9: Работы диодов в мостовой схеме выпрямителя

## Slide 10
Спасибо за внимание!!!