## Slide 1: ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И.Бондаренко
Презентация по письменной экзаменационной работе на тему : Регулирование движения поездов и автотранспорта на железнодорожных
переездах
Выполнила студентка группы 154 Варламова Анастасия

## Slide 2
Железнодорожный транспорт оказал поистине неоценимые услуги человечеству в развитии земной цивилизации
Железнодорожными переездами называются места пересечения в одном уровне автомобильных и железных дорог. Эти пересечения относятся к местам с наибольшей опасностью для движения обоих видов транспорта и поэтому требуют специального ограждения. На этот случай предусматривается заградительная сигнализация автоматического или неавтоматического действия. В направлении движения автотранспорта переезды оборудуются постоянно действующими средствами ограждения.
Для этой цели применяются следующие устройства:
автоматическая переездная светофорная сигнализация с автоматическими шлагбаумами (АПШ);
автоматическая переездная светофорная сигнализация без автошлагбаумов (АПС);
оповестительная переездная сигнализация (ОПС), дающая лишь извещение на переезд о приближении поезда; механизированные и электроприводные шлагбаумы неавтоматического действия:
предупреждающие знаки и таблички.
автоматическая переездная сигнализация, а также автоматические шлагбаумы
Все эти устройства применяются на железнодорожных переездах для предупреждения водителей транспортных средств о приближении поезда к переезду и запрещающие движение через переезд.

## Slide 3
На сегодняшний день средство от «несознательных» водителей – это устройства заграждения пути (УЗП).
УЗП представляют собой поднимающиеся при приближении поезда плиты, которые расположены по всей ширине переезда. Когда эти механические барьеры подняты, въехать на переезд невозможно

## Slide 6
В зависимости от способа организации движения переезды подразделяются на регулируемые и нерегулируемые.
К регулируемым относятся переезды, на которых движение автотранспорта через переезд регулируется устройствами переездной сигнализации или дежурным работником.
К нерегулируемым, относятся переезды, на которых движение автотранспорта не регулируется устройствами переездной сигнализации и возможность безопасного проезда через переезд определяется водителями транспортных средств.
Различают три вида регулируемых переездов:
переезды, оборудованные устройствами ПС (переездной сигнализацией),извещающей водителей транспортных средств о подходе к переезду поезда; переезды, оборудованные ПС и обслуживаемые
дежурным работником; обслуживаемые переезды, не оборудованные устройствами ПС, где регулирование движения
осуществляет только дежурный работник.

## Slide 7
В зависимости от интенсивности движения и условий видимости переезды делятся на четыре категории:

## Slide 8
Переезды I и II категории являются охраняемыми и оборудуются автоматической светофорной сигнализацией с автошлагбаумами.
Переезды III и IV категорий являются не охраняемыми и оборудуются автоматической светофорной сигнализацией (без шлагбаума).Устройства автоматической оповестительной переездной сигнализации предупреждают о приближении поезда к переезду с помощью акустического прибора дежурного по переезду, который принимает меры к ограждению переезда, опуская шлагбаум (механизированный или полуавтоматический). Переезды обслуживаемые дежурным работником должны иметь радиосвязь или прямую телефонную связь с ближайшей станцией или постом.

## Slide 9: В здании переездного поста должны быть:
- график дежурств по переезду;
инструкция по эксплуатации данного переезда;
книга приема и сдачи дежурств и осмотра устройств на переезде;
жезл регулировщика и красная нарукавная повязка;
трос длинной 4-6 м для буксировки остановившихся на переезде транспортных средств;

## Slide 11
В случае неминуемого столкновения локомотива с внезапно возникшим на пути препятствием (выезд трактора, большегрузного автомобиля на путь, переезд и т.п.) машинист должен применить экстренное торможение, а помощник машиниста уйти в машинное (дизельное) отделение, оставив двери открытыми для ухода машиниста из кабины управления.

## Slide 12
.
В процессе выполнения письменной экзаменационной работы был изучен общий порядок регулирования движения поездов и автомобильного транспорта через железнодорожные переезды в нормальных условиях, а также в нестандартной ситуации
Одной из главных задач реализации нормального функционирования железнодорожного переезда – принятие организационно-процедурных и технических мер по максимальному обеспечению безопасности участников движения через него. С этой целью переезды по возможности оборудуются сигнальными и блокировочными техническими средствами – светофорами, шлагбаумами, заградительными плитами, дорожными знаками и указателями. Кроме того, предусмотрен особый набор правил, определяющих процедуру пересечения переездов пешеходами и водителями. Регламентируются и действия в большинстве нештатных ситуаций с целью предотвращения и минимализации последствий ,повышенная опасность железнодорожных переездов связана с большой скоростью поездов, их массой, которая достигает несколько тыс. тонн, и как следствие этого - длинным тормозным путем. (Скорость движения поезда превышает 100 км/ч, при этом тормозной путь поезда превышает 1 км, т.е. машинист абсолютно лишен возможности предотвратить столкновение. )

## Slide 14
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!