## Slide 1
МОБУ « Сясьстройская СОШ №2 »
Научно-исследовательская работа
На тему:
«Оценка степени загрязнения воздуха в городе сясьстрое по характеристике движения транспорта »
Авторы:
Воеводина Маргарита
Катин Артём
4 «Б» класс
Научный руководитель:
Бочкова И.А.
2014-2015 учебный год

## Slide 2
Обоснование выбора темы и её актуальность
Актуальность исследования определяется его научным значением, связанным с химико-экологическими проблемами и охраной окружающей среды, антропогенными загрязнениями
Человеческий организм использует и преобразует как природные химические соединения, так и вещества, возникающие в результате производственной деятельности
Автомобильный транспорт - самый массовый и динамично развивающийся вид транспорта в городах. В то же время он является главным источником загрязнения воздуха, составляя от 60 до 80% всех выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Интенсивность движения автотранспорта - важный фактор прямого и косвенного воздействия на окружающую среду города
В выхлопных газах двигателей внутреннего сгорания содержится до 280 компонентов, большинство из которых относится к категории вредных
В городе Сясьстрой находится Сясьский ЦБК, через город проходит трасса Кола Федерального значения, поэтому в воздух поступает большое количество вредных веществ

## Slide 3
Цель работы:
оценить уровень загрязнения атмосферного воздуха отработанными газами автотранспорта в городе Сясьстрое
Задачи:
1. изучить литературу о загрязнении атмосферы веществами, находящимися в выхлопных газах автотранспорта,
2. определить загруженность улицы автотранспортом
3. выяснить роль выхлопных газов автомобилей в загрязнении воздуха
4. выяснить влияние загрязнения атмосферы на организм человека
5. провести мониторинг состояния здоровья учащихся нашего класса.
Гипотеза:
большое количество проходящего через город автотранспорта оказывает отрицательное действие на экологическое состояние города и состояние здоровья населения
Предмет исследования:
процесс загрязнения атмосферы воздуха автомобилями
Объект исследования:
атмосфера города в районе городского рынка и школы

## Slide 4
Город расположен на реках Сясь и Валгомка, в 7 км от железнодорожной станции Лунгачи, в 35 км от города Волхов и в 152 км от Санкт-Петербурга, недалеко от берега Ладожского озера. Валгомка протекает через Сясьстрой и впадает в Сясь в 4 км от устья последней.
Теоретическая часть часть

## Slide 5
Через город Сясьстрой проходит Федеральная магистральная автомобильная дорога М18 «Кола» Санкт Петербург — Мурманск – Борисоглебский. Трасса имеет протяженность 1394 км от СПб до Мурманска и общую протяженность 1592 км от СПб до Борисоглебского. Автотрасса проходит по территории Ленинградской области, Карелии и Мурманской области. Сясьстрой расположен на 138 км трассы.
Качество дороги на 90% - отличное. Покрытие дороги асфальтобетонное, ширина дорожного полотна 7 - 8 метров.

## Slide 6
ОАО «Сясьский ЦБК» (Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат) – градообразующее предприятие города Сясьстрой. СЦБК - один из первенцев отечественной целлюлозно-бумажной промышленности.

## Slide 7
Химико-экологические проблемы и охрана атмосферы
Атмосфера – это газовая оболочка, окружающая землю, «легкие» нашей планеты. Её нижний слой (до высоты 8 – 12 км.), где в основном формируется климат земли, называется тропосферой. Воздух – это многокомпонентная система.
Постоянные компоненты воздуха – азот (78,1%), кислород (20,9%), аргон (0,93%), а также CO2 (0, 03%) и некоторые другие газы.

## Slide 8
Ежегодно в атмосферу сбрасывается 2,3 млрд. тонн вредных примесей
Chart: Структура выброса в атмосферу вредных веществ
| Оксиды углерода (CO, CO2) | Оксиды азота (NO, NO2) | Сернистый газ (SO2) | Твёрдые частицы | Углеводороды
Проценты | 0.485 | 0.15 | 0.149 | 0.136 | 0.08

## Slide 9
Влияние автотранспорта на экологическую обстановку
Согласно оценкам, в городах на долю автотранспорта приходится от 30 до 70 % общей массы выбросов. Ежегодно в атмосферу Земли поступает 142 млн. т окиси углерода, 110 млн. т сернистого ангидрида, 37 млн. т окислов азота, 18,5 млн. т углеводородов и 27 млн. т взвешенных частиц.
Наибольшее количество загрязняющих веществ выбрасывается при разгоне автомобиля, особенно при быстром, а также при движении с малой скоростью.

## Slide 10
Влияние автотранспорта на экологическую обстановку
В городских условиях от 30% до 40% общего времени движения транспорта составляют режимы разгона и торможения, когда увеличиваются расход топлива и выбросы в атмосферу
При интенсивности движения 1500-2000 авт./ч. создаются опасные условия по уровню шума и загазованности в полосе 400-500 м. в каждую сторону от магистрали
При расходе бензина 0,1 л/км каждой автомашиной на 1км магистрали выделяется 40-60 г. свинца в час, из этого количества 80% рассеивается в полосе автомагистрали
Примерно 3,65кг оксида углерода в сутки выбрасывается одним автомобилем

## Slide 11
Экспериментальная часть
Определение содержания количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу автотранспортом
а) определили интенсивность и состав транспортного потока на контрольном участке.
На выбранном для исследования участке длиной 100 м, производился подсчет автомобилей, движущихся в оба направления. Работа производилась в утренние, дневные и вечерние часы. Исследуемый участок дороги – улица Советская (около Городского рынка); контрольный участок – улица 25 Октября (150 метров от здания школы).

## Slide 13
На основе пятикратного проведения эксперимента были получены усредненные характеристики транспортного потока, представленные в таблице
Участок | Легковые автомобили |  | Грузовые автомобили
Интенсивность за 1 час/неделя (N) |  |  | 
Улица Советская | 281 |  | 57
Улица 25 Октября | 12 |  | 2
Среднее количество за сутки |  |  | 
Улица Советская |  | 6744 | 1368
Улица 25 Октября |  | 288 | 48
Примечание: санитарные требования по уровню загрязнения допускают поток машин в жилой зоне интенсивностью не более 200 автомобилей в час. |  |  | 
Chart: Интенсивность движения по улице Советской
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье
Утро | 380 | 458 | 335 | 300 | 310 | 416 | 356
День | 400 | 260 | 280 | 280 | 300 | 358 | 424
Вечер | 384 | 309 | 324 | 316 | 348 | 375 | 375
Chart: Интенсивность движения по улице 25 Октября
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье
Утро | 37 | 11 | 14 | 10 | 11 | 6 | 9
День | 19 | 15 | 12 | 8 | 6 | 15 | 13
Вечер | 14 | 19 | 10 | 13 | 14 | 13 | 6

## Slide 14
Участок | S(бензин) | S(дизельное топливо)
Улица Советская | 281  0,1 = 28,1(км) | 57  0,1 = 5,7(км)
Улица 25 Октября | 12  0,1 = 1,2(км) | 2  0,1 = 0,2(км)
б) рассчитали количество топлива разного вида, сжигаемого двигателями автомашин.
рассчитывается общий путь, пройденный выявленным количеством автомобилей каждого типа за 1 час (S, км), по формуле: S = N  I, где N – количество автомобилей каждого типа (на дизельном и бензиновом топливе) за 1 час; I – длина участка (км), равная 0,1 км.
Участок | R(бензин) (л/час) | R(бензин) (л/сутки) | R(дизельное топливо) (л/час) | R(дизельное топливо) (л/сутки)
Улица Советская | 28,1  0,1 = 2,81 | 2,81  24 = 67,44 | 5,7  0,4 = 2,28 | 2,28  24 = 54,72
Улица 25 Октября | 1,2  0,1 = 0,12 | 0,12  24 = 2,88 | 0,2  0,4 = 0,08 | 0,08  24 = 1,92
рассчитывается количество топлива, сжигаемого двигателями автомашин R (л), по формуле: R = S  K, где K – расход топлива на 1 км пути (л) (приблизительно равный 0,1 л для бензиновых двигателей, 0,4 л для дизельных).

## Slide 15
в) рассчитали количество образованных вредных веществ по бензину.
Рассчитывается объемное количество выделившихся загрязняющих веществ (V, л) на выбранном нами участке дороги по формуле:
V = R  k , где k – коэффициент:
для бензина: при сгорании топлива, необходимого для пробега 1 км, выделяется: 0,6 л угарного газа, 0,1 л углеводородов, 0,04 л диоксида азота;
для дизельного топлива: при сгорании топлива, необходимого для пробега 1 км, выделяется: 0,14 л угарного газа, 0,037 л углеводородов, 0,015 л диоксида азота.
Участок | Объёмное количество вредных веществ по бензину |  |  | Объёмное количество вредных веществ по дизельному топливу |  | 
 | V (СО) | V (СхНу) | V (NO2) | V (СО) | V (СхНу) | V (NO2)
Улица Советская | 67,44  0,6 = 40,46(л) | 67,44  0,1 = 6,74(л) | 67,44  0,04 = 2,70(л) | 54,72  0,14 = 7,66(л) | 54,72  0,037 = 2,02(л) | 54,72  0,015 = 0,82(л)
Улица 25 Октября | 2,88  0,6 = 1,73(л) | 2,88  0,1 = 0,29(л) | 2,88  0,04 = 0,12(л) | 1,92 0,14 = 0,27(л) | 1,92 0,037 = 0,07(л) | 1,92  0,015 = 0,03(л)

## Slide 16
Рассчитывается количество свинца (m , г), содержащееся в топливе (1 л этилированного бензина содержит в среднем 0, 25 г тетраэтилата свинца), с использованием данных по расходу топлива на исследуемом участке автотрассы: m(Pb) = R  k(Pb) где R – количество сжигаемого топлива, k – коэффициент, равный 0,25.
Участок | Количество свинца
Улица Советская | m(Pb) = 67,44  0,25 = 16,86(г)
Улица 25 Октября | m(Pb) = 2,88  0,25 = 0,72(г)
г) рассчитали количество чистого воздуха необходимого для разбавления выделившихся загрязняющих веществ для обеспечения санитарно-допустимых условий окружающей среды.
Тип вредного вещества | Объём (л) | Масса (мг) | ПДК (мг/м3) | Количество воздуха для разбавления
СО | 50,12 | 58г(58000мг) | 3 | 19333 м3
СхНу | 9,12 | 27г(27000мг) | 25 | 1080 м3
NO2 | 3,67 | 7г(7000мг) | 0,04 | 175000 м3
Общий V(воздуха для разбавления) = 19333 + 1080 + 175000 = (м3)
Чтобы добиться ПДК только для этих трёх веществ, необходимо 195413 м3 чистого воздуха.

## Slide 17
Оценка состояния здоровья учащихся нашего класса
Один из основных методов оценки здоровья является изучение динамики заболеваемости. Она может характеризовать отдельную возрастную, профессиональную, социальную, половую группу, например заболеваемость учащихся нашего класса
Класс | Кол-во учащихся | Число дней, пропущенных по болезни в год | Число болеющих детей |  |  |  | Число не болеющих детей | Медицинская группа по физкультуре |  | 
 |  |  | 1-2 раза в год | 3-4 раза в год | 4-6 раз в год | 8-12 раз в го |  | основная | подготовительная | специальная
1 | 30 | 306 | 17 | 4 | 1 | - | 8 | 20 | 2 | 8
2 | 27 | 234 | 11 | 2 | - | - | 14 | 25 | 2 | -
3 | 27 | 268 | 14 | 3 | - | - | 10 | 25 | 2 | -
4 (1п.) | 27 | 102 | 10 | 2 | - | - | 15 | 25 | 2 | -

## Slide 18
На основании сведений из классных журналов за 1-4 классы мы рассчитали:
«показатель временной нетрудоспособности» за каждый год. Он определяется по отношению числа дней, пропущенных по болезни детьми, к общему числу всех наблюдаемых детей
«индекс здоровья». Оценивается в % по отношению детей, не болевших ни разу в году, к общему числу наблюдаемых детей
низкий «индекс здоровья» нельзя объяснить только влиянием загрязнения атмосферы на организм человека. Необходимо брать во внимание наследственность человека, загрязнение воды, почвы и многие другие факторы
Класс | Кол-во учащихся | Число дней, пропущенных по болезни в год | Число не болеющих детей | Показатель временной нетрудоспособности | Индекс здоровья
1 | 30 | 306 | 8 | 306/30 = 10,2 (дней/человек) | 8/30 = 0,27 (27%)
2 | 27 | 234 | 14 | 234/27 = 8,7 (дней/человек) | 14/27 = 0,52 (52%)
3 | 27 | 268 | 10 | 268/27 = 9,9 (дней/человек) | 10/27 = 0,37 (37%)
4 (1п.) | 27 | 102 | 15 | 102/27 = 3,8 (дней/человек) | 15/27 = 0,56 (56%)

## Slide 19
Выводы
На основании полученных результатов можно сделать ряд выводов:
среднесуточный транспортный поток на улице Советской превышает санитарные нормы; в районе школы обстановка благоприятная
количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу работающими автомобильными двигателями выше ПДК
можно предположить, что в целом степень загрязнённости окружающей среды города – тревожная
логическим завершением работы является оценка состояния здоровья учеников нашего класса: экологическая обстановка города оказывает влияние на состояние здоровья
проектная работа позволяет сделать вывод, что те исследования, которые были проведены, не достаточны для окончательной оценки экологической ситуации города, микрорайона. Необходимо рассмотреть сезонные изменения движения транспорта; проблемы подземных вод, земель, отходов производств
для уменьшения влияния выделений автотранспорта на экологическую обстановку в городе и на состояние здоровья населения, необходимо выносить трассы за пределы населённого пункта

## Slide 20
Источники информации
Литература:
Алексеев С.В., Груздева Н.В., Гущина Э.В. Экологический практикум школьника. – Самара, 2006. – 144 с
Владимиров А.М. и др. Охрана окружающей среды. Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат 1991.
Воронцова В.Г.,. Элиасберг Н.И. Универсальный справочник школьника. 5-11 класс. Учебное пособие нового типа: Книга– СПб.: ИД «Весь», 2004.
ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. – М.: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Минздрава России, 2003. - /Гигиенические нормативы/.
Федеральный Закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ. Об охране окружающей среды: Статья 11. Права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды. Статья 52. Требования в области охраны окружающей среды при установлении защитных и охранных зон.
Школьный экологический мониторинг. Т.Я. Ашихмина - М., «Агар», 2000.
Иллюстрации:
Фотографии с сайта http://vk.com/club2134370