## Slide 1: Релейно-контактные элементы схем автоматики
Время учебного занятия 1час 20 мин
Презентация открытого урока

## Slide 2: Цель урока
Ознакомить учащихся с различными типами реле, которые находят применения в системах автоматики . Объяснить принцип действия и конструкцию некоторых из них.
Оборудование урока
Натуральные образцы реле различных типов;
Регулируемый блок питания;
Презентация выполненная в Microsoft PowerPoint.

## Slide 3: Организационная часть урока
Время: 2 мин
Вводная часть урока
Дается определение реле и его основных технических характеристик.
Рассматривается классификация реле. При этом предлагается учащимся вспомнить какие типы реле используются у них на предприятиях и под какие признаки классификации они подходят.
Время: 15 мин
Проверка посещаемости группы
Объявление темы урока

## Slide 4: Определения и классификация
Реле – это устройство, которое автоматически осуществляет скачкообразное изменение (переключение) выходного сигнала под воздействием управляющего сигнала, изменяющегося непрерывно в определенных пределах.

## Slide 5: Определения и классификация
Мощность срабатывания Рср – минимальная электрическая мощность, которая должна быть подведена к реле от управляющей цепи для его надежного срабатывания.
Мощность управления Ру – максимальная электрическая мощность в управляемой цепи, при которой контакты реле еще работают надежно.
Допустимая разрывная мощность Рр – мощность в цепи, разрываемой контактами при определенном токе или напряжении без образования устойчивой электрической дуги.

## Slide 6: Определения и классификация

## Slide 7: Определения и классификация
Коэффициент управления Ку – величина, равная отношению управляемой мощности к мощности срабатывания реле: Ку = Ру  Рср ; Ку  1
Время срабатывания tср – интервал времени от момента поступления сигнала из управляющей цепи до момента начала воздействия реле на управляемую цепь.
Чувствительность – минимальное значение величины управления, приводящее к срабатыванию реле.

## Slide 8: ОСНОВНАЯ часть урока
Время: 45 мин
Рассказывается об устройстве и принципах действия реле различного типа
Учащимся раздаются образцы реле различных конструкций
Производится демонстрация работы реле, подавая на них электропитание. Особый интерес здесь вызывает разбор тепловых и реле времени. Использование такого приема позволяет эффективно совместить теоретическое изучение материала с его практическим применением.

## Slide 9: Электромагнитные реле постоянного тока

## Slide 10: Электромагнитные реле постоянного тока
1 – каркас с обмоткой;
2 – ярмо;
3 – выводы обмотки;
4 – колодка;
5 – контактные пружины;
6 – замыкающие контакты; 7 – подвижные контакты;
8 – размыкающий контакт; 9 – возвратная пружина;
10 – якорь;
11 – штифт отлипания;
12 – сердечник.
Реле клапанного типа

## Slide 11: Электромагнитные реле постоянного тока
1 – каркас с обмоткой;
2 – ярмо;
5 – контактные пружины;
6 – замыкающие контакты;
10 – якорь;
12 – сердечник;
13 – проводящий слой;
Реле с втяжным якорем

## Slide 12: Электромагнитные реле постоянного тока
Временная диаграмма работы реле

## Slide 13: Электромагнитные реле переменного тока
Представление электромагнитной силы

## Slide 14: Электромагнитные реле переменного тока
Включение реле постоянного тока в сеть переменного тока
При однополупериодном выпрямлении
При двухполупериодном выпрямлении

## Slide 15: Электромагнитные реле переменного тока
Реле переменного тока с короткозамкнутым витком

## Slide 16: Поляризованные Электромагнитные реле
Двухобмоточное поляризованное реле с магнитной блокировкой якоря
До подачи напряжения
После подачи напряжения

## Slide 17: магнитоэлектрические реле
Реле с магнитоуправляемыми контактами (герконовое реле)

## Slide 18: Реле времени
Реле времени с анкерным механизмом
α – угол поворота подвижной системы от начала движения до замыкания контактов;
n – передаточное число зубчатого механизма;
z – число зубьев ходового колеса;
Та – период колебаний анкера

## Slide 19: Реле времени
Моторное реле времени
1 – электромагнит; 2 – муфта сцепления; 3 – микроэлектродвигатель;
4 – редуктор; 5 – кулачок; 6 – микропереключатель; 7 – пружина

## Slide 20: Реле времени
Структурная схема электронного реле времени

## Slide 21: Реле времени
Электронное многофункциональное реле времени WAGO 286-640

## Slide 22: Тепловые реле
Схема теплового реле
1 – биметаллическая пластина;
2 – кнопка ручного возврата;
3,8 – упоры;
4 – пластмассовая колодка;
5– подвижный контакт;
6 – неподвижный контакт;
7 – пружина

## Slide 23: Закрепление изложенного материала
Для закрепления изложенного материала задаются несколько вопросов :
От чего зависит переходное сопротивление контакта?
Какие факторы способствуют образованию электрической дуги?
Какие основные параметры характеризуют реле?
В чём различие между нейтральными и поляризованными реле?
Каково назначение короткозамкнутого витка в реле переменного тока?
Время: 18 мин

## Slide 24: домашнее задание
Изучить §11.1 - §11.5 учебника В.Ю. Шишмарев, «Типовые элементы систем автоматического управления» и конспект урока.