## Slide 1: Презентация по технологии на тему: «Басма»
Подготовил ученик 7»А» класса
Картяев Даниил

## Slide 2: Басма (в переводе с тюркского - «отпечаток») - это тонкие листы металла с рельефным рисунком, полученным путем выдавливания. Басмой также называют тонкие металлические или кожаные листы с выбитым таким способом узором.

## Slide 3: Для тиснения басмы изготавливают басменную доску (матрицу). Она представляет собой невысокий металлический рельеф с плавными формами, без острых краев и выступов. Общая высота не превышает 1…2 мм. Матрицы изготавливают из медных сплавов. Несложный рисунок можно нанести на матрицу фрезерованием концевыми фрезами на фрезерном станке. Процесс тиснения: на матрицу укладывают тонкий лист (медь, алюминий, серебро) толщиной 0,2..0,3 мм. Затем сверху накладывают прокладку из листового свинца. По этой свинцовой прокладке наносят удары киянкой, под действием которых свинец вдавливается во все углубления матрицы. После тиснения свинец удаляют и снимают басму -тонкий рельеф, точно повторяющий все детали матрицы.

## Slide 4: ИЗДЕЛИЯ В ТЕХНИКЕ БАСМА

## Slide 5: В русском декоративно-прикладном творчестве техника басмы зародилась еще в 10-11 вв. Басма применялась для оковки всевозможных изделий: рам для икон, ларцов, переплетов книг.