## Slide 1: Тема урока: «Правила безопасности на уроках электротехнологии»
Учитель технологии СОШ № 9 Жогло Ю.А.

## Slide 2: Электрический ток может быть не только полезен для человека, но и представлять для него серьезную опасность.
ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА СПОСОБНО ПРОВОДИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. И ЕСЛИ ОНО ОКАЗЫВАЕТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, ТО ФАКТИЧЕСКИ СТАНОВИТСЯ ЭЛЕМЕНТОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ.
ПОРАЖАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ЗАВИСИТ ОТ ВЕЛИЧИНЫ ТОКА, ПУТИ ЕГО ПРОХОЖДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗМ И ВРЕМЕНИ ПРОХОЖДЕНИЯ. ПРИ ЭТОМ СИЛА ТОКА ЗАВИСИТ ОТ ВЕЛИЧИНЫ ПРИЛОЖЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ И СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕЛА.

## Slide 3: Поражающее действие электрического тока
зависит от величины тока,
пути его прохождения через организм
времени прохождения.
При этом сила тока зависит от:
величины приложенного напряжения
сопротивления тела.
Разные ткани организма имеют разное сопротивление. Кожа, кости и жировая ткань оказывают большое сопротивление, мышечная ткань, кровь, спинной и головной мозг — малое.
Наибольшим сопротивлением обладает кожа человека, особенно ее верхний слой.

## Slide 4: Электрическое сопротивление тела человека
с сухой и чистой кожей при напряжении 15-20 В может меняться от 3000 до 100 000 Ом. Повреждения кожи в виде царапин, порезов, ушибов, а также потовыделение снижают сопротивление до 300-500 Ом.
Человек начинает ощущать воздействие проходящего через него электричества при переменном токе 0,001-0,0015 А. Этот ток называется порогово-ощутимым.

## Slide 5: При токе 0,010-0,015 А (неотпускающий ток) человек не может самостоятельно оторвать руки от электродов.
В этом состоянии он нуждается в посторонней помощи. Исход зависит от длительности воздействия тока.
При продолжительном действии сила тока, возрастая, может привести к поражению органов дыхания и сердца.
Наилучшая помощь в этой ситуации — отключить источник электроэнергии, страхуя при этом пострадавшего от падения на пол.
Если выключатель источника питания находится далеко (вне класса), то пострадавшего необходимо оторвать от электродов — с помощью изолятора в виде палки, доски, ремня, шарфа или схватив за одежду.
Дотрагиваться до тела человека, находящегося под напряжением, опасно, так как спасатель сам может оказаться в положении пострадавшего.

## Slide 6: Ток в 0,05 А опасен для жизни.
При длительном протекании через
а) руки человека, через
б) руку и ноги или через
в) ноги
ток приводит к поражению сердца и его остановке.
В этом состоянии пострадавшего необходимо быстро отключить от источника электроэнергии и экстренно оказать ему помощь (массаж сердца, искусственное дыхание), так как через 5-7 минут может наступить смерть.

## Slide 7: Опасное для жизни напряжение — 50 В.
В большинстве практических работ по электротехнике школьники используют источники постоянного тока с напряжением 4-4,5 В, которое совершенно безопасно для человека,
если только речь идет о гальванических источниках постоянного тока в виде батареи от карманного фонаря.
Со вторичными источниками постоянного тока, которые включаются в сеть переменного тока с напряжением 36 или 42 В, следует вести себя более осторожно.

## Slide 8: Особенная бдительность требуется при работе с напряжением 42 В.
Переменное напряжение 42 В существенно уменьшает, но не ликвидирует опасность поражения электрическим током.
В теле человека при таком напряжении может возникнуть эффект неотпускающего тока со всеми опасными для жизни последствиями.

## Slide 9: Правила безопасности при работе с источниками переменного тока с напряжением 42 В
Монтаж и разборка всех электрических цепей должны проводиться при отключенном источнике электроэнергии.
Источник переменного тока можно включать только после того, как учитель проверит электрическую цепь, собранную школьником.
Запрещается дотрагиваться руками до элементов собранной электрической цепи после включения источника тока, особенно до электродов, подключаемых к выходам источника.

## Slide 10: Организация рабочего места для электротехнических работ
Для выполнения электротехнических работ применяется электро­монтажный инструмент и различные электротехнические материалы (монтажные провода, шнуры, изоляционные ленты, трубки и др.).
Электро­монтажный инструмент при неумелом и неправильном использовании может стать источником механических травм.

## Slide 11: Электромонтажные инструменты: а — кусачки боковые, б— нож, в — круглогубцы, г — плоскогубцы, д — пассатижи, е — щипцы, ж — отвертка

## Slide 12
Кусачки боковые — инструмент, которым перерезают (откусывают) провод и снимают изоляцию. Кусачки имеют острые режущие кромки.
Нож используется для зачистки проводов.
Круглогубцы применяют, когда нужно загнуть проволоку, сделать из нее кольцо.

## Slide 13
Плоскогубцы — инструмент, которым сгибают, скручивают провода и обжимают места их соединения. Плоскогубцы имеют насечку на внутрен­ней стороне губок.
Пассатижи — это комбинированные плоскогубцы. Ими можно как откусывать, так и сгибать, скручивать провода, а также обжимать соединя­емые жилы проводов.

## Slide 14
Щипцы служат для снятия изоляции
Отвертки разных размеров применяют для отвинчивания и завинчивания винтов. Металлические части отверток изготовляют из твердой стали, а ручки — из древесины или пластмассы (они не должны иметь трещин и сколов).
Монтаж электрических цепей производят на столах, покрытых изоляционным материалом

## Slide 15
Для удобства работы электромонтажник должен слева от себя иметь материалы, подготовленные к монтажу (провода, выключатели, лампы, патроны, винты, гайки, шайбы и др.), перед собой — монтажную панель и электрическую схему цепи, справа — электромонтажные инструменты.
Ближе к себе надо располагать те инструменты, которые используются чаще (кусачки, плоскогубцы, отвертка).

## Slide 16: Правила безопасности при электротехнических работах
Во время работы на монтажной панели должны находиться только те материалы или детали, которые монтируются.
Электромонтажные инструменты должны иметь изолированные ручки.
Работать можно только исправным инструментом. Подавать инструмент надо ручкой от себя, а класть на стол — ручкой к себе.
Необходимо бережно обращаться с инструментом и материалами, не ронять их на пол. Использовать электромонтажные инструменты следует только по назначению.
Лезвие отвертки должно плотно входить в шлиц винта. Работать отверткой на весу запрещается.
На рабочем месте надо соблюдать порядок. Инструменты и материалы должны находиться в отведенных для них местах.