## Slide 1: Михайлов А.8 А
Электрические провода

## Slide 2: Провода
Провод — соединительный проводник, служащий проводящим соединением между источником тока и потребителем, а также между компонентами.
Провода классифицируются по проводимости, площади поперечного сечения, материалу проводника, типу изоляции, гибкости, теплостойкости и т.п..

## Slide 3: Виды соединений проводов
Разъёмные соединения выполняют с помощью болтов и винтов в специальных ответвительных коробках.
В этих коробках установлены зажимы, к которым и присоединяют провода. Если коробка не имеет зажимов, то она испоьзуется для соединения проводов пайкой или опрессовкой.
Неразъёмные соединения - это сращивание, ответвление, пайка.

## Slide 4: Сращивание
Это соединение между собой двух и более проводов с последующей изоляцией места соединения.

## Slide 5: Ответвление
Это присоединение путём сращивания дополнительных проводов к главной электрической линии без нарушения её целостности.
Ответвление применяется для подключения бытовой арматуры.
Ответвление проводов и кабелей выполняют в соединительных коробках.
Перед вводом в коробку концы проводов и кабелей разделывают и готовят для соединения ответвлений внутри коробки.

## Slide 6: Обмоточные провода
Предназначены для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и различных приборов.
Виды изоляции обмоточных проводов: эмалевая, волокнистая, эмалево - волокнистая, бумажная, пластмассовая, плёночная, стекловолокнистая, стеклоэмалевая, сплошная стеклянная.
Структура провода:
1.Жила провода
материал: медь, медные сплавы, никель
форма сечения: круглая, прямоугольная
2.Покрытие жилы - никель
3.Изоляция из термостойкого волокна
4.Защитное покрытие (кремнийорганический лак)

## Slide 7: Установочные провода
Установочные провода и шнуры применяются для неподвижных прокладок в силовых и осветительных установках. Они служат для распределения электрической энергии, а также для присоединения к сети электродвигателей, светильников и других потребителей тока.
Жилы изолируют электроизоляционной резиной, полиэтиленом или полихлорвиниловым пластиком. Поверх изоляции накладывают защитный покров в виде оплетки из хлопчатобумажной или шелковой пряжи.

## Slide 8: Соединение проводов скруткой
Чтобы соединить провода, их нужно прежде всего
очистить от изоляции.
Это делают ножом, а нитки от оплетки отрезают ножницами.
Для соединения (сращивания) двух кусков провода марки ПРД
плотно скручивают тонкие провода, чтобы они не отделялись,
потом сращивают, а затем концом левого провода делают 7-8
оборотов, плотно окружая ими правый провод.
Концом правого провода в другом направлении окружают
левый провод.
Место скрутки рекомендуется пропаять.
Место соединения изолируют изоляционной лентой.
При соединении шнура его различные провода соединяют
вразбежку.
Если нужно сделать ответвление от обоих проводов, то его
выполняют вразбежку.

## Slide 10: Пайка
Паяние, или, выражаясь профессиональным языком, пайка, -это процесс соединения деталей или частей расплавленным металлом – припоем.
Его применяют для получения надежных неразъемных электрических контактов.
Припой – это сплав свинца и олова.
Температура плавления припоя около 200 градусов по Цельсию.
Пайку выполняют при помощи электрического паяльника.
Паяльник служит для нагрева места соединения, расплавления припоя и нанесения его на паяемые детали.
Во время паяния может образовываться пленка, снижающая прочность соединения. Чтобы этого не произошло, применяют специальные вещества – флюсы (канифоль, водный раствор нашатырного спирта).

## Slide 12
3. Перегоревший провод обмотки реостата или нагревательного прибора можно соединить следующим способом: концы провода в месте обрыва вытягивают на 15-20 мм и зачищают до блеска шкуркой. Затем из листовой стали или алюминия вырезают небольшую пластинку, делают из нее муфту и надевают ее на провода в месте соединения. Провода предварительно скрепляют обычной скруткой. Затем муфту плотно сжимают плоскогубцами.

## Slide 13: Необходимо знать.
Для проверки неисправности провода или шнура используется «пробник»,или тестер проводимости.
Концы провода присоединяют к штырям вилки «пробника».
Зажженная лампочка указывает на отсутствие разрыва в электрической цепи.
Если лампочка не горит, значит, есть разрыв в цепи и провод необходимо заменить на новый или отремонтировать.

## Slide 14: Сращивание проводов с многопроволочной жилой
Взять 2 провода и удалить изоляцию с соединяемых концов на 30мм
Расплести жгутики многопроволочных жил
Сцепить между собой проволочки соединяемых проводов
Плотно обвить проволочки одного провода вокруг другого
Оставшиеся концы жил откусить кусачками, а витки плотно обжать плоскогубцами
Заизолировать место сращивания проводов, обвивая изоляционной лентой сначала в одном направлении, а потом в обратном. Плотно закрепить конец изоляционной ленты

## Slide 15: Запомните.
Соединённые между собой проводами источник тока и потребитель образуют электрическую цепь. В электротехнике её принято изображать с помощью условных обозначений в виде электрической схемы.

## Slide 16: Вывод
Провода являются важнейшим компонентом электрической сети в доме, поэтому важно знать, что они представляют из себя, из чего состоят, какие функции выполняют, а главное уметь вовремя и качественно устранить неполадки, связанные с ними.
Я считаю, что моя презентация помогает разобраться в этом и даёт очень широкое представление о проводах и способах их соединений.

## Slide 17
Спасибо за внимание.