## Slide 1: Презентация по технологии на тему: «Просечной металл. Приемы изготовления просечного металла »
Подготовил ученик 7»А» класса
Картяев Даниил

## Slide 2: Художественная обработка листового металла известна с глубокой древности. Наиболее простой считается техника просечного металла(просечная чеканка, просечное железо) Просечным металлом в старину обивали деревянные ларцы, шкатулки и сундуки, свесы кровли, дымники, печные трубы, флюгеры, подсвечники и накладки на замочные скважины.

## Slide 3: Для изготовления художественных изделий из просечного метала используют листовую медь, латунь, бронзу, алюминий или жесть. Работу начинают с правки заготовки из листового металла. Затем выполняют разметку рисунка. Для этого на заготовку кладут копировальную бумагу, а сверху –рисунок композиции. Твердым карандашом переводят на пластину. И покрывают прозрачным лаком. Также полученные линии обводят чертилкой. Готовый рисунок просекают зубилами на стальной плите. Рисунок на жести просекают сечками. Для просекания мелких ажурных узоров жесть кладут на свинцовую плиту.

## Slide 4: При выпиливании замкнутых контуров в металле предварительно сверлят отверстия. Для контуров сложной формы и большой протяженности используют специальный инструмент – слесарный лобзик. Слесарный лобзик представляет собой облегченный ножовку с тонкой пилкой. При выпиливании контуров в листовом металле используют выпиловочный столик. Начинают с внутренних элементов.

## Slide 5: При выпиливании очень тонкого металла (до 1 мм) лучше поместить его между двумя фанерками, скрепив их между собой по углам, и выпиливать всё вместе. После того как все контуры выпилены, острые кромки зачищают напильниками или надфилями. Затем поверхность изделия шлифуют сначала крупно­зернистой, а затем мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Для получения зеркального блеска поверх­ность протирают куском войлока или сукна с нанесён­ной на него абразивной пастой (например, пастой ГОИ). Шлифованную и полированную поверхность металла можно покрывать стойкими химическими соединениями, образующими на металле плёнки, окрашенные в различные цвета (эту операцию выполняет только учитель). Завершают работу лакированием поверхности. Готовый узор монтируют на изделии (например, шкатулке) мелкими гвоздиками, которые тоже могут служить дополнительными декоративными элементами. Чтобы рисунок выглядел более выразительно под него можно подложить цветной фон.

## Slide 6: Оформление водосточных труб

## Slide 7: ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ
1. При разметке заготовки не класть чертилку в карманы спец­одежды.
2. Работать напильниками, слесарным лобзиком только с надёжно закреплёнными и исправными ручками.
3. Надёжно крепить выпиловочный столик к верстаку
Не делать резких движений лобзиком при выпиливании, не на­клоняться низко над заготовкой.