## Slide 1
Презентация учителя МКОУ «Касторенская СОШ №1» Ковтун Аллы Михайловны.

## Slide 2
С момента открытия радио прошло уже больше 100 лет, и по мощности радиоизлучения Земля стала во много раз ярче Солнца.
Но основная доля этой мощности пока приходится на сравнительно низкие частоты, к которым человек адаптирован. Поэтому пока не заметны особенно вредные массовые последствия работы мощных радиостанций и мощных телецентров, хотя их мощность составляет десятки и аже сотни киловатт.
Гораздо более вредным является высокочастотное излучение сантиметрового диапазона.

## Slide 3
Мобильная связь находится пока в самом начале этого диапазона, но постепенно продвигается всё дальше (GSM 1800,1900).

## Slide 4
Непосредственным источником излучения в мобильном телефоне является его антенна.
Все остальные источники излучения
(сам передатчик, гетеродины приемника, синтезатор частоты и прочее)настолько
маломощны, что их можно не принимать во внимание.

## Slide 5
СВЧ излучение непосредственно нагревает организм (полная аналогия с СВЧ печью) . Ток крови уменьшает нагрев, но к примеру хрусталик глаза не
омывается кровью и при значительном нагреве - разрушается, мутнеет. Эти изменения как правило необратимы. Данный процесс сопроваждается резью в глазах и шумом в голове.

## Slide 6
Воздействие излучения на мозг человека значительно меньше поскольку мозг экранирован черепной коробкой и имеет развитую кровеносную систему. Различные стандарты имеют различную способность к нагреву организма.
Телефон стандарта GSM 900/1800 опаснее чем телефон
стандарта NMT 450 поскольку частота излучения выше. Правда в NMT 450 используются большие мощности.

## Slide 7
К счастью СВЧ мощьность излучаемая телефоном не велика и до перегрева хрусталика и мозга дело не доходит. Но телефон в отличие от СВЧ печи излучает сложный модулированый сигнал, который несет в себе информацию. Биологическо - информационые взаимодействия изучены недостаточно, достоверные результаты исследований в открытой печати не публикуются и нам неизвестны.

## Slide 8
Стандарты сотовой связи разработаны на западе, там же изготавливаются собственно аппараты. Считается, что санитарные нормы у них достаточно жесткие и можно надеяться, что за нас обо всем позаботились.
Это не факт, хотя бы по той причине, что старые советские нормы считали вредным облучение начиная с плотности потока мощности 10 микроватт/см2. Начиная с этого предела, ограничивалась длительность рабочего дня, назначалось молоко, доплата за вредность и т.д.

## Slide 9
После введения
рыночных отношений появилось сообщение, что
минимальная вредная плотность потока мощность
составляет уже 100 микроватт/см2, то есть все мы стали ровно в десять раз здоровее и крепче.
Хотелось бы в это верить.

## Slide 10
Правда, это говорит и о том, что вопрос о вредном воздействии СВЧ излучения изучен не так уж и хорошо. Пиковая мощность телефона колеблется для разных моделей от 1 до 2 ватт. Но GSM телефоны не постоянно излучают данную мощность. Примерно каждые 4-6 секунд (это зависит от установок сети) телефон изменяет выходную мощность. И старается держать ее минимально необходимой для связи. Данная функция экономит Вашу батарею, бережет Ваше здоровье, и улучшает качество сети в целом.

## Slide 11
Вы наверное часто слышали помехи от телефона, например в колонках или радио. Сделайте звонок и Вы заметите как помеха постепенно пропадет в течении 10 секунд. Вот вам простое доказательство регулировки мощности.

## Slide 12
На голову попадает примерно 20% излучаемой
мощности. При пиковой мощности 2 000 000 микроватт это составляет около 400 000 микроватт. Для соответствия старым нормам (предполагаем, что вся эта мощность размазывается по освещённой стороне
головы равномерно!) поверхность освещённой стороны головы должна быть не менее 40 000см2 (квадрат 2*2 метра).

## Slide 13
По новым нормам поверхность освещённой
стороны головы должна быть не менее 4 000см2
(квадрат примерно 63*63 см). А ведь реальное
облучение неравномерное, поэтому и плотность
потока мощности на отдельных участках головы будет
значительно выше.

## Slide 14
Все эти достаточно приближённые рассуждения
проводились в предположении, что в телефоне
используется классическая штыревая антенна длиною
примерно в четверть длины волны (с учётом покрытия
это примерно 70мм).

## Slide 15
В современных аппаратах антенны стараются делать значительно короче. Но чем короче антенна, тем больше её так называемая добротность. Добротность определяет величину запасённой энергии и эта запасённая энергия находится в ближнем поле, то есть вблизи антенны и не излучается. Поэтому голове достаётся и излучённая мощность и поглощения части запасённой энергии головой, наличие головы около короткой антенны несколько снижает её добротность и передатчику легче работать.

## Slide 16
Из средств защиты можно использовать либо отражающий экран (проволочную сетку), либо поглощающий экран (сетка из резистивных проводников, например нитки пропитанные углеродом), либо их комбинацию.

## Slide 17
Некоторые меры безопасности:
1. Разговор по мобильному телефону необходимо
сделать коротким не из соображений тарифного
плана, а для своего здоровья.
2.В машине СВЧ излучение переотражается от
металлического кузова и значительно усиливается
его вредное влияние. Рекомендуется использование
внешней антенны.
3.В условиях неустойчивого приема мощность
аппарата автоматически повышается до максимальной
величины. Рекомендуется или воздержаться от
длительных переговоров или найти место с
устойчивым приемом.
4.Если у Вас есть дача или загородный дом то
наилучшим выходом будет использование стационарной
внешней Антенны круговой направленности (например
автомобильной) или специальной направленной
антенны.

## Slide 18
5.Немалую опасность представляют также ретрансляторы провайдеров. Антенна такого ретраслятора постоянно излучает достаточно мощный сигнал причем во все стороны. Как с этим бороться. Переселяйтесь или подальше от антенны или живите в панельном доме. Арматура панелей несколько экранирует Вашу квартиру. Помогает металлическая сетка на окнах. Размер ячейки не более 10 см. 6.Применение комплектов Mini Hands Free уменьшает облучение головы и перераспределяет его на все тело. Но провод комплекта работает как переизлучающая антенна.

## Slide 19
7.Не портите антенну телефона. Изменение ее геометрических размеров, изгиб, кручение неизбежно
ухудшает условия приема и мощность передатчика
неминуемо увеличивается. Используйте только
фирменные, родные антенны.
8.При выборе модели телефона предпочтение
отдавайте аппаратам с внешними антеннами и хорошей заявленной в характеристиках чувствительностью. Оказывают ли влияние на здоровье базовые станции сотовой связи?

## Slide 20
Базовые станции (БС) - один из основных элементов системы сотовой радиосвязи. Они поддерживают связь с находящимися в зоне действия их мобильными радиотелефонами и работают в режиме приема и передачи сигнала. В зависимости от стандарта связи, БС излучают электромагнитную энергию в диапазоне частот от 463 до 1880 МГц. Согласно Санитарным нормам и правилам, антенны БС размещаются на уже существующих постройках любого типа и на специально сооружаемых мачтах. Среди установленных в одном месте антенн БС имеются как передающие (или приемопередающие), так и приемные антенны, которые не являются источниками ЭМП.

## Slide 21
Диаграмма направленности антенн в вертикальной плоскости построена таким образом, что основная энергия излучения (более 90 %) сосредоточена в довольно узком "луче". Он всегда направлен в сторону от сооружений, на которых находятся антенны БС, и выше прилегающих построек, что является необходимым условием для нормального функционирования системы сотовой связи. Антенны БС не излучают постоянную мощность 24 часа в сутки, а имеют переменный график излучения определяемый загрузкой, то есть наличием владельцев сотовых телефонов в зоне обслуживания конкретной базовой станции и их желанием воспользоваться телефоном для разговора.

## Slide 22
Для станций, расположенных в различных районах города, график загрузки различный. В ночные часы загрузка БС практически равна нулю, т. е. станции в основном "молчат". Исследования электромагнитной обстановки на территории, прилегающей к БС, были проведены специалистами разных стран, в том числе Швеции, Венгрии и России. По результатам измерений в Москве можно констатировать, что в 100% случаев электромагнитная обстановка в помещениях здания, на котором установлена БС не отличалась от фоновой в соответствующем диапазоне частот для данного района. На прилегающей территории в 91% случаев зафиксированный уровень электромагнитного поля был в 10 раз меньше ПДУ, установленного для радиотехнических объектов в Москве.

## Slide 23
Максимально зафиксированное при измерениях значение было в 2 раза меньше установленного ПДУ, это было зафиксировано вблизи здания на котором установлено сразу три станции разных стандартов. Таким образом, исходя из последних научных исследований, можно с уверенностью говорить, что базовые станции сотовой связи не опасны для здоровья населения.
По материалам "Мобильной справочной"

## Slide 24: Молния -убийца