## Slide 2
Лампочка – пусть ваши лица светятся радостью и счастьем
от правильных ответов товарищей; Генератор - как генератор является источником энергии,
так и вы будьте инициаторами и генераторами идей; Амперметр – последовательно включайтесь в процесс обсуждения поставленной цели.

## Slide 3
На прошлых занятиях мы с вами вспомнили такие электрические величины, как сила тока, напряжение, сопротивление; закон Ома для участка цепи.
Ом Георг
(1787-1854),
немецкий физик.

## Slide 4
Также вы знакомы с приборами
для измерения силы тока
и напряжения, умеете собирать
простейшие электрические цепи.
СХЕМА простейшей электрической цепи

## Slide 5
Сила тока обозначается буквой - I;
единица измерения - 1А (Ампер);
прибор для измерения – амперметр;
физический смысл - характеризует электрический ток.
АМПЕРМЕТР - прибор
для измерения силы тока в цепи

## Slide 6
Напряжение обозначается буквой - U; единица измерения - 1В (Вольт); прибор для измерения – вольтметр; физический смысл – характеризует электрическое поле.
ВОЛЬТМЕТР - прибор
для измерения напряжения
на участке электрической цепи

## Slide 7
Сопротивление обозначается буквой - R;
единица измерения – 1 Ом;
физический смысл – характеризует проводник.

## Slide 8
Физические величины :сила тока,
напряжение и сопротивление – связаны
между собой законом Ома
на участке цепи

## Slide 9
Закон Ома: сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка
и обратно пропорциональна его сопротивлению

## Slide 10
Простейшая электрическая цепь состоит
из источника тока, ключа и лампочки.

## Slide 11
ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА
Тема урока: Последовательное
и параллельное соединение проводников

## Slide 12
Цель урока: теоретически и экспериментально изучить последовательное и параллельное соединение проводников в электрической цепи
Тема урока: Последовательное
и параллельное соединение проводников
Классная работа

## Slide 13
Физика – удивительная вещь:
она интересна, даже если в ней ничего не понимаешь.
(М. Аров)

## Slide 14
1.
2.

## Slide 15
Последовательное соединение проводников - это такое соединение, при котором конец каждого предыдущего проводника соединяют с началом
только одного последующего проводника

## Slide 16
При данном соединении все элементы связаны друг с другом так, что включающий их участок цепи не имеет ни одного узла (точка, в которой соединяются три (или более) проводника электрической цепи). Разветвления цепи при этом отсутствуют. То есть, через каждый проводник будет протекать один и тот же электрический ток.
Последовательное соединение проводников

## Slide 17
1.
2.

## Slide 18
Параллельное соединение – это соединение, при котором начала всех проводников соединяют с одной точкой электрической цепи, а концы – с другой.

## Slide 21
1. При сборке электрической цепи использовать провода с наконечниками, без видимых повреждений изоляции, избегать пересечений проводов.
2. Источник тока подключать в последнюю очередь.
3. Собранную электрическую цепь включать только после проверки ее учителем.
4. Источник тока подключать и отключать при разомкнутом ключе.
5. Не прикасаться к элементам цепи, находящимся под напряжением и без изоляции.
6. Пользоваться только исправными штепсельными соединениями, розетками, гнездами и выключателями.
Техника безопасности

## Slide 22
Задачи:
Экспериментально определить соотношение между величинами силы тока и напряжения на отдельных участках цепи при параллельном и последовательном соединениях проводников;
Вычислить общее сопротивление цепи при последовательном и параллельном соединении проводников;
На основании полученных в ходе исследования результатов сделать соответствующие выводы.

## Slide 24
При последовательном соединении проводников сила тока во всех участках цепи одинакова
==…=

## Slide 25
При параллельном соединении проводников сила тока в цепи равна сумме сил токов на каждом участке
=…

## Slide 27
1.
2.

## Slide 28
При последовательном соединении проводников полное напряжение в цепи равно сумме напряжений на отдельных её участках
=

## Slide 29
При параллельном соединении проводников общее напряжение в цепи на всех ее участках одинаково
=

## Slide 31
==…=
==…=
==
=
I =
-???
Закон Ома
Последовательное
соединение

## Slide 32
При последовательном соединении проводников общее сопротивление цепи равно сумме сопротивлений отдельных её проводников.
=

## Slide 33
==…=
==…=
=
=
-???
Параллельное
соединение
I =
Закон Ома

## Slide 34
При параллельном соединении проводников величина, обратная общему сопротивлению проводников, равна сумме величин, обратных сопротивлениями отдельных проводников
= + + … +

## Slide 35
Если N-одинаковых проводников сопротивлением каждое, то
Если N-одинаковых проводников сопротивлением каждое, то
Последовательное соединение
R=N∙
Параллельное соединение
R =

## Slide 36
3 Ом
3 Ом
3 Ом
3 Ом
3 Ом
- ?
4 Ом
4 Ом
4 Ом
4 Ом
4 Ом

## Slide 37
3 Ом
3 Ом
3 Ом
3 Ом
3 Ом
= 35=15 (Ом)
4 Ом
4 Ом
4 Ом
4 Ом
4 Ом
= = 0,8 (Ом)

## Slide 40
Пример последовательного соединения: гирлянда
Пример параллельного соединения: лампы в кабинете

## Slide 41
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ
Параллельно включаются бытовые электроприборы, компьютер, телевизор, пылесос и т.д.

## Slide 42
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СОЕДИНЕНИЙ
Параллельное – при перегорании одной лампы, остальные горят. Но при включении лампы с меньшим возможным напряжением она перегорит.
Последовательное – лампы с меньшим возможным напряжением включают в цепь
с большим напряжением, но при перегорании одной лампы все не будут гореть.

## Slide 43
Рассмотри схему!
Выполни необходимые вычисления и заполни таблицу!
 | 1 проводник | 2 проводник | 3 проводник | на всем участке цепи
I, А |  |  |  | 1
U, В |  |  |  | 
R, Ом | 16 | 35 | 15 | 

## Slide 44
 | 1 проводник | 2 проводник | 3 проводник | на всем участке цепи
I, А | 1 | 1 | 1 | 1
U, В | 16 | 35 | 15 | 66
R, Ом | 16 | 35 | 15 | 66
Рассмотри схему!
Выполни необходимые вычисления и заполни таблицу!

## Slide 45
Выполни необходимые вычисления
и заполни таблицу! При необходимости округляй ответ до десятых.
 | 1проводник | 2проводник | 3 проводник | на всем участке цепи
I, А | 4 | 8 |  | 45
U, В |  |  |  | 
R, Ом | 3 |  |  | 
Рассмотри схему!

## Slide 46
Выполни необходимые вычисления
и заполни таблицу! При необходимости округляй ответ до десятых.
 | 1проводник | 2проводник | 3 проводник | на всем участке цепи
I, А | 4 | 8 | 33 | 45
U, В | 12 | 12 | 12 | 12
R, Ом | 3 | 1,5 | 0,4 | 0,3
Рассмотри схему!

## Slide 47
«Я УЗНАЛ (ВСПОМНИЛ…»
«Я МОГУ…»
«БЫЛО ТРУДНО…»
«БЫЛО ИНТЕРЕСНО…»

## Slide 49
Домашнее задание:
п. 105, задача №799
(из задачника А.П. Рымкевич)

## Slide 50
ВСЕМ СПАСИБО ЗА УРОК!