## Slide 1
Разработка технологического процесса механической обработки детали
«Пластина»

## Slide 2: технологический проект обработки детали «Пластина»
Деталь -“Пластина” представляет собой пластину длиной 154мм, общей шириной 148мм и общей высотой 4,8мм.На поверхности имеется 6 пазов из которых 4 паза шириной 6,5мм а два паза шириной 7мм.Также имеется 3 отверстия диаметром 5,3 а два отверстия диаметром 6.1мм. Деталь является симметричной с двумя обнижениями 80x25и58x23. Деталь выполнена из стали СТ3ГОСТ380-88.
Деталь имеет свободный доступ ко всем обрабатываемым поверхностям .Для обработки детали используется набор стандартного режущего инструмента, стандартное приспособление ,все поверхности детали измеряются стандартными измерения

## Slide 3: Характеристика материала заготовки
При выборе материала необходимо учитывать его свойства, условия в которых будет работать деталь, конструкцию, характер нагрузок и напряжений. Для изготовления детали «Пластина» Ст3 ГОСТа380-Ст3 -сталь конструкционная ,обыкновенного качества
Характеристики материала представлены в следующих таблицах

## Slide 4
Химический состав. Физико-механические свойства
Марка | Содержание элементов в % не более.
C (Углерод) | 0.14-0.22
Si (Кремний) | 0.2-0.3
S (сера) | до 0.055
Mg (магний) | 0.4-0.65
P (фосфор) | 0.045
Вывод: исходя из химического состава, механических и физических свойств, приходим к выводу, что для производства данной детали “Пластина” целесообразно использовать материал – Ст3, так как данный материал подходит по всем параметрам.
Марка материала | Gt | Gb | б | Y | HB
Ст3 | 101-143 | 460,9 | 2.8 | 25 | 54.7
Механические свойства материала

## Slide 5: Оценка технологичности детали
Проведя качественный и количественный анализ детали приходим к выводу, что соблюден принцип постоянства и единства баз. Следовательно, погрешность базирования сводится к минимуму, деталь технологична, технологические требования не завышены - деталь технологична.

## Slide 6: АНАЛИЗ ТИПА ПРОИЗВОДСТВА
Проанализировав конструктивные особенности детали приходим к выводу: так как деталь мелкогабаритная с массой 0.632 кг и в год обрабатывается 35 000 шт., то тип производства – серийный.
Исходя из конструктивных особенностей, габарита и массы детали, а также количества выпускаемых деталей в партии составляющее 100 шт. получаем среднесерийное производство.

## Slide 7: ЗАГОТОВКА
Метод получения заготовки определяется назначением и конструкцией детали, материалом, технологическими требованиями, годовой программой выпуска.
В качестве заготовки для получения детали «Пластина», целесообразно изготовлять деталь – прокат, что подтверждено расчетом коэффициента использования материала.

## Slide 8: РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Технологический процесс – часть производственного процесса, непосредственно связанная с изменением размеров, форм и свойств обрабатываемой заготовки, выполняемая в определенной последовательности.
Разработанный мною технологический процесс должен быть прогрессивным и обеспечивающим повышение производительности труда и качества детали, сокращение трудовых и материальных затрат на его реализацию, уменьшение вредных воздействий на окружающую среду.

## Slide 9: Оборудование
Для обработки детали «Пластина контактная» используем различное оборудование.
-- фрезерного станка ИР 320 ПМФ4
сверлильный станок KNUTH R 60 Станок предназначен для обработки деталей типа «Пластина ». Станок используют в среднесерийном производстве.

## Slide 10
Фрезерного станка ИР 320 ПМФ4

## Slide 11
Наименование параметра | ИР 320 ПМФ4
перемещение ось Х, мм | 400
ось Y, мм | 460
ось Z, мм | 400
ось B, град. | 360°
Мощность главного привода, кВт | 7,5...11
Исполнение конуса шпинделя | ISO 40
Наибольший момент на шпинделе, нМ | 200
Скорость вращения, мин-1 | 13...5000
Размер стола-спутника, мм | 320x320
Количество столов-спутников, шт | 4
Грузоподъёмность стола-спутника, кг | 150
Дискретность позиционирования рабочего стола, град | 0,001°
Скорость перемещения линейных осей, мм/мин | 1...10000
Скорости вращения стола(ось А)об/мин | 0,05...200
Емкость инструментального магазина, шт | 36
Среднее время смены инструмента "от реза до реза", сек | 14
Наибольшая масса/размеры инструмента, кг/мм | 10/150х200
Габаритные размеры станка с 4-местным накопителем паллет (LxBxH), мм | 3840х2300х2507
Общая масса станка с 4-местным накопителем, кг | 8000

## Slide 12
Сверлильный станок KNUTH R 60

## Slide 13
Наименование параметра | KNUTH R 60
Диаметр сверления, | 62 мм
Максимальная глубина сверления | 315 мм
Рабочая зона | 
Габариты стола станка | 2400x1000x200 мм
Габариты ящичного стола | 500x710x500 мм
Вылет шпиндель / поверхность колонны | 350 - 1600 мм
Расстояние торец шпинделя/стол | 350 - 1250 мм
Технологический ход горизонтальной сверлильной головки | 1250 мм
Высота подъема консоли | 585 мм
Главный шпиндель | 
Диапазон частоты вращения | 38 - 2000 об/мин
Зажим шпинделя | MK 5 / MT 5
Подача | 
Подачи | 0,06 - 1 мм/об
Мощность | 
Мощность двигателя гл. привода | 4 кВт
Двигатель подач | 1,5 кВт
Размеры и масса | 
Габариты | 2490x1050x2780 мм
Вес | 3800 кг

## Slide 14: Режущий инструмент
Режущий инструмент является частью комплексной автоматизированной системы станка с ЧПУ, обеспечивающий его эффективную эксплуатацию. От выбора и подготовки инструмента зависят производительность станка и точность обработки.
В данном дипломном проекте в качестве режущего инструмента для обработки детали «Пластина» используются следующие инструменты:
Фреза торцевая Ø80 ГОСТ 9473-80
Фреза концевая Ø10 ГОСТ 17025-71
Фреза концевая Ø6 ГОСТ 17025-71
Сверло спиральное Ø5.3 ВК6 ГОСТ 885-77
Фреза дисковая Ø125 ГОСС 17025-71

## Slide 15: Средства измерения и контроля
Средство измерений –техническое средство, используемое при измерениях и имеющее нормированные метрологические свойства.
Для измерения и контроля обработанных поверхностей детали «Пластина» используют следующие средства измерения и контроля:
Штангенциркуль ШЦ-1 ГОСТ 166-89;
Калибр- пробки ГОСТ 16780-71.
Для контроля поверхности Ø5.3Н14 используем калибр-пробку проходную.

## Slide 16: Техника безопасности
Общие требования безопасности распространяются на все группы металлорежущих станков и содержат общие требования к станкам, электрооборудованию и местному освещению и дополнительные требования к станкам различных групп.
Общие требования к станкам относятся к защитным устройствам, органам управления, устройствам для установки и закрепления заготовок на станках и др. Эксплуатируемое оборудование должно быть в исправном состоянии. Работать на неисправном оборудовании запрещается.
Безопасность работы станочника во многом зависит от правильной организации его рабочего места и поддержания последнего в нормальном состоянии. Станочник должен строго выполнять все требования инструкции по охране труда.