## Slide 1: РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ С НЕСИНУСОИДАЛЬНЫМИ Э.Д.С. И ТОКАМИ
Открытый урок по ОПД
«Основы электротехники»
ПЦ специальности 09.02.01Компьютерные системы и комплексы
гр ОВ-1301

## Slide 2: В результате изучения темы студент должен:
Уметь
- учитывать на практике свойства нелинейных электрических цепей;
Знать
- методы расчета электрических цепей;

## Slide 4: Функция, симметричная относительно оси абсцисс
y(ωt) = -y (ωt + π)
y = A1 sin(ωt+ψ1) + A3 sin(3ωt+ψ3)+ A5 sin(5ωt+ψ5)…

## Slide 6: Функция, симметричная относительно оси ординат
y(ωt) = y (-ωt )
Такую симметрию имеет ток в нагрузке схемы однополупериодного выпрямителя.
y = Aо + C1 cos ωt + C2 cos 2 ωt + C3 cos3 ωt

## Slide 8: Функция, симметричная относительно начала координат
y(ωt) =- y (-ωt )
y =B1 sin ωt + B2 sin 2ωt + B3 sin 3ωt..+.. Bk sin kωt

## Slide 9: Действующая величина несинусоидального тока
Действующая величина несинусоидального тока является средней квадратичной из постоянной составляющей и действующих величин синусоидальных составляющих этого тока
.
.

## Slide 10
Действующие величины несинусоидальных токов и напряжений измеряются электроизмерительными приборами тепловой, электро­магнитной и электродинамической систем.

## Slide 11: Мощность в электрической цепи при несинусоидальном токе
Активная мощность в цепи несинусоидального тока равна сумме активных мощностей, соответствующих постоянной составляющей и отдельным гармоникам.
Этот вывод распространяется на любые цепи (линейные и нелинейные).
Р = Ро + Р1 + Р2 + Р3…..+Рk

## Slide 12: Применение принципа наложения
Источник несинусоидальной э. д. с. можно представить как последовательное соединение источника постоянной э. д. с. и источников синусоидальных э. д. с. с соответствующими частотами.
e = E0+ e1 + e2 + e3 +….
Рассматривая действие каждого источника в отдельности, можно определить составляющие тока во всех участках цепи, выполняя расчет известными методами.
Мгновенная величина общего тока в любом участке цепи равна алгебраической сумме мгновенных токов от каждого источника:
i = I0+ i1 + i2 + i3 +….

## Slide 13: Расчет линейной цепи с несинусоидальной э. д. с. сводится к решению нескольких задач:
определение одной постоянной составляющей
определение ряда синусоидальных составляющих тока, число которых равно числу синусоидальных составляющих э. д. с

## Slide 14
Решая эти задачи, нужно помнить, что реактивные сопротивления зависят от частоты. Поэтому для каждой гармонической составляющей нужно определять сопротивления цепи.

## Slide 15: Тестовое задание по теме « Расчет электрической цепи с несинусоидальными напряжениями»
1. Назовите принцип лежащий в основе расчета линейной электрической цепи с несинусоидальной э.д.с. и алгоритм его использования.
(8 баллов)

## Slide 16: Тестовое задание по теме « Расчет электрической цепи с несинусоидальными напряжениями»
2. Формула для расчета индуктивного сопротивления kой – гармоники.
(3 балла)
3. Формула для расчета емкостного сопротивления kой – гармоники.
(3 балла)

## Slide 17: ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
1. Принцип наложения.
Представляем несинусоидальную э.д.с.в виде:
e = E0 + e1 + e2 + e3 +….
Рассматриваем действие каждого источника в отдельности и определяем составляющие тока от каждого источника в отдельности выполняя расчет известными методами, результирующий ток определяем по формуле:
i = I0 + i1 + i2 + i3 +….

## Slide 18: ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
2. XkL = kωL, где
k - номер гармоники,
ω - круговая частота(угловая скорость)
L - индуктивность катушки
3. Xkc = 1 ̷ kωC, где
k - номер гармоники,
ω - круговая частота (угловая скорость)
С - емкость конденсатора

## Slide 19: Тестовое задание по теме « Расчет электрической цепи с несинусоидальными напряжениями»
Критерии оценки
8-10 баллов – оценка «3»
11-12 баллов – оценка «4»
13-14 баллов – оценка «5»

## Slide 20: ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Работа с конспектом.
Подготовка к экзамену:
Презентация темы
«Трехфазные цепи переменного тока»

## Slide 21: Светофор
мнение о работе во время учебного процесса:
Зелѐный цвет – «Во время учебного занятия мне было всѐ понятно. Я совсеми заданиями справился самостоятельно»/ «я удовлетворен учебным
занятием»;
Жѐлтый цвет – «Во время учебного занятия мне почти всѐ было понятно.
Не всѐ получалось сразу, но я всѐ равно справился с заданиями»;
Красный цвет – «Помогите! Мне многое непонятно! Мне требуется помощь!»