## Slide 1: ГБ ПОУ ВО «ОСТРОГОЖСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» ДИСЦИПЛИНА ОХРАНА ТРУДА РАЗРАБОТАЛ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Л.В.ЩЕРБИНИНА ОСТРОГОЖСК 2018

## Slide 2: ТЕМА: КЛАССИФИКАЦИЯ НЕГАТИВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ.

## Slide 3
Вредный производственный фактор (ВПФ) — такой фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к ухудшению самочувствия или, при длительном воздействии к заболеванию.
Опасный производственный фактор (ОПФ) — такой производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме или летальному исходу

## Slide 4
По природе действия следует различать четыре основных группы, на которые подразделяются опасные и вредные производственные факторы.

## Slide 6: ОПАСНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ:
- движущиеся машины и механизмы;
различные подъемно-транспортные устройства и перемещаемые грузы;
незащищенные подвижные элементы производственного оборудования,
отлетающие частицы обрабатываемого материала и инструмента,
электрический ток;
повышенная температура поверхностей оборудования и обрабатываемых материалов и т.д.

## Slide 7: ДВИЖУЩИЕСЯ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

## Slide 8: ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПЕРЕМЕЩАЕМЫЕ ГРУЗЫ

## Slide 9: ВРЕДНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ:
- неблагоприятные микроклиматические условия (пониженная или повышенная температура воздуха рабочей зоны, высокая влажность и скорость движения воздуха);
- повышенные уровни шума, вибрации, ультразвука, инфразвука;
недостаточная освещённость рабочих мест, проходов и проездов;
повышенная запылённость загазованность воздуха рабочей зоны;
повышенные уровни различных излучений (тепловые, неионизирующие электромагнитные, ионизирующие и др.) и т.д.

## Slide 10: ПОВЫШЕННАЯ ЗАПЫЛЁННОСТЬ И ЗАГАЗОВАННОСТЬ ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

## Slide 11: ХИМИЧЕСКИЕ
Это многочисленные вредные пары, газы и аэрозоли, химические соединения, смеси, в том числе некоторые вещества биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, ферменты и т.д.).
При контакте с организмом человека могут вызвать изменения в состоянии здоровья или заболевания. Воздействие вредных веществ на человека может сопровождаться отравлениями и травмами.

## Slide 12: ВРЕДНЫЕ ПАРЫ, ГАЗЫ И АЭРОЗОЛИ

## Slide 13: БИОЛОГИЧЕСКИЕ
Это патогенные микроорганизмы, (бактерии, вирусы, грибки) и продукты их жизнедеятельности;
макроорганизмы (растения, животные).
Их воздействие вызывает травмы и заболевания.

## Slide 14: ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
по характеру действия делят на физические перегрузки и нервно-психические перегрузки.
Физические перегрузки, в свою очередь, бывают статическими (длительное сохранение определенной позы) и динамическими (повышенная двигательная активность).
Нервно-психические перегрузки могут вызываться умственным перенапряжением, монотонностью труда и эмоциональными перегрузками.

## Slide 15
Нормирование негативных факторов
Санитарные нормы инфразвука на рабочих местах" СН 2.2.4/2.1.8.583-96
ГОСТ 12.1.003-83 “ССБТ. Шум. Общие требования безопасности”.
ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны".
СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений”.
СН 2.2.4/2.1.8.566-96 “Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий”.

## Slide 16: КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ФАКТОРАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ
По факторам производственной среды условия труда подразделяются на 4 класса:
    оптимальные;
    допустимые;
    вредные;
    опасные.

## Slide 17: 1 КЛАСС – ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА
Условия , при которых сохраняется не только здоровье работающих, но и создаются условия для высокой работоспособности

## Slide 18: 2 КЛАСС – ДОПУСТИМЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА
Характеризуются такими уровнями факторов среды, которые не превышают установленных гигиеническими нормативами для рабочих мест, при этом изменения состояния организма проходят за время перерывов на отдых и не оказывают неблагоприятного воздействия на состояние здоровья работающих и их потомство

## Slide 19: 3 КЛАСС – ВРЕДНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА
Характеризуются наличием факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих воздействие на организм работающего и его потомство

## Slide 20: 4 КЛАСС – ОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА
Характеризуются такими уровнями вредных производственных факторов, воздействие которых в течении рабочей смены создает угрозу жизни, высокий риск тяжелых форм острых профессиональных заболеваний.

## Slide 22: ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА
В организм человека вредные химические вещества могут проникать: через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки.
Токсичность – это способность веществ оказывать вредное действие на живые организмы. Основным показателем токсичности вещества является ПДК (предельно допустимая концентрация опасных веществ). Единицей измерения концентрации является миллиграмм на метр3 (мг/м3).

## Slide 23
По степени опасности все вредные вещества подразделяются на четыре класса:
I – чрезвычайно опасные (ртуть, свинец),
II – высокоопасные (кислоты, щелочи – агрессивные жидкости, которые могут причинять химические ожоги кожного покрова при соприкосновении с ними),
III – умеренно опасные (камфара, меловый спирт), IV – малоопасные (аммиак, ацетон, бензин, этиловый спирт)

## Slide 24: НОРМЫ ПДК И КЛАСС ОПАСНОСТИ ПО ЗНАЧЕНИЯМ ПДК.
Показатель токсичности | Класс опасности вещества и его название |  |  | 
ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3) | 1 чрезвычайно опасные | 2 высоопасные | 3 умерено опасные | 4 малоопасные
 | 0,1 | 0,1-1,0 | 1,1-10,0 | 10,0
При проведении сварочных работ, окраски распылением, при обработке материалов и других видов работ обязательным является организация контроля за содержанием веществ в рабочей зоне.

## Slide 25
По характеру воздействия на организм человека могут быть:
- общетоксическими ,
раздражающими (хлор, аммиак поражают верхние и глубокие дыхательные пути),
сенсибилизирующими (аллергичскими),
канцерогенными (вызывают образование злокачественных опухолей),
мутагенными (соединения свинца, ртути, влияющие на репродуктивную функцию).

## Slide 26
Действие токсичных веществ может проявляться сразу (острое отравление) или через определенный, иногда длительный, промежуток времени (профессиональное заболевание).
Аэрозоли металлов (пыли), попадая в органы дыхания, вызывают повреждение слизистой оболочки верхних дыхательных путей и задерживаясь в лёгких, вызывают воспаление легочной ткани. Профессиональные заболевания, связанные с воздействием аэрозолей, - пневмокониозы.

## Slide 27: СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАБОТАЮЩИХ
Средства защиты работающих должны обеспечивать предотвращение или уменьшение действия опасных и вредных производственных факторов.
В зависимости от характера их применения средства защиты подразделяются на:
средства коллективной защиты;
средства индивидуальной защиты (СИЗ).

## Slide 28: СРЕДСТВА КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ
Для нормализации воздушной среды в производственных помещениях обеспечивается вентиляция, очистка воздуха, кондиционирование.
Для контроля над выделением вредных и опасных веществ в рабочей зоне и производственных помещениях устанавливаются устройства автоматического контроля и сигнализация достижения заданного уровня выделения вредных и опасных веществ.
В цехах, где осуществляются сварочные работы, должны быть вывешены знаки безопасности:
«Осторожно! Идут сварочные работы!» «Берегись! Открытое пламя!».

## Slide 29: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) должны обеспечить защиту от воздействия вредных и опасных факто- ров при выполнении различных работ.

## Slide 30: К НИМ ОТНОСЯТСЯ
— изолирующие костюмы(куртка, брюки, комбинезон).
— средства защиты органов дыхания (респираторы, противогазы).
— средства защиты ног (сапоги, ботинки, полуботинки, галоши).
— средства защиты рук (рукавицы, перчатки, нарукавники).
— средства защиты головы (каски, шлемы, шапки, береты).
— средства защиты лица (щитки защитные, маски).
— средства защиты глаз (очки защитные).
— средства защиты органов слуха (противошумные вкладыши, противошумные наушники).
— средства защиты от падения при выполнении различных работ на значительной высоте.