## Slide 1
6 класс
Р У Б К А
М Е Т А Л Л О В
Составил:
учитель технологии
МАОУ «СОШ №4»
Костылев Д.В.

## Slide 2
Рубка металлов и применяемый рабочий инструмент
Р у б к а металлов – технологическая операция, в процессе которой с помощью зубила и молотка с заготовки удаляют слой металла или разделяют заготовку на части.
ЗУБИЛО
МОЛОТОК

## Slide 3
ПРИЕМЫ РУБКИ МЕТАЛЛОВ
Расположение работающего при рубке.
Молоток берут правой или левой рукой за рукоятку на расстоянии 15…20 мм от её конца.
Крепко сжимая рукоятку всеми пальцами, наносят достаточно сильные удары молотком по центру бойка зубила
Виды удара молотком при рубке

## Slide 4
П
Б
Надежно закрепляйте заготовку в тисках.
Работайте только исправным инструментом.
При работе используйте защитные очки.
Не проверяйте качество рубки на ощупь.
В конце рубки ослабляйте силу удара.
Для уборки обрубленных частиц металла с рабочего места используйте щётку.
Разрубая заготовку на плите или наковальне, сначала надрубают. Надрубленную заготовку закрепляют в тисках и переламывают.

## Slide 5
?
Какой инструмент применяют при рубке ?
А. Молоток, наковальня, тиски.
Б. Зубило, молоток.
В. Зубило, тиски, молоток, верстак.
Из какого материала изготовляют зубила ?
А. Из чугуна.
Б. Из дюралюминия.
В. Из углеродистой инструментальной стали.
Из каких основных частей состоит зубило ?
А. Лезвие, хвостовик, тело, ударная часть.
Б. Рабочая часть, лезвие, стержень, ударник.
В. Лезвие, рабочая часть, средняя часть, ударная часть.
Каково правило захвата молотка ?
А. Взять правой или левой рукой за ручку.
Б. Взять правой или левой рукой на расстоянии 40…50 мм от конца рукоятки.
В. Взять правой или левой рукой на расстоянии 15…30 мм от конца рукоятки.

## Slide 6
П Р А К Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Т А
1. По заданию учителя изготовьте изделие – деталь, содержащие операции разметки, сверления, рубки, опиливания.