## Slide 1: Стрелочные переводы
Подготовила:
Безбородова Н.В.

## Slide 2: Для перехода подвижного состава с одного пути на другой применяют стрелочные переводы и глухие пересечения

## Slide 3
Стрелочный перевод состоит:
– из стрелки, включающей два рамных рельса, два подвижных жесткосвязанных остряка и переводного механизма;
– крестовинной части, состоящей из сердечника, двух усовиков и контррельсов, обеспечивающих направление гребней колес в соответствующие желоба крестовины;
– соединительных рельсовых нитей, располагающихся между стрелкой и крестовинной частью;
– переводных брусьев.

## Slide 4
Схема обыкновенного стрелочного перевода в рельсовых нитях и осях путей

## Slide 5: Крестовина — элемент пути, предназначенный для пересечения рельсовых нитей под некоторым углом. Различают крестовины с неподвижным сердечником, по которым движение подвижного состава возможно в любом из двух направлений, и крестовины с подвижным сердечником, которые должны переводиться одновременно с остряками, и движение по которым возможно только по тому пути, на который переведена крестовина

## Slide 6: Крестовина состоит из:

## Slide 7
Неисправности стрелочного перевода, при наличии которых запрещается его эксплуатировать:
разъединение стрелочных остряков с тягами;
отставание остряка от рамного рельса на 4 мм и более, измеряемое у остряка против первой тяги;
выкрашивание остряка, при котором создается опасность набегания гребня и во всех случаях выкрашивание длинной: на главных путях 200 мм и более, на ПО путях 300 мм и более, на прочих станционных путях 400 мм и более;
понижение остряка против рамного рельса на 2 мм и более, измеряемое в сечении, где ширина головки остряка поверху 50 мм и более;
излом остряка или рамного рельса;
вертикальный износ рамных рельсов и остряков;

## Slide 8
Неисправности крестовины
стрелочного перевода
излом сердечника, усовика, контррельса;
вертикальный износ сердечника и усовика;
расстояние между рабочей гранью сердечника крестовины и рабочей гранью головки контррельса менее 1472 мм;
расстояние между рабочими гранями головки контррельса и усовика более 1435 мм;
разрыв контррельсового болта в одноболтовом или обоих в двухболтовом вкладыше.

## Slide 9: Съезд

## Slide 10
Стрелочные переводы укладываются на переводные брусья длиной 2,75—5,5 м, гл. обр. из смолистых пород дерева. По размерам поперечного сечения установлено 5 типов переводных брусьев, по форме два — обрезные и брусковые. Для разных типов и марок С. п. существуют 7 типовых комплектов переводных брусьев. С целью обеспечения большей устойчивости С. п. при высоких скоростях движения разработана конструкция и начато внедрение спец. железобетонных плит заводского изготовления вместо деревянных брусьев. Укладка стрелочных переводов на действующих путях может производиться поэлементно на заранее разложенные брусья по типовой эпюре с предварительной сборкой плетей в стороне или же при помощи стреловых кранов звеньями, собранными на звеносборочных базах. На новостройках целесообразно укладывать С.п. кранами вслед за укладкой звеньев пути, что позволяет вести работы поточным методом с минимальными трудовыми затратами. На звеносборочных базах С. п. собираются на брусьях длиной до 4,5 м при возможности негабаритной перевозки (когда вблизи пути еще не построены сооружения) и до 4,25 м при необходимости соблюдать габарит.

## Slide 11: Очистка стрелочных переводов