## Slide 1: Роль и основная сфера применения железнодорожного транспорта в системе России

## Slide 2
Железнодорожный транспорт — вид транспорта, осуществляю­щий перевозки грузов по рельсовым путям в вагонах (поездах) с помощью локомотивной тяги.
Железнодорожный путь — комплекс сооружений и устройств, образующий дорогу с направляющей рельсовой колеёй для дви­жения подвижного состава железнодорожного транспорта.
Железнодорожный путь имеет сложное строение. Основные эле­менты железнодорожного пути: верхнее строение, земляное по­лотно, инженерные сооружения (мосты, тоннели, виадуки, дре­нажные сооружения, подпорные стенки).

## Slide 3: Основные технико-эксплуатационные особенности и достоинства железнодорожного транспорта:
высокая пропускная и провозная способность (двухпутная дорога с автоматической блокировкой пропускает 150—200 пар поездов в сутки; однопутная — 60 пар поездов в сутки);
надежность работы благодаря независимости от климатических условий, что обеспечивает бесперебойную перевозку грузов в любое время года (95% путей сообщения работает без сбоя при перепа­дах температуры; исключения приходятся на обрыв электриче­ских проводов при стихийных бедствиях);
возможность сооружения путей сообщения на любой сухопут­ной территории и на водной территории при наличии паромов;
непосредственная связь с промышленными и сельскохозяй­ственными предприятиями любых отраслей экономики. Отдель­ные отрасли (металлургическая, угледобывающая, нефтеперера­батывающая и др.) имеют, как правило, свои подъездные пути для выхода на магистральную сеть;
массовость перевозок в сочетании с довольно низкой себесто­имостью (малые эксплуатационные расходы) и достаточно высо­кой скоростью доставки;
более короткий путь следования по сравнению с естественны­ми путями водного транспорта.

## Slide 4: Относительные недостатки железнодорожного транспорта:
ограниченная маневренность из-за «привязки» к колее;
высокая первоначальная стоимость основных фондов: стоимость строительства 1 км однопутной линии — примерно 10 млн руб. (в ценах 1998 г.), двухпутной — на 40 % больше (в трудных услови­ях может быть в 2—3 раза выше); подвижной состав дороже авто­мобилей (но дешевле в 3—4 раза, чем самолеты и морские суда);
высокая металлоемкость, трудоемкость, низкая производитель­ность труда. Так, в среднем на 1 км эксплуатационной длины же­лезных дорог России приходится почти 14 человек (в США — 1,5 человека при тех же объемах транспортной работы).

## Slide 5: Принципы работы железных дорог:
на занятый перегон не может выйти другой поезд (для повы­шения пропускной способности перегоны дробятся на участки);
движение осуществляется только поездами (пассажирскими, грузовыми, почтовыми, смешанными), которые переформировы­ваются по маршруту движения;
грузы следуют между сортировочными станциями, на которых переформировываются поезда;
управление транспортным процессом производится через дис­петчерский центр;
смена бригады паровоза производится через 100— 120 км (забор воды необходим через 600—800 км). Современная тяга позволяет менять бригаду через 200—300 км, а локомотив — через 1000 км. Смена осуществляется в течение 15—20 мин;
перевозка проходит при разной ширине колеи;
отправки грузов — повагонные, мелкопартионные, поездные или маршрутными поездами.

## Slide 6: Проблемы и тенденции развития железнодорожного транспорта:
повышение производительности, прежде всего путем создания резерва пропускной и провозной способностей (сейчас 70 % же­лезных дорог страны — однопутные, 80 % железнодорожной сети имеет максимальный коэффициент грузонапряженности) и по­вышения скорости движения (рекорд скорости на отечественных железных дорогах — около 200 км/ч). Высокоскоростной поезд TGV (Франция) установил мировой рекорд скорости — 515 км/ч, ско­рость его эксплуатации на дорогах Франции и Европы — 300 км/ч. Скорость может быть повышена благодаря замене типа тяги, на­пример на газотурбинную, паротурбинную, атомную. Высокие ско­рости достигаются также благодаря изменению дизайна на более обтекаемый;
увеличение темпов электрификации дорог (сегодня электри­фицированных дорог более 40 %; себестоимость электровозов на 15% ниже, а производительность выше; они экологически менее вредны; условия их управления лучше);
снижение расхода топлива при повышении скорости, что дос­тигается уменьшением общего веса поезда (например, в Герма­нии при изготовлении вагонов применяют стеклопластик, кото­рый облегчает вес поезда на 20%);

## Slide 7
выравнивание путей, особенно при увеличении скорости, так как при радиусах закругления 300 м скорость для безопасного движения не должна превышать 70 км/ч, а при радиусе 1000 км — 132 км/ч;
внедрение тяжеловесных составов (оптимальный вес около 10 тыс. т — обеспечивает минимальные эксплуатационные затраты), новых типов подвижного состава грузоподъемностью 120 т (8-осные вагоны с повышенными прочностными характеристиками);
создание специализированных вагонов для разнообразной но­менклатуры грузов (сейчас уровень специализации около 30 %);
механизация мест для формирования поездов (горки);
укладка рельсов тяжелого типа и бесстыковочных путей, необ­ходимая для повышения скоростей (путь составляет до 55 % капи­тальных вложений в железнодорожный транспорт);
повышение уровня автоматизации погрузочно-разгрузочных ра­бот;
удлинение платформ;
внедрение контейнерной и пакетной технологий, особенно для мультимодального сообщения, а также двухэтажных вагонов, ко­торые дают увеличение посадочных мест на 45 % при экономии ресурсов на 25 % на 1 пассажиро-место.

## Slide 8: Классификация подвижного состава железнодорожного транс­порта