## Slide 1: Методы определения концентрации гемоглобина

## Slide 2
Оценка содержания гемоглобина:
клиническое значение:
↓ Снижение концентрации гемоглобина: анемии
(нарушение синтеза Hb, кровопотеря,
гемолиз, недостаток выработки эритроцитов и т.п.)

## Slide 3
­↑ Повышение концентрации гемоглобина:
полицитемия, гемоконцентрация при дегитратации, ожогах, упорной рвоте;
пребывание на больших высотах, чрезмерная физическая нагрузка или возбуждение;

## Slide 4
­заболевания легких, приводящие к снижению легочной перфузии, плохой аэрации легких;
хроническое химическое воздействие нитритов, сульфонамидов, вызывающих образование мет- и сульфогемоглобина.
­↑ Повышение концентрации гемоглобина:

## Slide 5: Термин «общий гемоглобин» распространяется на совокупность форм гемоглобина, которые присутствуют в крови у здоровых людей или же появляются при патологии:

## Slide 6
оксигемоглобин (HbO2);
восстановленный гемоглобин (Hb) (синонимы: гемоглобин (НHb++), феррогемоглобин (Hb4));
карбогемоглобин (HbCO2) (СО2 – углекислый газ)
Нормальные
формы гемоглобина

## Slide 7
карбоксигемоглобин (HbCO) (син.: карбонмоноксигемоглобин (HbCO)4;
метгемоглобин (MetHb), синонимы: гемИглобин (Hb+++), ферригемоглобин (Hb4+3);
сульфгемоглобин (SHb), синоним – вердоглобин S;
гемИглобинцианид (HiCN) (син.: цианметгемоглобин (CNMetHb));
и др.
Патологические формы гемоглобина

## Slide 8
МЕТОДЫ АНАЛИЗА
Больше всего в крови представлены:
оксигемоглобин,
дезоксигемоглобин,
карбоксигемоглобин,
метгемоглобин.
Спектры поглощения оксигемоглобина (HbO2), дезоксигемоглобина (HbН) метгемоглобина (HbMet), карбоксигемоглобина (HbCO)

## Slide 9
Для определения гемоглобина
чаще всего анализируют производные гемоглобина, образовавшиеся в процессе его окисления и присоединения к гему различных химических групп,
приводящих к изменению валентности железа
и окраски раствора.
Notes: <number>

## Slide 10
При количественном определении гемоглобина
колориметрическими методами возникает
проблема в выборе реагента, который
превращал бы все производные гемоглобина
только в одну форму
перед фотометрическим анализом.
Notes: <number>

## Slide 11
Лучшими методами, количественно превращающими
гемоглобин в его производные, оказались:
гемиглобинцианидный (HbCN),
гемихромный (HbChr)
и гемиглобиназидный (HbN3),
которые при фотометрировании дают наименьшую
ошибку определения среди других методов анализа.
Notes: <number>

## Slide 12: ГемИглобинцианидный метод (метод Драбкина) (1936)
Спектр поглощения цианметгемоглобина
(CNmetHb)
Принцип метода: все формы
гемоглобина преобразуются
в гемиглобинцианид (с помощью
трансформирующего реагента
(содержащего железосинеродистый
калий, цианид калия и
гидрокарбонат натрия)
при длине волны 540 нм

## Slide 13: ГемИглобинцианидный метод (метод Драбкина) (1932)
А540HiCN x 16114,5 x 10-3 x P
Hb(г/л)= =367,7 x А540HiCN
11,0 х L
А540HiCN - абсорбция раствора гемоглобина при длине волны 540 нм,
16114,5 - молекулярная масса мономера гемоглобина,
11,0 - коэффициент миллимолярной экстинкции цианметгемоглобина,
L - длина оптического пути, равная в большинстве фотометров 10 мм,
10-3 - перевод молярной массы гемоглобина в миллимолярную массу
Р – разведение крови (1 : 251, соотношение 20 мкл крови и 5,0 мл трансформирующего раствора)

## Slide 14
Перевод гемоглобина в гемиглобинцианид осуществляется при его взаимодействии с трансформирующим раствором,
содержащим феррицианид калия, цианид калия,
дигидрофосфат калия и неионный детергент:
Детергент усиливает гемолиз эритроцитов и предотвращает мутность, связанную с белками плазмы.
Дигидрофосфат калия поддерживает уровень рН, при котором реакция проходит за 3-5 минут.

## Slide 15
Феррицианид калия окисляет все формы гемоглобина в метгемоглобин, который образует с цианистым калием гемИглобинцианид, имеющий красноватый цвет, интенсивность окраски которого прямо пропорциональна концентрации гемоглобина в пробе.
Оксигемоглобин
Дезоксигемоглобин
Карбоксигемоглобин
Метгемоглобин

## Slide 16
Характеристика метода Гемиглобинцианидный метод, разработанный в 1936 г.
Драбкиным, был одобрен Международным Комитетом
по стандартизации в гематологии (ICSH) в 1963 г.
Основным достоинством
гемиглобинцианидного метода является то,
что HbCN (гемИглобинцианид) является стабильным производным гемоглобина, и все имеющиеся в крови формы гемоглобина могут быть быстро и количественно превращены в HbCN;
Метод обеспечивает возможность
получения результатов с погрешностью,
НЕ превышающей ± 2%.

## Slide 17
Требования безопасности
при работе с раствором, содержащим
цианистые соединения
При всех положительных параметрах гемиглобинцианидного метода большим его недостатком является
то, что он основан на применении
ядовитых цианистых соединений;

## Slide 18
Вместо цианистого калия многие применяют маскированный цианид - ацетонциангидрин, который в процессе приготовления трансформирующего раствора распадается с образованием цианид-иона.
Характер действия ацетонциангидрина на человека сходен с действием синильной кислоты, но эффект развивается медленнее.
Ацетонциангидрин всасывается через кожу и может вызывать тяжелые отравления. Его предельно-допустимая концентрация (ПДК) составляет 0,9 мг/м3, класс опасности 2.

## Slide 20: Оптическая схема

## Slide 21
Зависимость показаний гемоглобинометра
“МиниГем-540” от времени инкубации образцов крови
с трансформирующим раствором
Из графика видно, что лишь на 15 минуте от начала реакции лизиса показания прибора начинают стабилизироваться и далее уже не меняются в течение последующих 2 часов.
Поэтому, измерение гемоглобина следует проводить не ранее, чем через 20 минут после внесения крови в пробирку
с трансформирующим раствором, когда весь
имеющийся в пробирке гемоглобин преобразуется
в конечный продукт реакции - цианметгемоглобин.

## Slide 22: Гемихромный метод
Принцип гемихромного метода основан на переводе
всех форм гемоглобина в одну - гемихром.
Интенсивность окраски прямо пропорциональна
концентрации гемоглобина в пробе.
Гемоглобин
Геми-хром
Трансформир. р-р:
Жирные кислоты + Феррицианид К (или додецилсульфат Na)

## Slide 23: Гемихромный метод
Спектр поглощения метгемоглобина
(HbMet)
Максимум кривой поглощения гемихрома находится на длине волны 533 нм.
Ближайшая к 533 нм типовая длина волны – 540 нм, на которой и проводится фотометрирование с учетом коэффициента пересчета (фактора) для 540 нм.

## Slide 24
Основным достоинством
гемихромного метода является то,
что содержащиеся в крови
Формы гемоглобина могут быть
быстро и количественно
превращены в HbChr
при полной безвредности
трансформирующего раствора

## Slide 25: Оптическая схема