## Slide 1: ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КУРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

## Slide 2: Профессиональный модуль 02 Организация и выполнение работ по строительству городских путей сообщения

## Slide 3: Междисциплинарный курс 02.03. Строительство городских искусственных сооружений.

## Slide 4: Тема 3.1 Технология работ по строительству городских искусственных сооружений;

## Slide 5: Лекция №19 «Технология работ по устройству мостового полотна и сопряжения моста с насыпью»

## Slide 6: Разделы темы:

## Slide 7
1. Технология работ по устройству ездового полотна;

## Slide 8
2. Технология работ по устройству деформационных швов;

## Slide 9
3.Технология работ по устройству сопряжения моста с насыпью.

## Slide 10: 2.Технология работ по устройству деформационных швов
Вопросы повторения
пройденного материала
Междисциплинарный курс 01.01. Проектирование городских улиц и дорог и искусственных сооружений.
Тема 2.2 Проектирование искусственных сооружений.

## Slide 11: Что такое деформационный шов?
Устройство, смягчающее поперечные и продольные подвижки моста из-за температурных колебаний, усадки или динамических нагрузок (поезда, автомобили, пешеходы и т.д.)
Не спешите! Последующее нажатие клавиши выдает ответ.

## Slide 12: Назовите предыдущее название деформационного шва?
Первоначально деформационные швы
назывались температурными зазорами.
Не спешите! Последующее нажатие клавиши выдает ответ.

## Slide 13: Назовите требования предъявляемые к деформационным швам
К современным конструкциям деформационных швов предъявляются следующие требования: низкий уровень шума (особенно в городских условиях); обеспечение плавности движения и снижение динамического воздействия на конструкции моста
Не спешите! Последующее нажатие клавиши выдает ответ.

## Slide 14: Опрос закончен !

## Slide 15: Существует следующая классификация деформационных швов мостов:
Теоретическая часть

## Slide 16: Открытый тип. Данный тип шва предполагает незаполняемый промежуток между составными конструкциями.

## Slide 17: Закрытый тип. В данном случае расстояние между сопрягаемыми конструкциями закрыто проезжей частью – покрытием, уложенным без необходимого разрыва.

## Slide 18: Заполненный тип. В таких швах покрытие уложено, с разрывом, из-за этого с проезжей части отчетливо видны и кромки зазора, а также само заполнение.

## Slide 19: Перекрытый тип. В случае с перекрытым деформационным швом зазор между связующими конструкциями перекрыт каким-либо элементом на верхнем уровне проезжей части.

## Slide 20: Технология выполнения щебеночно-мастичных деформационных швов (Закрытый тип)

## Slide 21: Технология выполнения стальных деформационных швов(перекрытый тип) включает:
Поставку конструкций деформационных швов
Хранение конструкций деформационных швов
Подготовка штраб в деформационных швах
для монтажа конструкций
Монтаж конструкций деформационного шва
Омоноличивание конструкции деформационного шва

## Slide 22: Поставка конструкций деформационных швов
Если полная длина конструкции деформационного шва превышает максимально допустимую по условиям транспортирования, конструкцию шва поставляют в виде двух монтажных элементов, стыкуемых на стройплощадке.
Конструкции деформационных швов изготавливаются по чертежам с привязкой к конкретному объекту и поставляются фирмой-изготовителем в полностью собранном состоянии (необходимой длины), готовыми к установке.

## Slide 24: Хранение конструкций деформационных швов
Доставленные на строительный объект конструкции деформационных швов следует хранить на временных опорах-подкладках приподнятыми над землей и укрытыми пленкой от возможных загрязнений.

## Slide 26: Подготовка штраб в деформационных швах для монтажа конструкций
Перед монтажом конструкций деформационных швов из штраб в плитах пролетных строений и устоев, в которые должны быть установлены конструкции деформационных швов, должен быть удален мусор и грязь, опалубка, произведена струйно-абразивная очистка бетонных поверхностей, удалены продольные стержни в арматурных каркасов, если они установлены.

## Slide 28: Монтаж конструкций деформационного шва. Омоноличивание конструкции деформационного шва.

## Slide 29: Давайте повторим главное!

## Slide 30: Охарактеризуйте открытый тип деформационного шва

## Slide 31: Охарактеризуйте закрытый тип деформационного шва

## Slide 32: Расскажите, в каком виде поставляются фирмой-изготовителем конструкции деформационного шва?

## Slide 33: Расскажите, каков порядок выполнения деформационных швов?

## Slide 34: Рекомендуемая литература: СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*

## Slide 35: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ ДОРОЖНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ (СОЮЗДОРНИИ) МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ СОПРЯЖЕНИЙ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ С НАСЫПЬЮ Москва-2010

## Slide 36: НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ Стандарт организации Издание официальное Москва 2014 Мостовые сооружения УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА МОСТАХ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЯХ СТО НОСТРОЙ 2.29.113-2013

## Slide 37: http://stroycomplex-5.ru/joints.php
Сайт : Группа Компаний Стройкомплеск -5

## Slide 38: Успехов, уважаемые студенты!