## Slide 1: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №47»
<number>
 | Разработчик: учитель технологии Жарков Е.А
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ ФГОС
г. Новокузнецк, 2019

## Slide 2
Проблема:
Мы часто бываем на природе и даже если в наши планы не входит приготовление барбекю или шашлыков, всё равно любим там поесть, но не всегда у нас есть возможность развести костёр для того, чтобы разогреть пищу (банку консервов) или вскипятить воду и приготовить что-либо (продукты быстрого приготовления, чай).
Вариант решения:
Изготовление портативного (переносного) разогревателя.
<number>

## Slide 3
<number>

## Slide 4
Требования к изделию:
Прочное (1 кг) и устойчивое (4 лепестка);
Надёжное (пластичное, должно неоднократно раскладываться и складываться);
Жаропрочное (не должно прогорать и деформироваться, многоразовое);
Практичное (полезное, удобно переноситься);
Безопасное (не рвать одежду и т.д.);
Эстетичное.
<number>
Творческий проект: «Полезные хозяйственные вещи. Изготовление портативного разогревателя»

## Slide 5
<number>
Плита
Верхний лепесток
Нижний лепесток
Нижний лепесток
Нижний лепесток
Нижний лепесток
Ограничительные отверстия
А
В
С
D
H
F
J
I
O
А1

## Slide 6: Технический рисунок изделия
<number>
D 4
106
R25
35
Линия разреза

## Slide 7: Материалы и инструменты
Железо листовое оцинкованное (1-2 мм);
Комплект измерительного и чертёжного; инструмента (угольник, циркуль, карандаш, чертилка, ластик);
Ножницы по металлу;
Напильник, надфили;
Плоскогубцы;
Кёрнер;
Дрель со сверлом;
Тиски настольные.
<number>

## Slide 8: Технологическая карта изготовления изделия
Отмеряем и вырезаем заготовку (+ 1 мм).
Обрабатываем заготовку до нужного размера (106 х 106).
Размечаем заготовку.
Накерняем места ограничительных отверстий.
Сверлим сквозные отверстия (D 4).
Очерчиваем линии разрезов.
Разрезаем лепестки.
Сгибаем изделие.
Обрабатываем.
<number>

## Slide 9: Испытание изделия
<number>

## Slide 10: Опытные характеристики
При температуре воздуха 20-25 градусов 0,650 литра воды можно вскипятить (до пузырьков) за 15 мин. двумя таблетками, 0,3 литра – одной таблеткой.
Для разогрева можно использовать мелкие щепки или сосновые шишки, разложив на плите небольшой костерок, за 15 мин. удаётся вскипятить 0,2 литра воды.
Для нагрева меньших ёмкостей можно перевернуть изделие и использовать обратную сторону.
<number>

## Slide 11
РАСЧЁТ ЗАТРАТ НЕ ТРЕБУЕТСЯ !
Изделие простое, но принцип его работы может быть использован для разработки более сложных конструкций:
предусматривающих применение большего числа горючих материалов,
обеспечивающих регулировку интенсивности горения,
что в данном изделии не реализовано.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
<number>