## Slide 1: В селе Солчур установка беспроводного доступа к сети «Интернет» на основе муниципально-частного партнерства
Выполнил ученик 11 класса
Чкалов Сенди-Айыжы
Руководитель Монгуш Л.Н

## Slide 3: Существует несколько способов выхода в интернет при использовании обычного телефонного кабеля, и ADSL технология является одной из них. что такое ADSL модем, как осуществляется обмен данными, и что является преимуществом такого способа организации передачи информации.
ЧТО ТАКОЕ ADSL И КАК ОН РАБОТАЕТ
Цифровая абонентская линия или сокращенно DSL (Digital Subscriber Line) — это способ организации обмена данными путем создания высокоскоростного соединения для их передачи между двумя или более компьютерами. Для объединения компьютеров в вычислительную локальную сеть или для доступа в интернет используются специальные DSL модемы на стороне клиента, и коммутаторы на стороне провайдера.
Технология появилась еще в конце 80-х годов прошлого века и объединяет в себя несколько технологий под общим названием xDSL:
ADSL — несимметричная цифровая абонентская линия или Asymmetric DSL. Скорость передачи данных достигает 8 Мбит/с на прием, и до 1 Мбит/с для отправки данных от абонента;
HDSL — высокоскоростная цифровая абонентская линия или High Data Rate DSL, где скорость передачи составляет до 2-х Мбит/с по двум направлениям;
VDSL — сверхскоростная цифровая абонентская линия или Very High Data Rate DSL, когда достигается самая высокая скорость в 52 Мбит/с.
При использовании частными абонентами наиболее популярной стала технология несимметричной передачи данных. Это позволяет использовать одну телефонную линию для выхода в интернет и для обычных звонков. Высокая скорость соединения достигается путем использования более высокой частоты, чем та, которая используется обычным диал-ап модемом.
Принцип асинхронности передачи данных довольно прост:

## Slide 5
Частоты до 4 кГц используются непосредственно для общения по телефону или для передачи факсимильных сообщений.
При создании соединения между клиентским модемом и модемом провайдера используются частоты от 4 до 140 кГц. На этих частотах происходит передача данных от клиента в сторону интернет провайдера. Т.к. данных от клиента отправляется относительно немного, то нет необходимости использовать более высокие частоты, и соответственно и большую скорость. Скорость редко превышает 1 Мбит/с.
Частоты от 1,1 до 4,4 МГц используются для входящего трафика. Скорость соединения здесь достигает 8 Мбит/с.
ЧТО ТАКОЕ ADSL МОДЕМ
Подключаясь к интернету через ADSL линию, пользователю не нужно совершать никаких дополнительных действий, например, совершать звонок к провайдеру, как в dial-up соединении. Все необходимые работы за клиента проделает модем. Итак, что такое адсл модем? Это высокотехнологичное устройство, которое предназначено для преобразования, входящего или исходящего сигнала из аналогового в цифровой и наоборот. Модем создает постоянное широкополосное соединение и следит за его устойчивостью.
Постоянно совершенствуясь ADSL технология претерпела несколько эволюционных переходов, что отразилось на предлагаемых к приобретению ADSL модемов, которые бывают теперь следующих типов:
внутренний модем для подключения к PCI разъему;
внешнего исполнения с USB или Ethernet разъемами;
внешние маршрутизаторы с Ethernet портами;
маршрутизаторы внешнего исполнения со встроенной точкой доступа WiFi.
Теперь, когда стало немного понятнее как работает adsl модем что это такое и о технологии в целом, можно сделать вывод о преимуществах и недостатках использования описанной технологии для выхода в интернет.

## Slide 6: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ADSL СОЕДИНЕНИЯ
Наиболее явными преимуществами технологии ADSL являются очень высокая скорость передачи данных и стабильность соединения. Но можно выделить еще несколько важных моментов, которые говорят в пользу ADSL:
постоянное соединение и выход в интернет;
нет необходимости прокладывать дополнительные кабеля, ведь телефонная линия проведена уже практически в каждую квартиру, офис или дом;
использование одновременно и телефона, и интернета, на одной телефонной линии;
относительно невысокая цена на оборудование и на услуги провайдера.
К недостаткам такого вида подключения в основном относятся низкое качество телефонных линий, что значительно может снижать скорость передачи данных и довольно низкая скорость по исходящему трафику. Но технология развивается и эти проблемы должны быть решены в ближайшее время.

## Slide 9: Модемы ADSL: описание, характеристики, виды, настройка

## Slide 10: модем Tp-Link.
Она уже давно пользуется спросом среди продвинутых покупателей. Это связано с тем, что устройство объединяет в себе три типа подобных приборов. Модель имеет множество портов, способна работать с беспроводной точкой доступа. Роутер функционирует на современном стандарте, и он способен показывать отличную производительность на высоких скоростях сети. Максимальный показатель входящего трафика может быть равен 24 Мбит в секунду. При желании с помощью этого прибора всегда разрешается создать сеть и использовать как проводное подключение, так и беспроводное. Максимальная скорость передачи данных составила 300 Мбит в секунду. На устройстве можно заметить две съемные антенны. Именно они обеспечивают высокий уровень сигнала, способны удержать его, если он плохой. Само соединение довольно «чистое» и никогда не прерывается.

## Slide 12: Модем ZyXEL P660RT3
Еще один известный маршрутизатор. Он легко подключается к уже существующей локальной сети и сразу начинает работать. Устройство имеет множество функций, среди которых есть и опции маршрутизатора. Оно способно через кабель работать с любым видом техники. Но одновременно подключаться сразу к нескольким внешним устройствам не получится, так как порт всего один. Однако можно с легкостью «раздать» интернет всем членам данной локальной сети. Не все интернет-модемы ADSL работают с акцентом на отечественного пользователя, как раз речь идет о таком же аппарате. Он имеет надежное шифрование сигнала, стандарта и соединения. Именно это убережет человека от взлома его компьютера. Иначе последствия могут быть довольно ужасные. Связь хорошая, без сбоев. Проблемы не возникают, даже если случился какой-то перебой на линии. Связь работает на высокой скорости. Максимальный показатель загрузки данного модема – ограничение: не более 24 Мбит в секунду. Прибор поставляется с внешним блоком для зарядки, индикаторами на самом маршрутизаторе. С данной прошивкой, которая стоит на устройстве, можно с легкостью применять IP-телефонию. Это гораздо удобнее и дешевле.

## Slide 13: TRENDnet TEW-635BRM
Данный ADSL-модем – роутер, который оснащен большим набором функций. Он способен работать сразу в двух режимах. Это довольно удобно и позволяет пользоваться большим количеством опций. Коммутатор рассчитан на четыре порта. За счет такого количества можно одновременно подключить ноутбук, компьютер и другую технику. -

## Slide 14
Модем данной модели способен также работать с точкой доступа беспроводного интернета. Что касается внешнего вида, то устройство выглядит хорошо и привлекает потребителей. Доступная максимальная скорость интернета составляет 300 Мбит в секунду. Такой результат достигается за счет использования трех антенн и современных технологий функционирования. На корпусе расположилась кнопка отключения и включения беспроводной сети, что является довольно удобным.