## Slide 1: Ветряная электростанция
Работа Караханян Ш.
Уч.СОШ с.Мичурино

## Slide 2: Ветряная электростанция — несколько ВЭУ, собранных в одном или нескольких местах и объединённых в единую сеть. Крупные ветряные электростанции могут состоять из 100 и более ветрогенераторов. Иногда ветряные электростанции называют ветряными фермами.

## Slide 3: Исследование скорости ветра Ветряные электростанции строят в местах с высокой средней скоростью ветра — от 4,5 м/с и выше. Предварительно проводят исследование потенциала местности. Анемометры устанавливают на высоте от 30 до 100 метров, и в течение одного—двух лет собирают информацию о скорости и направлении ветра. Полученные сведения могут объединяться в карты доступности энергии ветра. Такие карты (и специальное программное обеспечение) позволяют потенциальным инвесторам оценить скорость окупаемости проекта.

## Slide 4: Обычные метеорологические сведения не подходят для строительства ветряных электростанций: эти сведения о скоростях ветра собирались на уровне земли (до 10 метров) и в черте городов, или в аэропортах. Во многих странах карты ветров для ветроэнергетики создаются государственными структурами, или с государственной помощью. Например, в Канаде Министерство развития и Министерство Природных ресурсов создали Атлас ветров Канады и WEST (Wind Energy Simulation Toolkit) — компьютерную модель, позволяющую планировать установку ветрогенераторов в любой местности Канады. В 2005 году Программа Развития ООН создала карту ветров для 19 развивающихся стран.

## Slide 5: Высота
Скорость ветра возрастает с высотой. Поэтому ветряные электростанции строят на вершинах холмов или возвышенностей, а генераторы устанавливают на башнях высотой 30—60 метров. Принимаются во внимание предметы, способные влиять на ветер: деревья, крупные здания и т. д.

## Slide 6: Экологический эффект
При строительстве ветряных электростанций учитывается влияние ветрогенераторов на окружающую среду. Законы, принятые в Великобритании, Германии, Нидерландах и Дании, ограничивают уровень шума от работающей ветряной энергетической установки до 45 дБ в дневное время и до 35 дБ ночью. Минимальное расстояние от установки до жилых домов — 300 м.
Современные ветряные электростанции прекращают работу во время сезонного перелёта птиц.

## Slide 7: В городе Челябинске ,вЮжнеуральском горном университете ведутся разработки ветрогенераторов .В результате усовершенства лопости уменьшается вибрация,шум,инфразвук и ультразвук.

## Slide 8
Шельфовая ветровая электростанция
Шельфовая ветровая электростанция устанавливается в море. Расстояние от берега 15 -60километров. Где относительно не большая глубина. Элементы ветровой электростанции,ветрогенераторы крепятся к мачтам опорам достигающих в высоту 50 метров. Вся конструкция устанавливается на специальную платформу, которая крепится к морскому дну при помощи свай. Сваи забиваются в морское дно на 30 метров, что даёт всей конструкции отличную устойчивость. После чего все элементы шельфовой ветровой электростанции объединяются в единую сеть при помощи электрических кабелей проложенных по дну моря. На берегу где выходят кабеля стоит накопительно-распределительная электростанция. Которая направляет электроэнергию к потребителям.

## Slide 10: Наземная ветровая электростанция Наземная ветровая электростанция устанавливается на возвышенностях. Для установки одного элемента ветрогенератора требуется специальная площадка, которая подготавливается в течение 7 – 10 дней. Так же нужен хороший подъемный кран,способный установить гондолу на высоту 50 метров. И самое главное, дорога, покоторой подъедет подъемный кран и другая тяжелая строительная техника. Все ветрогенераторы соединяются в единую сеть, но электрическим кабелям. Что в итоге и называют ветровая электростанция, которые являются самыми распространенными в мире.

## Slide 11: Плавающая ветровая электростанция. Плавающая ветровая электростанция относительно новая разработка.Первая промышленная турбина была установлена в 2007 году.Глубина установки таких турбин около 100 метров.

## Slide 12: Парящая ветровая электростанция Парящая ветровая электростанция довольно необычное изобретении. Смысл такой станции, то,что турбина парит в атмосфере на высоте 100 метров - 300 метров и более. К сожалению,по этой теме не много информации. Известно, что промышленно не применяется парящая ветровая электростанция, а существует ряд пилотных проектов.