## Slide 1: Периферийные устройства
Устройство компьютера

## Slide 2
«Знать, как он работает, не менее важно, чем уметь работать с ПК. Вы можете вполне успешно пользоваться услугами компьютера, не понимая того, что в нем происходит. Однако чем глубже вы представляете процессы, происходящие в ПК, тем лучше будете использовать его возможности…»
Питер Нортон

## Slide 3: Какие устройства называют периферийными…
Периферийными называют устройства, подключаемые к компьютеру извне. Обычно эти устройства предназначены для ввода и вывода информации.

## Slide 4: План урока
1.Тема и цель урока.
2.Общая классификация периферийных устройств.
3.Знакомство с некоторыми устройствами (презентация и выступления).
4.Самостоятельное изучение информации об устройствах в группах.
5.Обмен «добытой» информацией.
6.Игра-физминутка.
7.Задания в группах на классификацию устройств.
8.Итоги урока
9. Домашнее задание.

## Slide 5
Периферийные устройства ПК
Устройства ввода
информации
Устройства вывода
информации
Предназначены для
«перевода» информации
с языка человека на
язык компьютера
«Переводят» информацию
с двоичного языка
компьютера в формы,
доступные для
человеческого восприятия

## Slide 6: Принтеры и их классификация
Принтер служит для вывода информации на бумажный носитель (бумагу).
типы принтеров:
• матричный
• струйный
• лазерный
По цвету же печати принтеры бывают — полноцветные и монохромные.

## Slide 7: Матричные принтеры
Матричные принтеры — это принтеры ударного действия.
Недостатки матричных принтеров состоят в том, что они печатают медленно, производят много шума и качество печати оставляет желать лучшего (соответствует примерно качеству пишущей машинки).

## Slide 8: Струйные принтеры
В них используется чернильная печатающая головка, которая под давлением выбрасывает чернила из ряда мельчайших отверстий на бумагу.
Струйные принтеры могут печатать достаточно быстро (до нескольких страниц в минуту) и производят мало шума. Качество печати высокое: до 2400 dpi .

## Slide 9: Лазерные принтеры
Лазерные принтеры обеспечивают практически бесшумную печать, высокую скорость печати (до 30 страниц в минуту).
Высокое типографское качество печати лазерных принтеров обеспечивается за счет высокой разрешающей способности, которая может достигать 1200 dpi и более.

## Slide 10: Плоттер
Плоттер (графопостроитель). Для вывода сложных и широкоформатных графических объектов (плакатов, чертежей, электрических и электронных схем и пр.) используются специальные устройства вывода — плоттеры. Принцип действия плоттера такой же, как и струйного принтера.

## Slide 11: Сканеры
Сканеры служат для автоматического ввода текстов и графики в компьютер.
Разрешающая способность сканеров составляет 600 dpi и выше.

## Slide 12: Многофункциональные устройства
В последнее время многие пользователи покупают многофункциональные устройства, способные копировать, сканировать и печатать.

## Slide 13: Есть и другие устройства, информацию о которых необходимо рассмотреть самостоятельно. В учебнике с.15 – 23.
Клавиатура. Группы клавиш. Координатные устройства ввода. Группа№1 " :) Смайлик"
Монитор. Виды мониторов. Координатные устройства ввода. Группа№2 " @ - эт"

## Slide 14: Клавиатура

## Slide 15: Виды мониторов
ЭЛТ - монитор

## Slide 16: Задания в группах
Для каждого устройства определите его вид и подпишите цифру:
устройство ввода (1)
устройство вывода (2)
Разложите изображения устройств по группам: устройства ввода и устройства вывода.
На компьютере откройте файл Устойства1 на Рабочем столе и разберите изображения устройств на те же группы.
На компьютере откройте файл Устойства2 на Рабочем столе и заполните названиями устройств ввода и вывода 2 столбца таблицы

## Slide 17: Проверка в группах
устройство ввода (1):
микрофон;
сканер;
Web – камера;
клавиатура;
мышь;
джойстик;
сенсорная панель;
графический планшет
устройство вывода (2):
монитор;
принтер;
плоттер;
колонки;
наушники;
Лишние устройства в группах:
Процессор, винчестер, оперативная память

## Slide 18
Устройства ввода
информации
Устройства вывода
информации

## Slide 19: Схема обмена информацией в компьютере

## Slide 20: Домашнее задание
Найти информацию о проблемах утилизации устаревшей оргтехники.

## Slide 21: Просто анекдот
Компьютер позволяет решать все те проблемы, которые до изобретения компьютера не существовали.

## Slide 22: Вопросы
Какие устройства компьютера называют внутренними, а какие внешними (периферийными)?
Какие периферийные устройства вы знаете?
Зачем нужен принтер? Какие бывают принтеры? Какой принтер лучше для дома?
Что такое сканер? Что получается в результате сканирования?
Может ли веб-камера заменить фотоаппарат или обычную камеру?
Какие устройства для воспроизведения звука вы знаете?