## Slide 1
“Ресурсосберегающие технологии на железнодорожном транспорте"

## Slide 2
Ресурсосберегающие технологии - технологии,
обеспечивающие производство продукции с
минимально возможным потреблением топлива
и других источников энергии, а также сырья,
материалов, воздуха, воды и прочих ресурсов
для технологических целей.
Ресурсосберегающие технологии включают в себя
использование вторичных ресурсов,
утилизацию отходов, а также рекуперацию
энергии, и т. п. Позволяющие
экономить природные ресурсы и
избегать загрязнения окружающей среды.

## Slide 3
Универсальная система автоведения магистральных
тепловозов УСАВП-Т предназначена для
автоматизированного ведения магистрального
тепловоза. Система обеспечивает
автоматизированное управление тягой и всеми
видами тормозов поезда с целью точного
соблюдения времени хода, задаваемого графиком движения, на основе выбора рационального по расходу топлива режима движения.
Эффективность:
снижение расхода топлива на 8%, масла на 3%;
создание условий для организации эксплуатации локомотива одним машинистом;
снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт;
повышение точности учета и планирования расхода топлива;
снижение затрат на обучение молодых машинистов.
Автомашинист теплотяги с регистратором параметров движения поезда ТЭП70.

## Slide 4
Вагон-рельсосмазыватель конструкции ТВЕМА.
Назначение вагона-рельсосмазывателя:
лубрикация рельсов в кривых в составе пассажирских и почтово-багажных поездов;
сокращение эксплуатационных расходов за счет замены локомотивов-рельсосмазывателей на вагоны-рельсосмазыватели;
повышение безопасности движения за счет повышения устойчивости колеса от вкатывания на рельс;
повышение срока службы колес и рельсов за счет снижения интенсивности износа;
снижение расхода топливно-энергетических ресурсов на тягу поездов за счет снижения сопротивления движению в кривых;
снижение уровня шума в кривых;
повышение коэффициента полезного использования смазочного материала;
модернизация процесса лубрикации сети железных дорог.

## Slide 5
Автоматизированная система комплексного учета топливно-энергетических ресурсов железной дороги (АСКУ ТЭР ЖД)
Внедрение системы АСКУ ТЭР позволяет:
обеспечить приборный и автоматизированный учет энергоресурсов;
интегрировать данные со всех существующих в филиале приборов учета ТЭР в общий информационный поток;
автоматизировать предоставление данных для коммерческих расчетов;
формировать данные для осуществления планирования потребления ТЭР и определения балансов расхода;
предоставлять данные для формирования бюджетов затрат на ТЭР;
предупреждать потери ТЭР;
эффективно управлять ресурсами;
получать косвенную информацию о состоянии оборудования и качества работы персонала по отношению к расходу ТЭР.
Экономический эффект от внедрения системы можно разделить на:
прямой эффект – переход от расчетных методов определения объемов потребления ТЭР к расчетам за фактически потребленные объемы по приборному учету;
косвенный эффект – возможность планирования потребности ТЭР на основе обоснованных норм расхода, выявления нерациональных потерь при сведении баланса полученных и отпущенных ТЭР и осуществления оперативного управления и контроля потребления ТЭР.

## Slide 6
Автоматизированные центральные тепловые пункты
Автоматизированные центральные тепловые пункты (АЦТП) предназначены для рационального и экономичного распределения тепловой энергии в системах отопления и горячего водоснабжения административных, жилых, производственных зданиях и сооружениях, а также для регулирования и учета параметров теплоносителя, поступающего к потребителям АЦТП.
Основные технические характеристики:
суммарная тепловая нагрузка – до 5 МВт;
вид потребляемой энергии - электрическая энергия на привод насосов и вспомогательного оборудования;
требования по монтажной пригодности - поставка в собранном виде либо отдельными модулями;
температурный график работы тепловой сети - 95/70 °C;
масса - определяется характеристиками выбранного оборудования.

## Slide 7
Интеллектуальная система электрообогрева стрелочных переводов с дистанционным управлением и мониторингом INSV Pintch Aben
Система позволяет:
в течении дня, недели, месяца следить за потребляемой мощностью системы и ее рабочим состоянием с формированием необходимых отчетов и графиков работы;
в случае потери мощности обогрева из-за изменения сопротивления нагревательного элемента и/или кабеля подать соответствующий сигнал оператору и сформировать собственный график техобслуживания;
предупредить обледенение, замораживание стрелки в результате внезапного снегопада на территории с низкой температурой окружающей среды за счет более интенсивного обогрева, используя более высокие значения температуры включения и выключения обогрева рельса;
значительно снизить затраты электроэнергии за счет автоматического включения и отключения обогрева по фактической погоде.

## Slide 8
Система мониторинга КТСМ размещается в шкафу управления рельсосмазывателя. Рельсосмазыватель, оборудованный КТСМ, передает информацию о количестве расходных материалов (давление, напряжение батареи, наличие смазки), о количестве осей, о режимах и установках, номер шкафа и др. Передача информации осуществляется автоматически с задаваемой периодичностью (минимальная периодичность - каждый день, максимальная – каждая неделя). Кроме того, передается информация при снижении количества расходных материалов до минимальных (давление – 10 кгс/см2, смазка 1 л, напряжение 9В) и при полном расходе материалов.
Основные технические характеристики:
используемые смазочные материалы - смазка "СПЛ", смазка полужидкая "ПУМА";длина смазываемого участка рельса - от 350 до 800 м;
объем смазки, содержащейся в одном выбросе - 0,35 см3;
временные интервалы между выбросами - от 4 до 32 с;
контроль уровня смазки - с помощью встроенного датчика;
периодичность заправки резервуара смазкой - 6 месяцев;
начальное давление газа (азот N2) в баллоне - 15-16 МПа (150-160 кгс/см2 );
рабочее давление в системе - 0,5-0,8 МПа (5-8 кгс/см2);
максимальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2);
батарея питания - тип 4×ER34615, 12В/16,5АЧч
Стационарный путевой рельсосмазыватель с двумя эжекторами (с системой мониторинга нижнего уровня)

## Slide 9
Система регистрации и анализа параметров работы тепловоза и учета дизельного топлива АСК – ВИС
Возможности системы:
оперативность доставки, обработки и отображения информации; контроль за работой локомотива может осуществляется практически в реальном времени из любой точки земного шара;
исключение из процесса передачи, накопления и обработки информации человеческих звеньев, чем обеспечивается ее максимальная сохранность и объективность получаемых результатов;
надежности работы системы за счет исключения съемных контактных устройств;
отсутствие инфраструктуры, обеспечивающей считывание и обмен сменных носителей;
учет дизельного топлива в единицах массы.

## Slide 10
Применение светодиодной техники
Приоритетные направления внедрения светодиодной техники:
освещение объектов инфраструктуры светодиодными источниками света;
малообслуживаемые светосигнальные системы (светофорные головки с модулями светодиодных систем, указатели маршрутные и указатели положения).
Эффектообразующие факторы внедрения светодиодной техники:
снижение электропотребления;
снижение затрат на обслуживание;
отсутствие затрат на специальную утилизацию светотехнических устройств.