## Slide 1: 11
Шифраторы и дешифраторы
Encoders end Decoders

## Slide 2
Шифраторы

## Slide 3
Шифратор
Более компактный код

## Slide 4
Шифратор
Преобразование позиционного 8-разрядного кода «один из множества» в 3х-разрядный двоичный код.
Inputs |  |  |  |  |  |  | 
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Outputs |  | 
Q2 | Q1 | Q0
1 | 1 | 1
1 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 0 | 0
0 | 1 | 1
0 | 1 | 0
0 | 0 | 1
0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
? | ? | ?
Можно нажимать кнопки только по одной

## Slide 5
Шифратор
Inputs |  |  |  |  |  |  | 
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Outputs |  | 
Q2 | Q1 | Q0
1 | 1 | 1
1 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 0 | 0
0 | 1 | 1
0 | 1 | 0
0 | 0 | 1
0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
X | X | X
KP
1
1
1
1
1
1
1
1
0
Преобразование позиционного 8-разрядного кода «один из множества» в 3х-разрядный двоичный код.

## Slide 6
Шифратор
Кодовый преобразователь

## Slide 7
Шифратор
Inputs |  |  |  |  |  |  |  | Out |  |  | 
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | Q2 | Q1 | Q0 | KP
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 
Преобразование позиционного 8-разрядного кода «один из множества» в 3х-разрядный двоичный код.

## Slide 8
Шифратор
Inputs |  |  |  |  |  |  |  | Out |  |  | 
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | Q2 | Q1 | Q0 | KP
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Преобразование позиционного 8-разрядного кода «один из множества» в 3х-разрядный двоичный код.

## Slide 9
Шифратор
Inputs |  |  |  |  |  |  |  | Out |  |  | 
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | Q2 | Q1 | Q0 | KP
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Преобразование позиционного 8-разрядного кода «один из множества» в 3х-разрядный двоичный код.

## Slide 10
Шифратор
Реализация в рамках диодно-резисторной логики
Inputs |  |  |  |  |  |  |  | Out |  |  | 
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | Q2 | Q1 | Q0 | -KP
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 
КНФ

## Slide 11
Шифратор
Реализация в рамках диодно-резисторной логики
Inputs |  |  |  |  |  |  |  | Out |  |  | 
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | Q2 | Q1 | Q0 | -KP
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

## Slide 12
Шифратор
Реализация в рамках диодно-резисторной логики
Inputs |  |  |  |  |  |  |  | Out |  |  | 
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | Q2 | Q1 | Q0 | -KP
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 13
Приоритетный шифратор
Priority Encoder (PRCD)
Inputs |  |  |  |  |  |  |  | Out |  |  | 
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | Q2 | Q1 | Q0 | -KP
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ранее мы строили шифратор в предположении, что будет нажиматься только одна кнопка.
Что будет, если нажать сразу несколько кнопок?

## Slide 14
Приоритетный шифратор
Priority Encoder (PRCD)
Что будет, если нажать сразу несколько кнопок?
В приоритетном шифраторе при нажатии одновременно нескольких кнопок на выходе будет код, соответствующий нажатой кнопке с самым большим номером.
Inputs |  |  |  |  |  |  |  | Out |  | 
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | Q2 | Q1 | Q0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
«0» - нажатие
7
7
7
7
5
5
5
256 строк

## Slide 15
Приоритетный шифратор
Пример: 74148

## Slide 16
Дешифраторы

## Slide 17
Дешифраторы
Дешифратор BCD кода в код семисегментного индикатора.
BCD TO 7-SEGMENT DECODER/DRIVER
0 – горит
1 – не горит
Ну, это мы уже проходили.

## Slide 18
Дешифраторы
Дешифратор BCD кода в код семисегментного индикатора.
BCD TO 7-SEGMENT DECODER/DRIVER
Пример: 74LS47 (514ИД2)

## Slide 19
Дешифраторы
Дешифратор двоично кода в позиционный код «один из множества» или просто Дешифратор.
D2 | D1 | D0 | -EN | Q7 | Q6 | Q5 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0
X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0
1
2
3
4
5
6
7
Выбор одного из множества

## Slide 20
Дешифраторы
Дешифратор двоично кода в код позиционный код «один из множества» или просто Дешифратор.
Выбор одного из множества
Номер активного выхода в двоичном коде
Разрешение.
Если нет разрешения – все выходы пассивны.

## Slide 21
Дешифраторы
Схемотехника
D2 | D1 | D0 | -EN | Q0
X | X | X | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1
0
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 22
Дешифраторы
Схемотехника

## Slide 23
Дешифраторы
Схемотехника

## Slide 24
Дешифраторы
Применение
Управление шиной с третьим состоянием
Шина с третьим состоянием
Разделение доступа к шине по времени.
Только один активный уровень

## Slide 25
Дешифраторы
Применение
Управление шиной с третьим состоянием
Шина с третьим состоянием
Разделение доступа к шине по времени.
Адрес
Адрес |  |  | -CS
D2 | D1 | D0 | 
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 2

## Slide 26
Дешифраторы
Применение: Динамическая индикация
№ знакоместа
Цифра

## Slide 27
Дешифраторы
Применение: Динамическая индикация
№ знакоместа
Цифра

## Slide 28
Дешифраторы
Применение: Динамическая индикация. Матрица светодиодов.
Адрес светодиода
-EN=0 горит
-EN=1 не горит

## Slide 29
Дешифраторы
Наращивание

## Slide 30
Дешифраторы
Наращивание
Простейший дешифратор 1x2