## Slide 1: Мультимедийные проекторы
Notes: <number>

## Slide 2
Многие покупатели мультимедийных проекторов хорошо представляют, для чего им нужен проектор, но слабо ориентируются в характеристиках аппаратов и в используемой терминологии. А ведь на рынке представлены десятки моделей, причём некоторые стоят достаточно дорого, и сделать правильный выбор не так-то просто.
Хиценко Сергей Иванович
Notes: <number>

## Slide 3: Понятие мультимедиа проектора
Хиценко Сергей Иванович
Notes: Мультимедийный проектор представляет собой автономный прибор, обеспечивающий передачу (проецирование) на большой экран информации, поступающей от внешнего источника – компьютера (или ноутбука), видеомагнитофона, DVD-проигрывателя, видеокамеры, документ-камеры, телевизионного тюнера и т.п.

## Slide 4: Классификация проекторов
Хиценко Сергей Иванович
ПРОЕКТОРЫ
Аналоговые
Цифровые
LCD
DLP
LCoS

## Slide 5: Аналоговые проекторы
Хиценко Сергей Иванович
CRT проектор — аналоговое устройство, в котором изображение создаётся на экране при помощи трёх электронно-лучевых трубок, затем проецируется на экран тремя объективами
Notes: CRT проектор — аналоговое устройство, в котором изображение создаётся на экране при помощи трёх электронно-лучевых трубок, затем проецируется на экран тремя объективами
CRT-проекторы являются традиционным типом проекторов. Для лучших образцов этого типа характерно высокое качество цветопередачи и высокая предельная разрешающая способность (чисто измерительная характеристика для оценки возможности различения самых мелких деталей изображения при предельно низком от 3 до 5 % — контрасте). Однако контраст деталей в 5-10 раз более крупных, чем предельно мелкие детали на изображении, даваемом такими проекторами, уже падает в 2-3 раза. Это очень существенный недостаток при воспроизведении графических изображений, особенно в форматах 1280x1024 и выше. У CRT-проекторов, кроме того, яркость изображения в белом падает в 4-7 раз в зависимости от содержания белого в изображении (максимальный световой поток, указываемый в технической документации, это пиковая яркость при 10-20 % белого на чёрном фоне).

## Slide 6: Жидкокристаллический проектор
Хиценко Сергей Иванович
Жидкокристаллический проектор — устройство, проецирующее на экран изображение, созданное одной или несколькими жидкокристаллическими матрицами.
Notes: Жидкокристаллический проектор — устройство, проецирующее на экран изображение, созданное одной или несколькими жидкокристаллическими матрицами.
Механической основой LCD (матрица на жидких кристаллах — англ. liquid crystal display — LCD) и reflective LCD-проекторов является твердотельная стеклянная подложка с нанесенной на неё системой управления слоем структурированного жидкого кристалла. Поэтому и LCD- и reflective LCD — проекторы дают изображение стабильное по геометрии и другим параметрам. При эксплуатации в зависимости от сюжета изображения иногда требуется только подстройка яркости и контраста изображения.
Трёхматричные проекторы могут дополнительно иметь точную подстройку сведения цвета, компенсирующую неточность изготовления крепления матриц и зеркал.
При модуляции света LCD модулятором используется принцип управления поворотом поляризации в ячейке жидкого кристалла, соответствующей каждому пикселю. Поляризационные потери света, поглощение в прозрачных элементах матрицы, перекрывание части светового потока проводниками, проводящими управляющие сигналы к ячейкам, и самими управляющими элементами диодами или транзисторами приводят к тому, что через модулятор света проходит от 3 до 7 % общего светового потока. Световой поток у LCD-проекторов составляет от 50 до 12000 лм ANSI. (ANSI люмен — единица измерения величины светового потока проекторов по методике, разработанной Американским национальным институтом стандартов. Согласно этой методике в девяти точках контрольного экрана определяют освещенность и усредненную величину освещенности умножают на площадь экрана). Разные модели Reflective LCD-проекторов работают с использованием либо эффекта поляризации, либо управления поглощением света от внешнего света. Первые по эффективности не отличаются от LCD-проекторов. Вторые технологически достигли в 1,2-1,4 раза более высокой эффективности, хотя в перспективе принципиально они должны быть в 4-6 раз более эффективными чем LCD-проекторы, использующие эффект поляризации и должны превышать по эффективности DLP-проекторы.

## Slide 7: DLP проекторы
Хиценко Сергей Иванович
Notes: DLP (Digital Light Processing) — технология, используемая в проекторах. Её создал Лари Хорнбек из компании Texas Instruments в 1987 году.
В DLP-проекторах изображение создаётся микроскопически маленькими зеркалами, которые расположены в виде матрицы на полупроводниковом чипе, называемом Digital Micromirror Device (DMD, цифровое микрозеркальное устройство). Каждое такое зеркало представляет собой один пиксель в проецируемом изображении.
Общее количество зеркал означает разрешение получаемого изображения. Наиболее распространёнными размерами DMD являются 800x600, 1024x768, 1280x720, и1920x1080 (для показа HDTV, High Definition TeleVision — телевидение высокой чёткости). В цифровых кинопроекторах стандартными разрешениями DMD принято считать 2К и 4К, что соответствует 2000 и 4000 пикселей по длинной стороне кадра соответственно.
Эти зеркала могут быстро позиционироваться, чтобы отражать свет либо на линзу, либо на радиатор (называемый также light dump, поглотитель света). Быстрый поворот зеркал (по существу переключение между состояниями «включено» и «выключено») позволяет DMD варьировать интенсивность света, которые проходит через линзу, создавая градации серого в дополнение к белому (зеркало в позиции «включено») и чёрному (зеркало «выключено»).

## Slide 8: LCoS проекторы
Хиценко Сергей Иванович
Принцип работы современного LCoS-проектора близок к 3LCD, но в отличие от последней использует не просветные ЖК-матрицы, а отражающие (этим LCoS родственна DLP-технологии).
Notes: На полупроводниковой подложке LCoS-кристалла расположен отражающий слой, поверх которого находится жидкокристаллическая матрица и поляризатор. Под воздействием электрических сигналов жидкие кристаллы либо закрывают отражающую поверхность, либо открываются, позволяя свету от внешнего направленного источника отражаться от зеркальной подложки кристалла.
Как и в LCD-проекторах, в LCoS проекторах сегодня используются в основном трёхчиповые схемы на основе монохромных LCoS-матриц. Так же, как и в технологии 3LCD для формирования цветного изображения обычно используются три кристалла LCoS, призма, дихроичные зеркала и светофильтры красного, синего и зелёного цветов.
Тем не менее, существуют одночиповые решения, в которых цветное изображение получается использованием трех мощных цветных быстро переключаемых светодиодов, последовательно дающих свет красного, зеленого и синего цвета, такие решения выпускает фирма Philips. Мощность их света невелика.

## Slide 9: Источники информации
Хиценко Сергей Иванович
Порт HD 15 female
DVI порт female
BNC порт
RCA порт для видео
S-видео
IEEE - 1394
SDI
Notes: Порт HD 15 female (15 штырьковый трехрядный разъем "мама")
Он служит для подключения компьютера. Название интерфейса RGB происходит от английских слов red, green, blue - означающих основные цвета спектра - красный, зеленый, синий. Это - наиболее распространенный способ присоединения компьютеров и мониторов к видео проектору. RGB - вход, чаще всего, имеет указательную надпись "computer", поскольку, почти всегда источником RGB - сигнала является компьютер. RGB - выход, там, где он существует, чаще всего помечается как "monitor". Он может быть использован для пересылки уже полученного сигнала на монитор или другое внешнее устройство, например, еще один проектор. Иногда RGB - интерфейс именуют VGA или SVGA.
DVI порт female
DVI, или Интерфейс Цифрового Видео (Digital Visual Interface), является относительно новым для передачи графического сигнала. Он был разработан, как альтернатива RGB, для связи источников сигнала (компьютеров, документ - камер) с отображающими устройствами (мониторы, проекторы). Этот интерфейс использует полностью цифровой стандарт передачи данных, благодаря которому можно избежать ухудшения качества, возникающего при аналогово - цифровых преобразованиях изображения.
BNC порт
В проекторах среднего и профессионального класса этот порт, как правило, является универсальным (перестраивается с помощью меню проектора под нужный сигнал). В профессиональных моделях к такому порту можно подключать практически любой аналоговый сигнал. Прежде всего, он может служить для подключения компьютеров, особенно в стационарных условиях. Соединители BNC (Bayonet Neill Concelman - байонетный соединитель) с соответствующими высококачественными кабелями позволяют удалять источник (компьютер) и проектор на относительно большие расстояния в десятки метров - без потери качества сигнала.
RCA порт для видео
В проекторах, особенно компактных, это прежде всего вход композитного видео сигнала. Это - стандартный видеопорт и он может быть использован для воспроизведения сигналов видеомагнитофонов, DVD - плейеров и других стандартных видеоустройств. Чаще всего для этого порта используется соединитель типа RCA (известный еще как "тольпан", из за схожей с цветком формы соединителей старых выпусков). На некоторых моделях проекторов может вместо RCA использоваться соединитель BNC.
S - видео порт
Буква S в названии этого порта, соответствующего сигнала и типа соединителя означает separate (раздельный), так как в этом сигнале информация о яркости и цвете передается по двум раздельным проводам.
S-видео сигнал обеспечивает заметно лучшее качество изображения, по сравнению с композитным. S - видео называют также Y/C-video. Y является обозначением сигнала яркости, а С - цветности У S-видео вилки всего 4 штырька, у компьютерных разъемов их обычно больше (6-9). S-видео выходы имеются у многих видеоустройств среднего класса - это все DVD проигрыватели, видеокамеры S - VHS, Hi - 8, mini - DV, компьютерные видеокарты, документ камеры.
IEEE - 1394 (FireWire)
Это порт, в ближайшее время, может появиться на многих моделях проекторов, хотя сегодня он имеется пока только на некоторых профессиональных. IEEE - 1394 (торговая марка компании Apple) используется, например, в цифровых видеокамерах mini - DV.
SDI порт (соединитель BNC)
Встречается у профессиональных проекторов. SDI - сокращение слов Serial Digital Intеrface - он предназначен для передачи цифрового видео с качеством, удовлетворяющим требования телевизионного вещания. Обычно используется на профессиональном и студийном оборудовании. SDI может обеспечивать передачу сигналов, как стандартного цифрового телевидения, так и HDTV на расстоянии десятков метров без всякого промежуточного усиления по коаксиальному кабелю. Он известен также как 4:2:2-компонентное видео или YСbCr.

## Slide 10: Источники информации
Хиценко Сергей Иванович
USB
RCA
AUDIO IN
AUDIO OUT
D-Sub
мини DIN 8 порт
Notes: USB порт
Universal Serial Bus (универсальная шина для передачи данных) все чаще встречается на разных моделях проекторов. Служит пока, главным образом, для осуществления управления проектором при помощи компьютера (с установленными соответствующим ПО), и для управления компьютером с пульта дистанционного управления проектором. В дальнейшем не исключено использование этого порта и для передачи изображения и звука
RCA порт для звука (белый, красный/звук) (AUDIO IN)
Это порт для подключения звука. Чаще всего он включается вместе с входами от видеоисточников. Согласно принятому стандарту белым цветом обозначается разъем левого, а красным правого канала стерео системы. Собственные громкоговорители проекторов обычно слишком малы для обеспечения хорошего качества звучания, поэтому обратите внимание, нет ли на вашем проекторе выхода звукового сигнала
Мини - джек (порт входа звукового сигнала) (AUDIO IN, COMPUTER AUDIO IN)
В проекторах такой входной соединитель используется для подключения звуковой карты компьютера, так как у последних такой же выходной разъем и соответствующий кабель входит в комплект. Впрочем, у особо компактных моделей проекторов такой входной порт для звука может быть единственным.
Мини - джек (порт выхода звукового сигнала) (MONITOR)
Этот выход служит для подачи звукового сигнала на внешнюю звукоусилительную систему, которая может быть любой - от домашнего музыкального центра до мощной системы озвучивания большого зала. Сигнал на этом выходе будет соответствовать тому источнику, изображение от которого в данный момент проецируется на экран. Присоединив внешнюю звуковую систему к проектору через этот порт вы сможете регулировать громкость кнопками с пульта дистанционного управления проектором.
D - Sub (9 pin) male ("папа")
Это стандартный соединитель для интерфейса RS - 232. Он используется для управления проектором или компьютером (управление компьютерной мышью на пульте ДУ проектора). При помощи внешней системы управления (AMX, CRESTRON), подключенной к проектору через этот порт можно дистанционно управлять любыми функциями проектора, что особенно важно в больших инсталляциях.
Мини DIN 8 порт (RS-232, Mouse, PS/2)
В последнее время этот соединитель вытеснил D-Sub 9-pin в качестве основного порта для управления проектором или компьютером, а для присоединения к различным вариантам разъемов RS-232 в комплект проектора входят необходимые переходники.

## Slide 11: Основные характеристики
Хиценко Сергей Иванович
разрешение матрицы и ее физический формат (4:3, 16:9, 16:10 и т.д.)
технология, по которой проектор изготовлен
световой поток (яркость)
наличие/отсутствие сетевых интерфейсов
вес
Notes: Разрешающая способность
Данный параметр характеризует дробность картинки, создаваемой проектором, и определяется числом светящихся элементов - пикселей жидких кристаллов или микрозеркал.
В настоящее время можно встретить следующие виды разрешений:
Формат изображения 4:3
VGA (640х480), SVGA (800х600), XGA (1024х780), SXGA (1280х1024), SXGA+ (1400х1050), UXGA (1600x1200), QXGA (2048x1536)
Формат изображения 16:9, 16:10, 15:9 или близкий к ним
WXGA (1280х768 либо 1280х780), HD720 (1280х720), WVGA (864х480), WSVGA (1024х576), HD2K или HD1080 (1920x1080), WUXGA (1920x1200), HD4K (4096x2400)
Технология изготовления проектора
Существуют три конкурирующие технологии, по которым изготовлены матричные блоки современных мультимедийных проекторов. Это жидкие кристаллы на просвет (технология3LCD), микрозеркала (технология DLP) и жидкие кристаллы на отражение (технологииLCOS, D-ILA, SXRD).
Световой поток (яркость)
Световой поток мультимедийных проекторов измеряют в ANSI лм. Этот параметр был введен в 1982 году Американским Институтом Национальных Стандартов (ANSI) в качестве единицы, характеризующей среднюю величину светового потока проектора по девяти зонам, равномерно распределенным по площади экрана определённого размера.
Световой поток проекторов сегодня достигает 30 000 ANSI лм. С другой стороны, в самое последнее время появились проекторы минимальных размеров, в которых в качестве источников света вместо ламп используются светодиоды. Световой поток таких проекторов не превышает сотен или даже десятков лм.
Ф = S x k, где Ф – световой поток в ANSI лм, S – площадь экрана в кв. м, k – коэффициент, величина которого зависит от уровня освещённости помещения. Для незатемнённых помещений этот коэффициент находится в пределах 500-800, для затемнённых – 200-350.
Наличие сетевых интерфейсов
Некоторые проекторы имеют возможность получать контент для вывода на экран по сети (локальной – Ethernet или же беспроводной по стандарту Wi-Fi). Как правило, в беспроводном режиме поддерживается видеопоказ статических картинок (в режиме «слайд-шоу»). Однако появились также модели, обеспечивающие возможность беспроводного приёма потокового видео. Кроме того, на рынке имеются беспроводные адаптеры, которые можно подключить к любому проектору для приёма «живого» видео. По мере совершенствования стандарта Wi-Fi передача потокового видео без проводов станет нормой жизни.
По весу выделяют следующие категории проекторов:
- стационарные (более 18 кг)
- переносные (9 - 18 кг)
- портативные (4,5 - 9 кг)
- ультрапортативные (2,25 - 4,5 кг)
- микропортативные (менее 2,25 кг)
- класс Palm («с ладонь») (менее 1,4 кг)
- класс Pico (менее 0,5 кг, яркость 150 лм)
- класс Pocket (размер мобильного телефона, яркость 7-10 лм)

## Slide 12: Оптика проекторов
Хиценко Сергей Иванович
Диафрагма
Просветление
Фокусное расстояние
Сменные объективы
Зумм
Смещение оптической оси объектива
Notes: Диафрагма
Кроме фокусного расстояния оптике существует также и понятное относительного отверстия, то есть светосилы того или иного объектива. Относительное отверстие часто еще называют диафрагмой, что не совсем верно по существу, но столь общепринято, что даже не оспаривается. И часто так бывает, что, купив проектор с релизным световым потоком в 2000 люмен подсчитанных по системе ANSI, то есть прямо в объектив в центре экрана и по белому цвету, вы в итоге получаете реальных 1200-1400 люмен. Это часто просто видно невооруженным глазом, стоят два проектора с одинаковыми параметрами яркости, но с объективами с разными диафрагмами и все – яркость различна.
Просветление
Бывают различия даже у объективов одинаковых по фокусному расстоянию и относительному отверстию. Это, как правило, происходит, если производитель ставит на проектор дешевую непросветленную оптику. Просветление важный параметр оптики, от него зависит степень поглощения линзами части светового потока, который гасится на границе воздух-стекло. Для снижения подобного поглощения, на стекло в вакуумной камере наносят пары того или иного металла, создавая тончайшие слои просветления. Эффект просветления происходит от того, что на каждом новом слое нанесенном на поверхность стекла линзы угол преломления чуть положе изгибает проход луча света на границе стекло-воздух. В итоге, чем больше слоев просветления у линзы, тем меньше света она поглощает, и соответственно сквозь нее проходит больше света, а она сама меньше греется и от расширения меняет геометрию.
Сменные объективы
Можно сказать, что сменные объективы сегодня прерогатива лишь страшно богатых проекторов. Мало того, если вы имеете дело с миром кинотеатральных проекторов для быта, то есть Full HD или максимум 2К, то чаще всего такие проекторы имею жестко встроенные объективы. А вот инсталляционные презентационные проекторы напротив чаще всего имеют как раз таки сменные объективы. Это понять легко, как правило такие проекторы и продаются без оптики и для каждого отдельного случая инсталляции выверяется и расстояние до экрана, и размер изображения на экране, а в таком случае принято рассчитывать оптическую группу исходя из того, что проектор жестко будет стоят в конкретной точке. То есть, подобрав среди ряда объективов свою оптику, пользователь решает все свои проблемы с инсталляцией.
Зумм
Зуммы сегодня редко имеют большие значения трансфокации и редко когда он превышает 1,2, то есть изменение размера экрана после зуммирования будет не больше чем на 20%. Зуммирование, как правило, проводиться ручными поводками, расположенными на верхней или, в крайнем случае, боковой панели корпуса, в любом случае, как бы не стоял проектор в окончательном варианте, то есть прямо перед экраном, в варианте потолочного крепления, или даже просветного проецирования, ручка зумма, да впрочем, и ручка фокуса обязаны быть расположены удобно для регулировок. Но бывает, что конструкции проекторов не позволяют вынести на «поверхность» ручку управления зуммом, или еще того хуже, оптика столь сложна или, например тяжела, что руками ее трогать не получиться, тогда зуммы делают с электроприводом.
Смещение оптической оси объектива
Часто данную функцию называют «шифт» или по-английски Shift. На самом деле страшно удобная, но очень редка функция для проекторов. На памяти возникают только довольно дорогие кинотеатральные проекторы с данной функцией от компаний Epson, Panasonic, Sony, JVC и Sanyo. У проекторов Epson серий TW до модели 2000 величина шифта, столь велика, что изображение по вертикали и по горизонтали смещается на величину большую, чем размер экрана по оптической оси проектора. То есть буквально со стола можно проецировать кино на пол с дистанции в полтора метра.

## Slide 13: Заключение
Хиценко Сергей Иванович
В повседневной жизни все больше и больше начинают пользоваться популярностью мультимедийные проекторы.
Только проектор может «выдать» качественную картинку размером более 300" по диагонали.
Проектор предоставляет самое выгодное соотношение рубль/дюйм.
Проекторы гораздо более компактные и поэтому не занимают много места, а покрываемая диагональ больше, чем диагональ плазмы или ЖК телевизора, к тому же некоторые модели могут быть установлены на потолке.
Notes: <number>

## Slide 14: Список использованных источников
Хиценко Сергей Иванович
Широкий взгляд на презентацию – URL:http://www.technofresh.ru/technics/choice/choice-projector.html
Оптика и лампы проекторов. – URL: http://www.hifinn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=55:2010-10-16-00-34-52&catid=34:2010-06-16-23-28-23&Itemid=58
CRT проектор – URL: http://ru.wikipedia.org
Проекционные лампы в мультимедиа проекторах – URL: http://www.hifinews.ru/advices/details/35.htm
Мультимедиа-проекторы (видеопроекторы) – URL: http://www.atanor.ru/video/projectors/

## Slide 15: Основные разделы
Хиценко Сергей Иванович
Понятие мультимедиа проектора
Классификация проекторов
Аналоговые проекторы
Жидкокристаллический проектор
DLP проекторы
LCoS проекторы
Источники информации
Оптика проекторов
Заключение
Список используемой литературы