## Slide 1: ПРЕЗЕНТАЦИЯ к проекту
Настенные магнитные шахматы
Над проектом работали ученики 7 «А» и 7 «Б» классов Южной СОШ
Презентацию подготовила учитель технологии Мынзат И.В.
МБОУ «Южная СОШ»

## Slide 2: Как возникла идея?
Выбирая тему проекта, мы решили изготовить изделие, которое будет не только красивым, но и полезным для школы. В ходе обсуждений, было принято решение изготовить большие шахматы и повесить их в коридоре школы, чтобы дети на перемене могли разнообразить свой досуг.

## Slide 3: Эскизы
Было предложено несколько эскизов, но мы остановились на классическом виде изделия.

## Slide 4: I. Изготовление и сборка каркаса (рамы)

## Slide 5: Используемые инструменты: Ножовка Рашпиль Рулетка Угольник Линейка Чертилка Рубанок Отвёртка Шуруповёрт Используемые материалы: Брусок, шурупы, уголки, фанера, гвозди
Ход работы:
1. Распил брусков ( опираясь на чертёж)
2. Сборка конструкции (с помощью шуруповёрта и шурупов)
3. Дополнительная фиксация мест соединений брусков между собой уголками.
4. Монтаж фанеры к основанию с двух сторон (используя гвозди)

## Slide 7: II. Изготовление шахматного поля
Используемые инструменты:
Линейка Угольник
Чертилка Кернер
Молоток Киянка
Напильник Шуруповёрт
Стусло Ножовка
Ножницы по металлу
Клеевой пистолет
Используемые материалы:
Лист жести
Саморезы
Краски (чёрного и золотого цвета)
Лак
Бумажный скотч
Пластиковый уголок
Клей монтажный «Момент»

## Slide 8
Ход работы:
Разметка листа жести (с помощью линейки и чертилки)
Вырезание квадратного поля из жести ( с помощью ножниц по металлу)
Обработка краёв заготовки напильником.
Закрепление жести на раме.
Разметка поля на квадраты (размером 10х10 см) согласно эскизу.

## Slide 9
5. Покраска.
6. Покрытие лаком.
7. Монтаж пластикового уголка по краям изделия.
8. Приклеивание букв и цифр
9. Монтаж креплений (для подвешивания доски)

## Slide 11: III. Изготовление шахматных фигур
Используемые инструменты:
Лобзик
Набор ножей для
резьбы по дереву
Используемые материалы:
Копировальная бумага
Фанера
Наждачная бумага
Краска (черного и золотого цвета)
Лак
Двухсторонний скотч
Магниты
Ход работы:
1. Перенос рисунка на фанеру
2. Выпиливание фигур лобзиком.

## Slide 13: 3. Корректировка труднодоступных элементов фигур с помощью резаков. 4. Обработка фигур шлифовальной шкуркой.

## Slide 14: 4. Окрашивание фигур. 5. Покрытие фигур лаком. 6. Монтаж магнитов.

## Slide 16: IV Проверка качества изделия
Убедившись в том, что фигуры на магнитах хорошо держатся и двигаются по полю можно считать проект завершённым. Результат удовлетворяет выдвинутым перед началом проектирования критериям.

## Slide 17: В изготовлении изделия принимали участие 22 человека
7 «А» класс
1. Арипов Шамиль
2 Истомин Иван
3 Кононов Сергей
4 Ремезов Алекс
5 Рогачиков Роман
6 Рябков Владислав
7 Свенян Эдуард
8 Семеров Виталий
9 Сидоров Максим
10 Черенков Даниил
11 Юркин Иван
7 «Б» класс
1 Аулесевичус Артём
2 Дэниелс Александр
3 Колпаков Кирилл
4 Конохов Илья
5 Курятник Сергей
6 Михальченко Дмитрий
7 Нефёдов Денис
8 Санталов Егор
9 Смирных Никита
10 Старков Максим
11 Старостенко Николай