## Slide 1: Устройства ввода информации
Россошь
Notes: <number>

## Slide 2: Содержание
Классификация устройств ввода
Клавиатура
Мышь
Трекбол
Джойстик
Сенсорный экран
Световое перо
Дигитайзер
Сканер
Notes: <number>

## Slide 3: Понятие устройств ввода
Устройства ввода – аппаратные средства для преобразования информации из формы, понятной человеку, в форму, воспринимаемую компьютером
Драйвер устройства – программа, управляющая работой конкретного устройства ввода/вывода информации
Notes: <number>

## Slide 4: Классификация устройств ввода
Устройства
ввода
Устройства с
прямым
вводом
Устройства с
клавиатурным
вводом
Манипуляторы
Сенсорные
Устройства
сканирования
Распознавание
речи
Notes: <number>
Человек понимает язык, который состоит из букв, цифр, знаков пунктуации, а компьютер понимает только два уровня сигналов, закодированных символами 0 и 1. Чтение двоичного кода производится с помощью устройств ввода. Для их подключения компьютер должен иметь свободный порт, или свободный слот для платы расширения. Кроме правильного соединения компьютера с таким устройством необходимо еще и специальная программа управления каждым устройством, называемая драйвером.
Многообразие периферийных устройств ввода определяется принципом ввода и видом вводимой информации. Устройства ввода можно разделить на два основных класса:
с клавиатурным вводом, при котором осуществляется ручной ввод с клавиатуры;
с прямым вводом, при котором данные считываются непосредственно компьютерными устройствами.

## Slide 5: Клавиатура
Notes: <number>
Это – устройство управления и/или ввода данных в электронное устройство в частности в компьютер.
Клавиши клавиатуры
Классические клавиатуры обычно имеют 102 клавиши. Современные клавиатуры, как правило оснащены дополнительными клавишами. Дополнительные клавиши используются для управления мультимедиа-проигрывателями, для навигации в интернет-браузерах, запуска приложений и т. д.
Ход клавиш - расстояние, которое проходит клавиша при нажатии до момента соприкосновения контактов. Для беглой печати обычно выбирают клавиатуры с небольшой длиной хода (3 мм и меньше).
Типы клавиатур
В целом, клавиатуры конструктивно отличаются друг от друга по следующим критериям:
По типу контакта
По типу возврата клавиши
По ширине корпуса
В целом, клавиатуры конструктивно отличаются друг от друга по следующим критериям:
По типу контакта
По типу возврата клавиши
По ширине корпуса
ПО ТИПУ КОНТАКТА клавиатуры подразделяются на:
- герконовые. Практически не применяются в серийном производстве. Замыкание контактов происходит в результате создания магнитного поля в процессе перемещения штока клавиши;
- механические. У этих клавиатур замыкание происходит при помощи нажатия штока на металлические контакты, расположенные либо в корпусе контактного модуля, либо на печатной плате;
- полумеханические. Контакт происходит в время замыкания штоком клавиши двух мембран на мембранных плёнках, а возврат клавиши – при помощи пружины, находящейся внутри пластикового корпуса модуля;
- мембранные. Самая распространённая категория. Контакты представляют собой нанесённый на пластиковые плёнки-мембраны (обычно из полиэтилентерафтолата) сплав различных металлов. Две мембраны разделены третьей, которая называется сепаратором (разделителем). В этой разделительной мембране сделаны отверстия как раз напротив штоков клавиш. Замыкание происходит в момент нажатия клавиши на верхнюю мембрану. Возврат осуществляется при помощи резинового колпачка

## Slide 6: Мышь
Notes: <number>
Мышь - наиболее распространенный тип манипуляторов. В корпусе мыши установлены кнопки для выполнения действий и шарик для ее перемещения по коврику. Движение мыши отражается на экране монитора перемещением ее указателя. Качество мыши определяется ее разрешающей способностью, которая измеряется числом точек на дюйм - dpi (dot per inch). Эта характеристика определяет, насколько точно курсор будет передвигаться по экрану. Для мышей среднего класса разрешение составляет 400-800 dpi. Отличительные черты мыши:
способ считывания информации (механические, оптико-механические и оптические);
количество кнопок (2 и 3-кнопочные мыши);
способ соединения (проводные или беспроводные мыши).

## Slide 7: Трекбол
Notes: <number>
Трекбол (шаровой манипулятор) - это шар, расположенный в отдельном корпусе или встроенный в клавиатуру. Перемещение указателя по экрану обеспечивается вращением шара, не требуется коврика и места для перемещения манипулятора по столу. Трекболы широко используются в портативных компьютерах и в аппаратах УЗИ.

## Slide 8: Джойстик
Notes: <number>
Аналоговые джойстики и игровой порт
Усовершенствование видеостандартов, поднявшее компьютерные игры на качественно новую ступень, привело к распространению устройств ввода данных, предназначенных исключительно для игровых целей. Первые джойстики, созданные для компьютеров IBM PC, практически не отличались от джойстиков, разработанных для их конкурентов — компьютеров серии Apple П. Джойстики IBM и Apple II, которые представляют собой аналоговые устройства, не имеющие положительной обратной связи, знакомы любите­лям игр по компьютерным системам Atari 2600, Commodore 64 или джойстикам игровых автоматов. Для корректной работы эти джойстики требовали частых повторных калибро­вок и далеко не полностью удовлетворяли требованиям любителей компьютерных игр. Кроме того, данные устройства использовали собственный разъем, представляющий со­бой 15-контактный игровой порт. Игровой порт встраивался в различные звуковые платы, а также в интерфейсные платы ввода-вывода (multi-I/O card), предназначенные для шин ISA и VL-Bus.
Несмотря на то что использование джойстиков улучшило игровые возможности ком­пьютера, аналоговый интерфейс и низкое быстродействие игрового порта привели к огра­ничению их эффективности. Это было связано с увеличением рабочей частоты процессора до 200 МГц, а также с появлением высокоскоростных видеоадаптеров AGP и PCI, что позволило сделать имитаторы полетов, автомобильных гонок и сражений более реали­стичными.
И когда возникла необходимость в более быстром разъеме для подключения игрового контроллера, порт USB снова пришел на помощь.

## Slide 9: Сенсорный экран
Notes: <number>
Принцип ввода данных в сенсорных устройствах основан на прикосновении человека к поверхности датчика или перемещении по нему.
Сенсорный манипулятор - класс координатных устройств - представляет собой коврик без мыши. В данном случае управление курсором производится простым движением пальца по коврику. Отсутствие механических частей обеспечивает длительной срок эксплуатации таких устройств. Несмотря на компактные размеры коврика, величиной со спичечный коробок, осуществляется полноэкранное управление курсором и разрешающая способность в 1000 точек на дюйм.
Сенсорный, тактильный экран представляет собой поверхность, которая покрыта специальным слоем. Это устройство дает возможность выбирать действие или команду, дотрагиваясь до экрана пальцем. Сенсорный экран удобен при использовании, особенно когда необходим быстрый доступ к информации.

## Slide 10: Световое перо
Notes: <number>
Принцип действия
Внешне имеет вид шариковой ручки или карандаша, соединённого проводом с одним из портов ввода-вывода (или видеоадаптером) компьютера. Ввод данных с помощью светового пера заключается в прикосновениях или проведении линий пером по поверхности экрана монитора, с использованием кнопок, имеющихся на пере, или без такового.
Определение положения на экране
В наконечнике пера установлен фотоэлемент, замеряющий яркости свечения экрана в точке соприкосновения и регистрирущий момент наибольшей яркости, соответствующий моменту прохода электронного луча. Координаты экрана куда в этот момент направлен луч снимаются с видеоадаптера (или приблизительно вычисляются по времени от какого-нибудь синхронного события, например от прерывания по началу обратного хода луча). В идеальном случае, перо является частью видеодаптера и в нужный момент координаты записываются в специальный регистр, доступный программному обеспечению.
Хоть световое перо работает с любыми ЭЛТ-экранами, в люминофор экранов, изначально предназначенных для работы с ним вводят компонеты светящиеся в невидимом (инфракрасном) диапазоне, для повышения надежности работы.
Если перо не направлено на экран (или направлено в его нерабочую часть), то положение пера считается неопределенным, что также может быть использовано программой.
Дополнительные элементы
На пере имеется одна или несколько кнопок, которые могут нажиматься рукой, удерживающей перо и интерпретироваться программным обеспечением по своему усмотрению (например, аналогично кнопкам мыши).

## Slide 11: Дигитайзер
Notes: <number>
Дигитайзер (digitizer) - это кодирующее устройство, обеспечивающее ввод двумерного (в том числе и полутонового) или трехмерного (3D дигитайзеры) изображения в компьютер в виде растровой таблицы. является типичным внешним специализированными устройства графического ввода. Задача получения 3D-моделей реальных объектов стоит перед промышленными дизайнерами, инженерами, художниками, аниматорами, разработчиками игровых приложений. Измерение геометрии сложных пространственных форм является основныме требованием для современных производителей технологической оснастки. Основные области применения дигитайзеры:
Мультипликация
Оцифровывание географических карт для работы с географическими информационными системами (ГИС)
Инженерное проектирование, создание прототипов и обратный инжениринг
Научная визуализация

## Slide 12: Сканер
Notes: <number>
Сканер распознает изображение, автоматически создает его электронную копию, которая может быть сохранена в памяти компьютера. Отличительные черты сканеров: o глубина распознавания цвета: черно-белые, с градацией серого, цветные; o оптическое разрешение, или точность сканирования, измеряется в точках на дюйм (dpi) и определяет количество точек, которые сканер различает на каждом дюйме; стандартные разрешения - 200, 300, 600, 1200 точек на дюйм; o программное обеспечение для сканирования и предварительной обработки изображений; o конструкция: ручные, страничные (листовые) и планшетные.
К Основные типы сканеров.
Планшетный сканер. Этот тип сканеров - самый распространенный, благодаря тому, что включает в себя самые разные модели, от профессиональных до домашних.
Основной деталью таких сканеров является считывающая головка, двигающаяся вдоль сканируемого изображения. Оригинал при этом остается неподвижным. Важнейшей частью считывающей головки является фотоприемник. На сегодня существует два типа фотоприемника: на основе ПЗС (прибор с зарядовой связью) и на основе КДИ (контактный датчик изображения).
Планшетный сканер может сканировать практически любой оригинал, будь то развернутая книга или даже объемные предметы. Существуют дополнительные устройства позволяющие сканировать прозрачные оригиналы (негативы). Такие устройства называются слайд - модулями.
Барабанный сканер. Эти сканеры – основа большинства профессиональных систем. Качество сканирования у них очень высоко.
Здесь оригинал – гибкий лист с изображением – закреплен на вращающемся с большой скоростью барабане. Эта особенность не позволяет сканировать жесткие предметы и многостраничные оригиналы.
Слайд – сканер. Сканеры этого вида используются при необходимости отсканировать негативы и фотопленки. Принципиально слайд – сканеры почти не отличаются от планшетных сканеров, разница только в том, что считывающая головка сканера и источник освещения находятся по разные стороны от сканируемого оригинала. Главным их преимуществом по сравнению с барабанными сканерами является то, что при значительно меньшей цене они позволяют получить почти тоже качество.
Ручной сканер. Это первый тип сканеров, получивший широкое распространение среди рядовых пользователей, и самый дешевый.
Ручной сканер не может работать без оператора, так как для сканирования необходимо вести сканер по изображению. Это влияет на точность результата сканирования. Если в результате сканирования рука сорвется или пор сто дрогнет, придется начинать сначала. Единственной положительной стороной ручных сканеров является то, что с их помощью можно сканировать любую ровную поверхность даже вертикальную.
Листопротяжный сканер. Область применения этих сканеров довольно широко – его используют при необходимости создавать большие архивы текстовых документов или графической информации, не требующей высокого качества. Такие сканеры часто используют в библиотеках и архивах. В листопротяжных сканерах оригинал протягивается с помощью роликов сквозь сканер, где считывается головкой. Одно из главных преимуществ листопротяжных сканеров – большая скорость обработки информации. Главный недостаток этих сканеров тот же, что и у барабанных сканеров, - невозможность сканировать негнущиеся и многостраничные оригиналы.
Принтер – сканер. Это устройство, обладающее возможностью и сканирования, и печати. Такая функциональность достигается с помощью специального съемного сканирующего картриджа. В режиме сканера единственным отличием от листопротяжного сканера будет подвижность сканирующей головки – картриджа. Главный недостаток: сканированию поддаются только отдельные гибкие листы..

## Slide 13: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Notes: <number>