## Slide 1
Техническая
механика
Статический расчет неразрезных балок

## Slide 2
Справочная система
по работе с программой, страница ЗАДАНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
Как «это» работает????

## Slide 3
Примечание: для отработки практических навыков по работе с ЭСПРИ на примере статического расчета неразрезных балок будем вводить такие исходные данные, которые ПОЗВОЛЯЮТ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПРОГРАММЫ.
Дано:
F = 10 кН;
L0 = 1 м;
L1 = 20 м;
L2 = 1 м;
а = 10 м.
F
L0
L1
L2
а

## Slide 4
Шаг 1. В раскрывающемся списке выберите необходимое количество пролетов и, при необходимости, задайте наличие левой или правой консолей установкой флажка в соответствующем окошке.
В рассматриваемом примере
    указать количество пролетов – 1;
    отметить флажки для левой и правой консоли.

## Slide 5
Шаг 2. В раскрывающемся списке укажите единицы измерения нагрузок и жесткостей - т или кН.
В рассматриваемом примере
    единицы измерения - кН

## Slide 6
Шаг 3. Укажите величины пролетов в м в активных окошках напротив соответствующего пролета (консоли) и в следующем окошке укажите пролетную изгибную жесткость (если все пролеты и консоли имеют одинаковую изгибную жесткость, выберите установкой флажка Балка постоянного сечения).
В рассматриваемом примере
    Левая консоль – 1 м; Изгибная жёсткость – 10000 кН м2;
    Правая консоль - 1 м; Погонная масса – 0.3 т/м;
    Первый пролет – 20 м;

## Slide 7
Шаг 4. В раскрывающемся списке Текущая опора выбираются опоры, на которые необходимо наложить граничные условия.
В рассматриваемом примере Текущая опора 1
    Линейная жёсткость – 10000 кН/м;
    Угловая жёсткость – 0.0 кН/м;
В рассматриваемом примере Текущая опора 2
    Линейная жёсткость – 5000 кН/м;
    Угловая жёсткость – 0.0 кН/м;

## Slide 8
Шаг 6. В раскрывающемся списке выберите пролеты, на которые необходимо приложить нагрузку. Нажатием соответствующей кнопки из 4 возможных типов нагрузок выберите необходимую, радио-кнопкой выберите вид нагрузки (сила или момент). В соответствующие поля введите интенсивность нагрузки (P, P1), расстояние до места начала/окончания действия нагрузки (a, b) и нажмите кнопку Добавить.
В рассматриваемом примере
Текущий пролет – 1 Вид нагрузки – Сила
Вид нагрузки - Сосредоточенная
    Интенсивность нагрузки P – 10 кН;
    Расстояние до места действия нагрузки– 10 м;

## Slide 9
Шаг 7. После ввода всех необходимых параметров нажать кнопку РАСЧЕТ. В случае необходимости следует сохранить задачу.

## Slide 10
Шаг 8. Анализ результатов статического расчета неразрезной балки

## Slide 11
Шаг 8. Анализ результатов статического расчета неразрезной балки
Приведены результаты расчета по ПЕРЕМЕЩЕНИЮ
Приведены результаты расчета по УГЛУ ПОВОРОТА
Приведены результаты расчета по ИЗГИБАЮЩЕМУ МОМЕНТУ
Приведены результаты расчета по ПОПЕРЕЧНОЙ СИЛЕ

## Slide 12
… статический расчет ...
… податливость опор…
… нагрузка в трех загружениях…
… эпюры перемещений…
… эпюры углов поворота…
… эпюры изгибающих моментов…
… эпюры перерезывающих сил…
… сосредоточенная нагрузка…
… равномерно-распределенная нагрузка…