## Slide 1: Ремонт дверного полотна.
Презентация по предмету «ТЕХНОЛОГИЯ» для учащихся 8-х классов.
Автор:
Ким Евгений Суманович
Учитель технологии МБОУ СОШ с. Победино.
2017-2019 учебный год.

## Slide 2: Классификация дверей.
В жилых домах принято ставить распашные двери.
Они могут быть изготовлены из:
Натурального цельного дерева,
Клеёного, наборного дерева.
Из шпона на основе из МДФ-панелей.
Из пластика.
Распашные двери могут быть:
Стеклянными,
Глухими.
Конструкция дверей может быть разнообразной:
Распашные одностворчатые двери.
Эти двери состоят из одной дверной коробки и одного дверного полотна, ширина которого может быть 600, 700, 800 мм.

## Slide 3: Классификация дверей.
2. Распашные полуторостворчатые
двери.
Эти двери состоят из одной дверной коробки и двух дверных полотен, одно из которых шире другого в полтора раза.

## Slide 4: Классификация дверей.
3. Распашные двухстворчатые двери.
Эти двери состоят из одной дверной коробки и двух равных между собой дверных полотен.
Они могут быть глухими и застеклёнными.

## Slide 5: Классификация дверей.
4. Раздвижные двери.
Такие двери позволяют экономить квартирное пространство, так как открываются путём смещения дверного полотна в сторону (вправо или влево).
Раздвижные двери перемещаются по специальному устройству, которое состоит из направляющего профиля и роликов.

## Slide 6: Классификация дверей.
5. Складные двери.
Эти двери также позволяют экономить квартирное пространство, так как открываются путём сложения дверного полотна в одну или в две стороны. Дверное полотно состоят из нескольких створок, которые соединяются между собой дверными петлями и перемещается по специальным направляющим.

## Slide 7: Классификация и конструкция дверей.
Щитовые двери.
Филёнчатые двери.

## Slide 8: Конструкция межкомнатной двери.
В настоящее время широкое распространение получили межкомнатные двери, изготовленные из современных материалов.
Дверь состоит из:
Дверной коробки,
Дверного полотна,
Добора (деревянного бруска),
Двух петель,
Шести анкеров.
Анкер - это крепёжное приспособление с помощью которого дверь укрепляют в дверном проёме.
Примечание:
Пространство между дверной коробкой и дверным проёмом заполняют монтажной пеной.

## Slide 9: Устройство дверного блока и дверного полотна.

## Slide 10: Анкерный винт и порядок его установки.
Анкерный винт применяют для укрепления дверной коробки в дверном проёме.
С каждой стороны двери размечают и сверлят по три отверстия диаметром 6-8мм,
Через просверленные отверстия намечают места пробивки отверстий в стене.
С помощью электродрели или перфоратора в стене пробивают глухое отверстие диаметром 6-8 мм и глубиной 30-40 мм.
Вставляют в полученные отверстия анкерный винт, и забивают его до упора,
С помощью отвёртки притягивают дверную коробку к дверному проёму. Правильность установки проверяют строительным уровнем.
Заполняют свободное пространство между дверным проёмом и дверной коробкой монтажной пеной.
Внимание! Время высыхания монтажной пены -24 часа.

## Slide 11: Материалы для укрепления дверного блока.
Анкерный винт.
Пена монтажная.

## Slide 12: Установка дверного полотна в дверную коробку.
Дверное полотно в коробке устанавливают с зазором 1-2 мм,
Внутри помещения зазор между дверным полотном и полом должен быть 10-20 мм.
Дверные петли (две штуки) крепят сначала к дверному полотну, а затем к дверной коробке саморезами или шурупами.
Установку петель производят с врезкой в дверную коробку одной из её половин (карты); толщина второй половины (карты) обеспечит зазор между дверной коробкой и дверным полотном 2-3мм.

## Slide 13: Инструмент, применяемый для ремонта двери.
Стусло,
Пробойник (сверло),
Долото,
Стамеска,
Молоток,
Рулетка,
Уровень,
Монтажный пистолет,
Ножовка обушковая,
Перфоратор (дрель).

## Slide 14
Ремонт межкомнатных дверей.
В результате ежедневной эксплуатации, межкомнатные двери страдают не меньше, а где-то даже и больше обычных входных дверей. Вы затеяли сделать ремонт своими руками? Для чего каждый раз вызывать специалиста или приобретать новые двери, если можно сделать ремонт межкомнатных дверей своими руками. А как его сделать, вы и узнаете из этой статьи. В процессе длительной эксплуатации, межкомнатные двери, так или иначе, теряют свою привлекательность. Двери начинают обесцвечиваться, провисать, на них появляются царапины и другие следы жизнедеятельности жильцов квартиры. В настоящее время, имеются значительные возможности, которые позволят обновить или до неузнаваемости облагородить свои двери. Мероприятия по ремонту дверей своими руками, могут начинаться с подтягивания петель, до врезания в дверь стёкол и различных декораций. Пожалуй, самым неудобным и болезненным дефектом межкомнатных дверей, является появление больших щелей между стенами и дверной коробкой. Мало того, что данные щели тяжело заделать, так ещё и двери сильно провисают и плохо закрываются. Вылечить такой недуг своими руками не сложно. Возьмите дрель и просверлите по три отверстия в стенках коробки межкомнатной двери (отверстия должны быть равнозначно размещены по всей длине стенки коробки). Диаметр и глубина отверстия должны быть примерно под дюбель-гвоздь длиной 150 мм. Зафиксируйте дверную коробку дюбель-гвоздями.

## Slide 15
Оставшиеся щели запеньте монтажной пеной. При необходимости поменяйте наличники на межкомнатных дверях. Не редки такие случаи, когда дверь провисла так, что нижним краем царапает пол, а верхний край не закрывается или постоянно застревает в дверной коробке. Как с этим справиться своими руками? Ничего сложного нет. Для начала проверьте крепление петель. Если они болтаются, просто подтяните их. Если петли сидят плотно, тогда их можно немного углубить. Для этого снимите дверь. Снимите петлю (можно на двери или на коробке. смотрите по обстановке) и стамеской углубите паз на двери (стойке коробки), в котором сидит петля. После того, как паз углублен, прикрутите петлю для начала на один шуруп. Повесьте дверь на петли дверной коробки и проверьте подгонку. Если всё устраивает, то приворачивайте остальные шурупы. Если нет, то продолжайте углублять паз. Причиной провисания и плохого функционирования межкомнатных дверей, так же может являться нарушение геометрии полотна. Что бы устранить такую проблему, вооружитесь рубанком и снимите излишнее дерево с дверной обвязки. При проседании межкомнатных дверей, для начала проверьте петли, если петли сидят не уверенно, то доверните их. Для усиления можно заменить имеющиеся шурупы, на более крупные. С проседанием дверей также борются навешиванием стальных шайб или проволоки на выступы петель. При соприкосновении межкомнатных дверей с влажной окружающей средой, двери могут разбухнуть и плохо закрываться.

## Slide 16
Для устранения этого недостатка, возвращаемся к предыдущему методу, и рубанком снимаем излишки дерева на обвязке двери. Что ещё можно сделать своими руками при ремонте межкомнатных дверей? Для примера рассмотри, такой недостаток, как большая щель между дверной коробкой и закрытой дверью. Такую щель можно заделать, путём крепления рейки к дверной коробке. После чего рейка, рубанком подгоняется под дверь, шпатлюется, зачищается и красится. В случае если места крепления петель сильно износились и не подлежат ремонту, петли можно переставить ниже или выше старых креплений и закрепить в новых углублениях. Рассыхающиеся межкомнатные двери, можно укрепить металлическими уголками на углах, но данный способ, не смотря на свою простоту и практичность, очень сильно портит внешний вид межкомнатной двери. Для борьбы с данным недугом, обычно снимают дверь с петель. Места соединений составных частей полотна двери разбирают, полностью очищают, проклеивают и фиксируют в зажимах. После этого дверь приводят в порядок, её устанавливают обратно. Если на дверной коробке появились трещины, то их необходимо зашпатлевать, после чего зачистить, загрунтовать и покрасить.
Вот в принципе и все советы, которые могут вам пригодиться при ремонте межкомнатных дверей своими руками.

## Slide 17: Проверка изученного материала.
Контрольные вопросы.
Домашнее задание.
Из чего состоит дверной блок?
Что такое «дверная коробка»?
Какие виды дверей применяют в квартирах?
Что такое «анкерный болт»?
Как укрепить дверную коробку с помощью анкерного болта?
Какие материалы применяют для укрепления дверного блока?
Как правильно установить дверное полотно в дверную коробку?
Как укрепить дверные петли?
Что делать, если дверь трётся о пол?
Какой инструмент применяют для ремонта дверей?
Читать учебник: «ТЕХНОЛОГИЯ» стр. 65-68;
Выписать в тетрадь и выучить словарь на стр. 68;
Знать ответы на вопросы.