## Slide 1: Тема урока: Построение чертежа и моделирование конической юбки 6 класс
Автор: учитель технологии МОУ Макарьевская школа Шаталова В.А.

## Slide 2: Цель : научить конструировать и моделировать коническую юбку, создать условия для творчества в процессе моделирования юбок.

## Slide 3: Планируемые результаты
Предметные.
Обучающиеся должны знать :
- виды конических юбок;
- какая фигура лежит в основе чертежа конической юбки;
- какие мерки необходимы для построения конической юбки;
- знать приемы моделирования конических юбок.
2. Метапредметные.
- уметь объяснять, от чего зависит разнообразие видов конических юбок.
- овладеть графическими навыками построения чертежей;
-уметь моделировать коническую юбку;
- уметь самостоятельно находить нужную информацию из разных источников
3. Личностные.
-осознание значения полученных знаний о моделировании юбок для
дальнейшего использования при пошиве собственных изделий.
-формирование эстетического вкуса ;
-развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.

## Slide 4: Карточка № 1
Карточка № 2
Сколько основных деталей в конструкциях конической , клиньевой и прямой юбок ? Назовите их.(У конической одна, круг или его часть, у клиньевой – несколько клиньев, у прямой –две, переднее и заднее полотнища)
Установи соответствие
Наименование мерок | Условные обозначения | Назначение мерок
Полуобхват талии | Сб | Для определения длины пояса
Полуобхват бедер | Ст | Для определения ширины юбки
Длина спины до талии | Ди | Для определения линии бедер
Длина изделия | Дтс | Для определения длины юбки
Карточка № 3
«Дополни фразы»
1.Мерки Ди, Дтс записывают полностью, а мерки Сб, Ст в половинном размере.
А) Ди. Б) Дтс. В) Сб. Г) Ст.
2.Величина ,которую прибавляют к размеру снятой мерки, чтобы изделие было достаточно свободным, называется …(Прибавка)
3.Моделирование юбки это …(Процесс изменения основы чертежа юбки согласно модели)
Какие виды юбок вы знаете? (Коническая, клиньевая, прямая)
Какую юбку сшить проще всего? (Коническую)
Какие мерки необходимы для построения чертежа юбки? (Сб, Ст, Ди, Дтс)

## Slide 5: ???

## Slide 6: Моделирование
Художественное
Техническое
Художник-модельер придумывает новые модели
Художник-конструктор изменяет чертеж основы соответственно модели

## Slide 7: Виды конических юбок
№ | Виды конических юбок | k
1. | Юбка «солнце» | 0,32
2. | Полусолнце | 0,64
3. | Большой колокол | 0,8
4. | Средний колокол | 0,9
5. | Малый колокол | 1,0
6. | Большой клёш | 1,2
7. | Клёш | 1,4

## Slide 8: Чертеж конической юбки «полусолнце»
Мерки:
Ст
Ди

## Slide 9: Способы моделирования конической юбки
Коническая юбка с кружевными вставками
а- чертеж основы юбки;
б- составные части юбки.
Модель №1

## Slide 10: Способы моделирования конической юбки
Коническая юбка с оборкой
в- нанесение линий разреза на чертеж основы;
г- верхняя часть;
д- оборка.
Модель №2

## Slide 11: Алгоритм моделирования
Внимательно изучить эскиз модели;
Определить на каких участках надо выполнить изменение чертежа юбки, чтобы получить модель соответствующую эскизу;
Нанести вспомогательные линии изменения на чертеж основы юбки;
Вырезать выкройку.

## Slide 12: Способы моделирования конической юбки
Трехцветная коническая юбка
Модель №3
Выполните моделирование этой юбки

## Slide 13: Способы моделирования конической юбки
Трехцветная коническая юбка
Модель №3

## Slide 14: Синквейн
Моделирование
Художественное , техническое
Изменять, разрезать, дополнять
Модным быть просто
Дизайнер(художник –модельер)

## Slide 15: Спасибо за внимание.