## Slide 1
Техника и принципы нанесения размеров
Тема урока:

## Slide 2: Цель урока
Сформировать знания о видах размеров,
о правилах, приёмах и методах нанесения размеров;
Сформировать опыт самостоятельного
преодоления познавательных затруднений;
Тренировать умение анализировать, сравнивать и рассуждать, умения оценивать свою деятельность, коммуникативные умения слушать друг друга, высказывать свою точку зрения, аргументировать её, работать в паре, группе.

## Slide 3: Для определения величины изображенного изделия или какой- либо его части по чертежу на нем проставляются размеры. Правила нанесения размеров устанавливают стандарты ЕСКД
Что не хватает для изготовления детали.
Добавьте необходимую информацию
Для показа правильного решения в окне «выделить» выберите область выделения и щелкните внутри квадратов

## Slide 4
Найдите ошибки
допущенные
при нанесении
размеров

## Slide 5
Нанесение размеров
по ГОСТу

## Slide 6
Размеры
линейные
угловые
Длина, ширина, толщина, высота,
диаметр или радиус измеряемой части изделия, мм
Величина угла
° град
′ мин
″ сек

## Slide 7: Линейные
высота
длина
диаметр
Угловые размеры, которые характеризуют величину угла.
радиус

## Slide 8: РАЗМЕРНЫЕ ЧИСЛА И РАЗМЕРНЫЕ ЛИНИИ
Выносная линия
10
Размерная линия
1...5
45
Размерное число
Notes: <number>

## Slide 9: РАЗМЕРНЫЕ ЛИНИИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫ ДРУГ ДРУГУ
7 мм.
2 отв. Ø16
Если на чертеже несколько размерных линий, параллельных друг другу, то ближе к изображению наносят меньший размер.

## Slide 10
При наличии нескольких изображений все размеры,
относящиеся к одному конструктивному элементу,
рекомендуется группировать в одном месте,
и располагать их на том изображении, на котором
геометрическая форма данного элемента
показана наиболее полно

## Slide 11
При недостатке места для стрелок на размерных линиях, расположенных цепочкой, стрелки допускается заменять засечками, наносимыми под углом 450 к размерным линиям, или четко наносимыми точками.
или
При недостатке места для стрелки из-за близко расположенной контурной или выносной линии последние допускается прерывать.

## Slide 12: Нанесение размеров радиусов дуг
Нанесение размеров
углов:
Нанесение размеров диаметров окружностей:

## Slide 13
Соразмерность знаков,
букв и размерных чисел:
S-толщина детали

## Slide 14: РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗМЕРНЫХ ЧИСЕЛ
Размерные числа линейных размеров при различных наклонах размерных линий располагаются так, как показано ниже:
Если необходимо нанести размер в заштрихованной зоне, то размерное число размещается на полке линии-выноски.

## Slide 15: Нанесение размеров углов
в заштрихованной зоне угловые размерные числа наносятся на полке линии-выноски.

## Slide 16
Конусность. Перед размерным числом, определяющим конусность, ставят знак ,
который представляет собой равнобедренный треугольник с острым углом при вершине.

## Slide 17
Уклон. Перед размерным числом, определяющим уклон прямой, ставят знак ,вершина которого должна быть направлена в сторону уклона (ската).

## Slide 18: Последовательность нанесения размеров А – размеры конструктивных элементов; Б – координирующие размеры; В – габаритные размеры.

## Slide 19
В каком бы масштабе не выполнялось изображение, размеры на чертеже наносят действительные, т.е. размеры при уменьшении и увеличении изображения не изменяются.

## Slide 20: Найдите ошибки
Для показа правильного решения в окне «выделить» выберите область выделения и щелкните внутри квадратов

## Slide 21: На каком чертеже правильно нанесены размерные линии (на чертежах даны не все требуемые размеры). В чем ошибки остальных чертежей?

## Slide 22: Самостоятельная работа по карточкам Нанесение размеров (Детали плоские толщиной 5 мм)
Вариант 1
Вариант2

## Slide 23: Проверь себя!
Вариант 1
Вариант2

## Slide 24
Сравните чертежи в таблице 2

## Slide 25
При нанесении размеров необходимо учитывать особенности изготовления, характер работы каждого элемента.
Размеры наносят так, чтобы при изготовлении детали не приходилось выяснять что-либо путем подсчетов.
Размеры на рабочем чертеже детали должны быть нанесены так, чтобы обеспечить наименьшую трудоемкость изготовления детали.