## Slide 1: Разработка урока по ОБЖ в 10 классе Тема: Средства индивидуальной защиты «Спасение…… дело рук……»
Каблуков Евгений Иванович преподаватель-организатор ОБЖ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Разъезженская средняя общеобразовательная школа»

## Slide 2: Информация для рассуждения

## Slide 3
Какие мысли у вас возникли по этому поводу?

## Slide 4: Средства индивидуальной защиты

## Slide 5: Тема исследования:
Необходимость средств индивидуальной защиты

## Slide 6: Вывод исследования:
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) — изделия, предназначенные для защиты кожи и органов дыхания от воздействия отравляющих веществ или вредных примесей в воздухе

## Slide 7: Ватно - марлевая повязка
Ватно-марлевая повязка предназначена для использования в следующих случаях: - как защита от инфекций, распространяющихся воздушно-капельным путем (дифтерия, скарлатина, коклюш, менингококковая инфекция и др.)
- При защите от дыма и газов повязку надо смачивать.

## Slide 8: Изготовление ВМП
кусок марли размером
100 на 50 см;
на его середину кладут ровный слой ваты размером 30 на 20 см и толщиной примерно 2 см;

## Slide 9: Изготовление ВМП
марлю с обеих сторон загибают, закрывая ею вату;
свободные от ваты концы марли надрезают посредине ножницами так, чтобы образовались две пары завязок;
завязки закрепляют стежками ниток (обшивают).

## Slide 10: Использование ВМП
Ватно-марлевая повязка при использовании накладывается так, чтобы нижний край ее закрывал низ подбородка, а верхний доходил до глазных впадин.
При этом должны хорошо закрываться рот и нос. Разрезанные концы повязки завязываются: сначала верхние - на затылке за ушами, затем нижние — на темени.