## Slide 1: Учебное занятие по изготовлению модели ракеты «СОЮЗ» - «АПОЛЛОН»
Подготовил:
Кудинов Артём Алексеевич
Руководитель:
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Дом детского творчества»
Красненского района
Белгородской области
Берестов Александр Михайлович

## Slide 2: ВВЕДЕНИЕ
Мы предлагаем совершить экскурсию на «Союз» и «Аполлон», познакомиться с их устройством, а также с теми изменениями, которые внесены в их конструкции в связи с предстоящим совместным космическим экспериментом.
Космический корабль «Союз» — это многоцелевой космический орбитальный корабль. Он пришел на смену легендарным «Востокам» и «Восходам», ознаменовав собой новый этап в развитии пилотируемых аппаратов. На «Союзе» советские космонавты совершили много полетов, в том числе групповые, отработали такие сложные элементы, как поиск, сближение и стыковка на орбите, выполнили обширную программу научных исследований и технических экспериментов, провели испытание и отработку многочисленных систем. «Союз»

## Slide 3
послужил основой для сборки первой
в мире экспериментальной космической
станции, а с созданием станции «Салют»
используется в качестве транспортного
корабля для снабжения и доставки экипажей.
«Союз» был разработан конструкторами
как особый тип космического корабля,
сочетающего в себе элементы транспортного
корабля и орбитальной станции. И вот
теперь на него возложена еще одна задача —
встреча и стыковка на орбите с кораблем другой страны.

## Slide 4
Перед нами приборно-агрегатный отсек. Он имеет цилиндрическую форму с конической юбкой и конструктивно разделяется на три меньших отсека: переходный, приборный и агрегатный. На ферме переходного отсека, в районе центра масс корабля, расположено большинство двигателей причаливания и ориентации.) Агрегаты системы терморегулирования, электропитания, аппаратура радиосвязи и радиотелеметрии, приборы системы ориентации и управления движением — все, что требует для работы особо благоприятных условий, заключено в герметичный приборный отсек, имеющий форму цилиндра.

## Slide 5
На спускаемом аппарате сравнительно мало деталей: два иллюминатора с жаропрочными стеклами, .оптический визир, с помощью которого можно наблюдать за другим кораблем при причаливании и стыковке, а также определять местную вертикаль и направление вектора скорости по «бегу Земли». Под «бегом Земли» понимается видимое движение точек земной поверхности на экране визира; если, например, они движутся строго сверху вниз, значит, корабль сориентирован носовой частью вперед. В нижней части спускаемого аппарата, по его окружности находятся 6 двигателей ориентации, они работают лишь при возвращении корабля на Землю.

## Slide 6
Обратите, пожалуйста, внимание на различные формы спускаемых аппаратов «Востока», на котором летал Ю. А. Гагарин, и «Союза»: первый имел сферическую форму, второй по форме напоминает фару. Сделано это неспроста: такая форма при определенном расположении центра тяжести обеспечивает спускаемому аппарату «Союза» аэродинамическую подъемную силу при полете в атмосфере. Величина ее регулируется разворотом аппарата вокруг продольной оси. Выполняют разворот те самые двигатели ориентации, которые установлены в корпусе спускаемого аппарата. Все это, помимо более точной посадки, позволило значительно снизить перегрузки на траектории спуска (с 8—10 до 3—4 единиц).

## Slide 7
И все же снаружи на спускаемый аппарат нанесено термостойкое высокопрочное покрытие, а его нижняя часть, подверженная при спуске наиболее интенсивному аэродинамическому нагреву, защищена теплозащитным экраном. Этот экран после раскрытия парашюта отстреливается, облегчая спускаемый аппарат при приземлении. Когда экран еще не установлен на место, в днище спускаемого аппарата можно рассмотреть пороховые двигатели мягкой посадки, которые включаются перед самым приземлением. В верхней части спускаемого аппарата есть две отстреливающиеся крышки, под ними отсеки, где уложены парашюты — основной и запасной.

## Slide 8
Американский космический корабль, который будет участвовать в совместном полете с нашим кораблем «Союз», представляет собой модифицированный основной блок корабля «Аполлон», созданного ранее для высадки космонавтов на Луну. Блок объединяет два основных отсека: командный и служебный. В нынешней модели модифицирована конструкция стыковочного шпангоута, на него установлены дополнительные штеккерные разъемы, изменено размещение бортовых хранилищ. Место лунной кабины в этот раз займет новый стыковочный, или, иначе, переходный, отсек, разработанный и изготовленный американской стороной специально для этого полета.

## Slide 9
В отличие от советских пилотируемых кораблей, где космонавты дышат воздухом (его состав и давление примерно такие же, как на Земле), атмосфера на всех американских кораблях искусственная — на «Меркурии», «Джемини», «Аполлоне» она чисто кислородная, с давлением газа 0,35—0,38 атмосфер. Недавно американские специалисты согласились, что на будущих пилотируемых аппаратах лучше иметь атмосферу земного состава. Это не только снизит опасность пожара, но и существенно облегчит экипажу кораблей разных стран взаимопомощь в космосе. Однако это — дело будущего, а в первом совместном полете для перехода космонавтов из одного корабля в другой потребуется специальная камера для выравнивания давления. Ее роль и будет выполнять стыковочный (переходный) отсек «Аполлона».

## Slide 10
В предстоящем эксперименте «Аполлон» будет активным кораблем. Поэтому для радиообнаружения и радионаведения на «Союзе» устанавливается приемоответчик «Аполлона». Кроме того, «Союз» снабжен двумя импульсными маяками, их свет будет наблюдаться невооруженным глазом на расстоянии до 50 км.
Данные по углам наведения на участке сближения экипаж «Аполлона» получит с помощью секстанта, визируя его на маяки «Союза», а информацию о дальности — от УКВ-ответчика, также установленного на «Союзе». На участке причаливания кораблей экипаж использует бортовые огни ориентации, стыковочные мишени, а также визирное устройство на «Аполлоне».

## Slide 11
Деревянная оправка для изготовления модели космического корабля «Аполлон».
Используется деревянная заготовка, изготавливаемая на токарном станке СТД – 120 М

## Slide 12
выклейка переходного отсека
Детали корпуса
Использован ватман,
склеенный в 5 слоёв
клеем ПВА

## Slide 13
Маршевый двигатель. Использован пятислойный ватман

## Slide 14
Спускаемый
аппарат.
Использован
пятислойный ватман

## Slide 15
Корпус и сопло.
Использован ватман,
склеенный в 5 слоёв

## Slide 16
Детали космического аппарата.
Применены шары диаметром
10 см из полиэтилена
(небьющиеся ёлочные игрушки)

## Slide 17
Окончательная отделка «Союз»
Использованы специальные краски
для авиамоделирования, кисточки

## Slide 18
Окончательная отделка «Аполлон».
Применены специальные краски
для авиамоделирования, кисточки

## Slide 19
Материал для работы:
клей ПВА, чертёжная
готовальня, ножи
канцелярские, ножницы,
треугольник., линейка
Материал для окончательной отделки:
краски авиамодельные, кисточки художественные

## Slide 20
«СОЮЗ» - «АПОЛЛОН»

## Slide 21
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ