## Slide 1
Резьба по тонированному фону (фанера)
Автор: Кожевникова Наталья Анатольевна
ГБОУ гимназия №524 Московского района Санкт-Петербурга
Notes: <number>

## Slide 2: История ремесла
Художественная резьба по дереву — один из наиболее древних видов декоративного искусства (также резьба является одним из видов художественной обработки дерева наряду с выпиливанием, токарным делом)
Предметы домашней утвари из музея г. Нижний Тагил: набор праздничной посуды и ложка возрастом свыше 2 тысяч лет.

## Slide 3: Существующие техники резьбы по дереву
2
3
4
5

## Slide 4: Резьба по тонированному фону
Резьба по тонированному фону выглядит очень выразительно.
На черном фоне вырезанные узоры сверкают чистотой древесного среза;

## Slide 5: План работы:
1. Подбираем рисунок
2. Выбор заготовки
и шлифовка
3. Окрашивание
4. Копирование
5. Контурная резьба
6. Основная резьба
7. Лакирование

## Slide 6: Выбор рисунка
Нарисовать самостоятельно
Распечатать любое понравившееся изображение из интернета
Преобразить фото в векторный рисунок с помощью ПК
https://www.kakprosto.ru/kak-46585-kak-sozdat-vektornyy-risunok

## Slide 7: Выбор заготовки и Шлифовка
Материалы и инструменты:
Фанера без дефектов и сучков по размеру желаемого изображения
Наждачная бумага №150 и 180 зачистить изделие, скруглить острые кромки и углы
Убрать пыль и соринки

## Slide 8: Окрашивание
Материалы и инструменты:
Заготовка
Краска акриловая
Валик/кисть
Время:
5-10 мин – окрашивание
10-20 мин – сушка

## Slide 9: Копирование
Материалы и инструменты:
Заготовка
Копировальная бумага
Рисунок
Карандаш/ручка
Зажим канцелярский

## Slide 10: Контурная резьба
Материалы и инструменты:
Заготовка
Контурный резец (стамеска №0,5-2 Татьянка) двигаем резец во все стороны, точно повторяя нанесенный контур изображения

## Slide 11: Основная резьба
Материалы и инструменты:
Заготовка
Основной резец (стамеска №6-12) резьба выполняется движениями вдоль волокон дерева

## Slide 12: Лакирование
Материалы и инструменты:
Лак на водной основе без запаха
Малярный валик 15см и емкость
Покрываем равномерно в два слоя лака, дать просохнуть между слоями 20 мин.

## Slide 13: Спасибо за ваше внимание!