## Slide 1: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Техникум «Приморский»
УП01, ПМ 01 профессия «Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию»
Группа №12, период обучения 2019-2022гг
Мастер производственного обучения Королев А. А.
Санкт - Петербург 2019г

## Slide 2: Основные слесарные операции в профессиональной деятельности.

## Slide 3: Рабочее место и организация труда слесаря
Рабочим местом называется часть производственной площади цеха или мастерской с оборудованием, приспособлениями, инструментом и материалами, необходимыми для выполнения определенного производственного задания.

## Slide 4: Слесарное дело
Слесарное дело – это ремесло, состоящее в умении обрабатывать металл в холодном состоянии при помощи ручных слесарных инструментов.
Слесарь – это работник, выполняющий обработку металлов в холодном состоянии, сборку, монтаж, демонтаж и ремонт всевозможного рода оборудования, машин, механизмов и устройств при помощи ручного слесарного инструмента.

## Slide 5
Технологический процесс – это часть производственного процесса, непосредственно связанная с изменением формы, размеров или физических свойств материалов или полуфабрикатов до получения изделия требуемой конфигурации и качества.
Операция - законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте.

## Slide 6
Виды слесарных операций
Подготовительные
Сборка
Обработка
Технологические
Демонтаж
Монтаж
Вспомогательные
Ремонт

## Slide 7
Технологический процесс разрабатывается на основе чертежа.

## Slide 9: Карта технологического процесса

## Slide 10: Требования к организации рабочего места слесаря
Винт подъема и опускания регулируемых тисков.
Каркас.
Труба.
Инструментальная полка.
Защитный экран.
Планшет для инструмента.
Бортик из стального уголка. 8.Рукоятка привода вертикального перемещения тисков.

## Slide 11
Разметка и ее назначение.

## Slide 12
Разметкой называется операция нанесения линий и точек на заготовку, предназначенную для обработки.
Существуют два вида разметки:
плоская
пространственная.

## Slide 14: Приемы плоскостной разметки

## Slide 15
а- чертежи деталей;
б- заготовка;
в- нанесение горизонтальных контурных линий и горизонтальных осей отверстий;
г- нанесение вертикальных линий и вертикальных осей отверстий;
д- прочерчивание окружностей и дуг;
е- прочерчивание прямых линий;
ж- прочерчивание наклонных линий и сопряжений;

## Slide 16: Выбор базы
Выбор базирующей поверхности или базовой линии осуществляются по следующим правилам:
при наличии у заготовки хотя бы одной обработанной поверхности ее выбирают в качестве базовой;
при отсутствии обработанных поверхностей у заготовки в качестве базовой обычно применяют наружную поверхность.

## Slide 17: Правка
Инструменты:
Молотки
Плиты - наковальни
Валки (для правки жести)
Ручные винтовые прессы
Гидравлические прессы

## Slide 18
Молоток – это ударный инструмент, состоящий из металлической головки, рукоятки и клина
Слесарный молоток:
а – металлическая головка; б – рукоятка; в – клин

## Slide 19: Правка листового металла
Приемы правки листового металла:
а – при деформированной середине листа;
б – при деформированных краях листа;
в – с использованием деревянной гладилки;
г – с использованием металлической гладилки.

## Slide 20: Правка закаленного металла (рихтовка)
Правка закаленного металла (рихтовка):
а – полос;
б, в – угольников.

## Slide 21: Гибка металла
Гибкой называется операция, в результате которой заготовка принимает требуемую форму и размеры за счет растяжения наружных слоев металла и сжатия внутренних.

## Slide 22: Инструменты
Молоток
Плоскогубцы
Круглогубцы

## Slide 24: Ручная разрезка и распиловка
Разрезкой называется операция разделения материала на две отдельные части с помощью ручных ножниц, зубила или специальных механических ножниц.
Распиловкой называется операция, в результате которой заготовка принимает требуемую форму и размеры за счет растяжения наружных слоев металла и сжатия внутренних.

## Slide 25: Труборез
Труборез – это инструмент для разрезания труб.
В труборезе роль режущей части выполняет ролик с заточенными кромками.

## Slide 26: Опиливание металла
Опиливанием называется способ резания, при котором осуществляется снятие слоя материала с поверхности заготовки с помощью напильника.
Опиливанием придают детали требуемую форму и размеры, производят пригонку деталей друг к другу при сборке.

## Slide 27
Напильник представляет собой стальной брусок определенного профиля и длины, на поверхности которого имеется насечка (нарезка).

## Slide 28
Напильники:
а — основные части (1— ручка; 2 — хвостовик; 3 — кольцо; 4 — пятка; 5 — грань;6 — насечка; 7 — ребро; 8 — нос)
б — одинарная насечка; в — двойная насечка; г — рашпильная насечка; д — дуговая насечка; е — насадка ручки; ж — снятие ручки напильника.

## Slide 29
Напильники с одинарной насечкой применяют при опиливании мягких металлов.
Напильники с двойной насечкой применяют при опиливании стали, чугуна и других твердых материалов.
Напильниками с рашпильной насечкой обрабатывают очень мягкие металлы и неметаллические материалы.

## Slide 30
По назначению напильники делят на следующие группы:
Общего назначения
Специального назначения
Надфили
Рашпили
Машинные напильники.

## Slide 31
Формы сечений напильников:
а и б — плоские; в — квадратный; г — трехгранные; д — круглые; е — полукруглый; ж — ромбический; з — ножовочные.

## Slide 33: Сверление
Сверлением называется выполнение в изделии или материале круглого отверстия с использованием специального режущего инструмента — сверла.
Развертыванием называется - увеличение размера отверстия в сплошном материале.

## Slide 34: Свёрла
Сверло́ — режущий инструмент с вращательным движением резания и осевым движением подачи, предназначенный для выполнения отверстий в сплошном слое материала.

## Slide 35
Разновидности сверл:
а, б — спиральные,
в - с прямыми канавками,
г — перовое,
д — ружейное,
е — однокромочное с внутренним отводом стружки для глубокого сверления,
ж — двухкромочное для глубокого сверления,
з — для кольцевого сверления, и — центровочное

## Slide 36
Сверла изготовляют из инструментальной углеродистой стали У10А, У12А, легированной 9ХС или из быстрорежущей стали Р18, Р9.

## Slide 37
Зенкование. это процесс обработки специальным инструментом цилиндрических и конических углублений и фасок отверстий под болты, винты и заклепок.
Зенковки имеют зубья на торце и подразделяют на цилиндрические и конические и состоит: из рабочей части и хвостовика.

## Slide 40: Нарезание резьбы
Стандартные резьбовые детали
Болт М12×60
Гайка М12
Шпилька М16×120
Винт М12×50

## Slide 41
Изделия с винтовой поверхностью
крепежные изделия
специального
назначения
для передачи
движения

## Slide 42: Профили резьбы

## Slide 43: Элементы резьбы
Шаг резьбы - расстояние между вершинами или основаниями двух соседних витков;
Глубина резьбы - расстояние от вершины резьбы до ее основания;
Угол профиля резьбы - угол, заключенный между боковыми сторонами профиля в плоскости оси;
Наружный диаметр - наибольший диаметр резьбы болта, измеряемый по вершине резьбы перпендикулярно к оси резьбы;
Внутренний диаметр - расстояние, равное диаметру цилиндра, на которой навернута нитка резьбы.

## Slide 44: Нарезание резьбы
С помощью плашек нарезается резьба на болтах, шпильках и подобных изделиях.
Плашка представляет собой закалённую гайку с прорезями образующими режущие кромки и позволяющими отводить образовавшуюся в процессе нарезания резьбы стружку.

## Slide 46: Клёпка
Клепкой называется соединение двух или нескольких деталей при помощи заклепок, представляющих собой цилиндрические стержни с головками различной формы.

## Slide 47
Способ соединения двух или нескольких деталей заклепками называют заклепочным соединением.

## Slide 48: Последовательность процесса ручной клепки