## Slide 1: Соединение столярных деталей клеем
Технология 5 класс Гбоу сош № 473 Калининского района СПб
Учитель : Иванов Валерий Сергеевич.

## Slide 2: Цель урока: объяснить учащимся приемы склеивания и окончательной обработки (зачистке) изделий из дерева.

## Slide 3: Соединение деталей в изделие называется -
СБОРКА

## Slide 4
1.Чем отличается соединение деревянных деталей при помощи саморезов от соединения гвоздями?
2.Можно ли саморезы забивать молотком и вытаскивать клещами?
3.Что такое шлиц и какой формы он бывает?
4.Почему шурупы, смазанные машинным маслом или мылом, легче завинчиваются в деталь?
5.Почему лучше не закручивать саморезы без предварительного выполнения отверстий в детали?
6.В каком случае отверстие под саморез надо сверлить двумя свёрлами?
7.С какой целью выполняется операция зенкование?
8.Какие правила безопасной работы нужно выполнять при соединении деталей саморезами?

## Slide 5
Клеем называют вязкое вещество, которое при затвердевании
образует прочную пленку, соединяющую склеиваемые поверхности
деталей. Прочность соединения зависит от площади
склеиваемых поверхностей – чем она больше, тем прочнее соединение.

## Slide 6
Клеи бывают природные и синтетические.

## Slide 7
Столярный клей. Столярный клей применяется исключительно в горячем, подогретом до 60 — 70° виде. Поскольку клей нельзя варить на открытом огне (подгорев, он приходит в негодность), то для приготовления его нужна водяная баня (клеянка) — сюда за 10—12 ч до варки засыпают гранулированный или измельченный плиточный клей и заливают кипяченой водой настолько, чтобы она полностью прикрыла сухой клей.

## Slide 8
Столярный клей (мездровый и костяной) универсален. Добавляя различные вещества, его можно сделать не загустевающим в течение длительного времени, водоупорным, пригодным для склеивания не только дерева, но и других материалов.
Так, если добавить всего 1/50 часть глицерина, то он будет пригоден для склеивания кожи.
А если к костяному клею перед варкой добавить 10% по весу двухромокиcлого калия или 15% скипидара, то он станет более водостойким.

## Slide 11
Казеиновый клей. В мебельной и деревообрабатывающей промышленности мездровый и костяной клеи почти полностью вытеснены казеиновым главным образом потому, что он растворяется в холодном виде, а это очень удобно для производственных условий и домашнему столяру, когда клей нужен тотчас и в небольшом количестве.

## Slide 13
Казеиновый клей изготовляется из отходов молочной промышленности и представляет собой в сухом виде сероватый порошок, похожий на светлый цемент. Его разводят в плоской, лучше стеклянной, посуде холодной водой при соотношении 1 часть порошка на 1—2 части воды по объему или весу, в зависимости от назначения. Для склеивания твердых пород дерева применяется более жидкий состав, для мягких — погуще. Клей с водой тщательно беспрерывно перемешивают в течение 15—20 мин до получения однородной массы без комков, по своей консистенции напоминающей сметану. После этого он готов к употреблению. Но сохранность его в жидком виде невелика: казеин начинает густеть (подсыхать) уже через час после составления, поэтому его разводят водой малыми порциями. Через 2— 3 ч клеевой состав становится полностью непригодным.

## Slide 14
Синтетические клеи нашли более широкое распространение и выпускаются уже готовыми к применению. Из синтетических клеев в школьных мастерских применяют клей ПВА. Преимущество синтетических клеев состоит в том, что ими можно склеивать не только деревянные детали.
Клей ПВА — вязкая жидкость белого цвета. Наносится на склеиваемые поверхности кистью или тампоном.

## Slide 16
Этапы склеивания деревянных деталей.
1.Подобрать клей, кисточку;
2.Верстак закрыть картоном или фанерой;
3.Очистить склеиваемые места от грязи и пыли;
4.Поверхности склеивания сделать шероховатыми для лучшего сцепления деталей;
5.Тонким слоем нанести клей на склеиваемые поверхности;
6.После того, как первый слой впитался, повторить операцию;
7.Сжатие склеиваемых деталей при помощи струбцин или зажимов (для максимального приближения поверхностей друг к другу, выдавливание воздуха и лишнего клея). Чтобы не деформировать детали используем прокладочный материал;
8.Удаляем излишки клея ветошью;
9. Убираем рабочее место, моем кисточку.
10. Выдерживаем в сжатом состоянии сутки.

## Slide 17
Техника безопасности во время склеивания древесины.
1. Склеивать детали необходимо только с использованием подкладного материала.
2.Не дотрагиваться до горячей клееварки.
3.При работе избегать попадания клея на руки и в глаза.
4.После работы тщательно вымыть руки с мылом.
5.Если клей попал на одежду, удаляем его мокрой тряпкой.
6.Запрещено применение открытого огня. Помещение должно быть оборудовано приточной и вытяжной вентиляцией.
7.При нанесении клея на поверхность, использовать кисти, деревянные и металлические шпатели.

## Slide 18: Вопросы для повторения.

## Slide 19
1.Какие клеи применяют
в школьных мастерских?

## Slide 20
2.Как подготавливают поверхности деталей из древесины перед склеиванием?

## Slide 21
3.Как готовится столярный
клей?

## Slide 22
4.Перечислите этапы приготовления казеинового клея?

## Slide 23
5.Из чего изготавливают
костный клей?

## Slide 24
6.Как вы думаете, почему намазанные клеем детали нужно перед склеиванием выдержать на воздухе?

## Slide 25
7.Почему необходимо плотно сжимать склеиваемые поверхности?

## Slide 26: Рефлексия.